# 基于设计波法的舰船整船有限元强度分析

### 论文摘要

我国是一个海洋大国,有着广阔的领海和漫长的海岸线,需要强大的海军力量的保护;即使在和平年代,强大的海军力量,也可以起到一定威慑作用,达到不战而驱人之兵的目的;如果战争无法避免,强大的海军的将发挥重要作用。大型水面舰船是海军力量中不可缺少的一部分,而正确的舰船强度分析是进行舰船设计和保证舰船结构安全的关键。由于舰船有着不同于常规船舶的结构特点,比如甲板大开口和上层建筑等结构,会对总纵强度、扭转强度产生极大的影响。传统方法将船体看作一根船体梁,这种方法对评价舰船强度的安全性有很大的近似性,存在一定的弊端。随着有限元分析方法和计算机技术的发展,舱段有限元法出现了,继而整船有限元分析方法得到了发展。整船有限元法可以求解出整船各个主要构件的实际变形和应力结果,是目前船体结构强度分析最准确、最完善的方法。波浪载荷的确定是整船有限元强度计算中的关键环节。本文对基于三维线性势流理论给出了用于船舶与海洋工程结构的基本水动力方程,以及相关水动力参数和数值求解方法,同时给出了基于谱分析和概率统计理论的船舶运动和载荷的长短期预报方法和舰船设计波参数的确定过程。接着,本文基于三维势流水动力分析程序,分析了规则波中舰船运动和波浪载荷特性,结合舰船海浪统计资料,利用长期预报的方法和设计波方法,得到了舰船在两载荷参数下的设计波参数以及与之对应的海浪瞬时设计波浪载荷。利用设计波法确定船舶波浪载荷的优点在于,计算工作量较小,而且可以模拟真实海况,得到真实的波浪载荷,使有限元强度计算结果更合理。本文基于设计波法对舰船整船结构进行了有限元强度分析,确定了船体的高应力区域,校核了整船结构强度。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本课题的意义及主要内容

- 2 舰船的波浪载荷极值预报及设计波分析

- 2.1 概述

- 2.2 规则波中船舶运动与波浪载荷计算

- 2.3 不规则波中船舶运动与波浪载荷极值预报

- 2.4 用设计波法确定波浪载荷极值

- 2.5 舰船响应和设计波计算结果

- 2.6 本章小结

- 3 舰船全船有限元强度分析

- 3.1 全船有限元模型

- 3.2 载荷与载荷施加

- 3.3 有限元强度分析结果与显示

- 3.4 本章小结

- 4 结论与展望

- 4.1 结论

- 4.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士学位期间发表的论文和参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].单元制动器停放缸体强度分析及优化[J]. 机电信息 2020(12)

- [2].矫直机万向轴强度分析[J]. 内燃机与配件 2020(12)

- [3].基于拓扑优化技术的某轿车拖钩强度分析设计[J]. 汽车实用技术 2020(12)

- [4].行车钢梁悬挂加载强度分析[J]. 机械制造 2020(11)

- [5].基于有限元计算的改装机头强度分析[J]. 现代机械 2020(02)

- [6].应用质量控制方法完善金属框强度分析工作[J]. 中国工程机械学报 2017(04)

- [7].某舰船控制柜的有限元静强度分析[J]. 兵工自动化 2017(09)

- [8].基于有限元仿真计算的低压环境舱强度分析[J]. 科技资讯 2016(34)

- [9].基于ANSYS的重力坝的静力强度分析[J]. 河南科技 2013(10)

- [10].重型汽车平衡轴强度分析[J]. 汽车科技 2011(03)

- [11].有限单元法在板式家具强度分析中的应用[J]. 西北林学院学报 2008(02)

- [12].200kW轮式装载机变速箱壳体的模态及强度分析[J]. 矿山机械 2015(12)

- [13].有限元法在折叠纸盒强度分析中的应用[J]. 中国包装工业 2015(14)

- [14].含螺栓预紧力的汽车钢圈强度分析[J]. 机械设计与制造 2009(08)

- [15].轿车拖钩强度分析[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2009(S1)

- [16].中低速磁浮维护牵引车构架结构特点和强度分析[J]. 电力机车与城轨车辆 2019(05)

- [17].高压柱塞泵曲轴的有限元强度分析[J]. 科技致富向导 2013(09)

- [18].飞机水平安定面作动器强度分析[J]. 工程与试验 2019(03)

- [19].基于设计波法的深潜水作业支持船全船有限元强度分析[J]. 船舶设计通讯 2019(01)

- [20].新型深海风机运输安装一体化半潜式平台整体强度分析和校核[J]. 船海工程 2017(04)

- [21].FPSO海上改装方案强度分析研究[J]. 船舶标准化与质量 2014(02)

- [22].不锈钢新型车体强度分析[J]. 内燃机与配件 2020(02)

- [23].机体变形和压力冲击载荷下飞机液压导管强度分析[J]. 液压与气动 2018(05)

- [24].玉米收获机后桥管强度分析[J]. 农业装备与车辆工程 2012(10)

- [25].机车柴油机气门弹簧强度分析[J]. 柴油机 2009(02)

- [26].一种新型风电叶片吊装夹具的结构设计与强度分析[J]. 工程机械 2020(01)

- [27].基于试验设计的连杆关键尺寸设计[J]. 湖北汽车工业学院学报 2015(04)

- [28].潜水器耐压壳强度分析方法研究[J]. 机械设计与制造 2014(02)

- [29].波浪载荷作用下原油转驳船整船强度分析研究[J]. 船舶标准化工程师 2020(05)

- [30].城轨车辆车钩螺栓连接仿真及强度分析[J]. 南京工程学院学报(自然科学版) 2018(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/79b9d93d49a93a5909f3e5d0.html