# 高墩大跨度连续刚构桥稳定性研究

### 论文摘要

从桥梁建设史上可以看到,世界上曾经发生过不少桥梁因失稳而丧失承载能力的事故。连续刚构桥由于大多采用高桥墩和薄壁截面形式,因此其稳定问题和强度问题一样,是结构设计计算中不可忽略的关键问题之一。同时,国内桥梁设计规范中并没有明确给出连续刚构桥稳定性的安全系数,因此此类桥型的稳定问题有待进一步研究。本文在分析国内外稳定理论发展历程以及现状的基础上,对高墩大跨度连续刚构桥的稳定性展开了多方面的研究。首先,介绍了用能量原理推导高桥墩临界荷载的计算公式,以及运用突变理论解释压弯构件跳跃性失稳问题。其次,本文以湖南省汝城至郴州高速公路上的一座最大墩高为127.5m的特大连续刚构桥——山店江大桥为工程背景,先采用有限元程序MIDAS-CIVIL进行了第一类稳定问题研究;采用有限元程序ANSYS进行第二类稳定问题研究。第一类稳定研究结果表明:最大悬臂阶段是桥梁施工及运营过程中稳定最不利的阶段。第二类稳定分析中着重选取了稳定最不利的最大悬臂阶段,分别采用梁单元模型与实体单元模型进行稳定分析,分析结果表明:1).两类模型考虑了几何非线性和材料非线性以后,结构的极限荷载远小于线性分析的结果,说明线性稳定分析得到的结果比较保守,不宜作为工程分析中的判别依据。2).考虑双重非线性比仅考虑几何非线性的极限荷载小,说明对结果进行非线性稳定分析时,有必要考虑材料的弹塑性影响。接着,本文对影响高墩大跨连续刚构桥稳定性的因素进行研究,结果表明:1)高墩不同的截面形式对稳定性有很大影响。2)随着高墩长细比的增大,其稳定性逐渐减低。当长细比增大到30时,此时构件接近细长柱,对稳定很不利,工程中应当尽量避免。3)双肢墩间的横系梁设置数目及位置对稳定性也有一定影响。研究山店江大桥的结果表明在墩高二分点位置设置一道横系梁最优。4)双肢墩间距对稳定性也有一定影响,但影响不大。5)高墩所采用的混凝土强度等级对稳定性也有影响。研究发现混凝土标号增大4个级别,稳定系数增大不明显,说明用提高材料强度的方法增大稳定性的效率并不高。最后,本文以汝城至郴州高速公路8跨一联的连续刚构桥文明特大桥为工程背景,拟定了三种合拢顺序（合拢方案）分析多跨连续刚构桥合拢顺序对结构应力、累积位移及稳定性的影响。分析结果表明:1)三种方案的应力均可接受,方案一的截面最大拉压应力略小。2)合拢顺序对成桥状态主梁累积位移有较大影响,说明一旦合拢顺序确定,相应挂篮悬臂施工过程中的立模标高也确定,不得随意更改。3)三种方案合拢过程中的结构稳定性均能满足要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 国内外高墩大跨连续刚构桥发展

- 1.2 问题的提出

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 稳定分析的基本理论和方法

- 1.4.1 第一类稳定问题

- 1.4.2 第二类稳定问题

- 1.5 结构稳定问题的判别准则

- 1.6 稳定安全系数

- 1.7 本文主要研究内容

- 第二章 稳定问题解析法求解

- 2.1 运用能量法求解稳定问题

- 2.2 运用初等突变理论求解稳定问题

- 2.2.1 突变理论中的基本概念

- 2.2.2 压杆跳跃性失稳突变模型

- 2.2.3 算例

- 2.3 本章小结

- 第三章 高墩大跨连续刚构桥稳定性有限元分析

- 3.1 山店江大桥工程概况

- 3.2 第一类稳定问题有限元分析

- 3.2.1 第一类稳定问题有限元分析原理

- 3.2.2 基于MIDAS-CIVIL 的线性稳定分析模型

- 3.2.3 两种有限元模型的比较

- 3.3.4 最高裸墩阶段线性稳定性分析

- 3.2.5 最大悬臂阶段线性稳定性分析

- 3.2.6 成桥阶段线性稳定性分析

- 3.3 第二类稳定问题有限元分析

- 3.3.1 第二类稳定问题有限元分析原理

- 3.3.2 基于ANSYS 的非线性稳定分析模型

- 3.3.3 最大悬臂阶段非线性稳定性分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 高墩稳定性影响因素分析

- 4.1 高墩截面形式

- 4.1.1 截面方案

- 4.1.2 墩体施工过程稳定性分析

- 4.1.3 最大悬臂施工阶段稳定性分析

- 4.1.4 成桥运营阶段稳定性分析

- 4.1.5 小结

- 4.2 高墩长细比

- 4.3 双肢墩间横系梁设置

- 4.3.1 横系梁设置数目

- 4.3.2 横系梁设置位置

- 4.4 双肢墩间距

- 4.5 高墩混凝土强度

- 4.6 本章小结

- 第五章 多跨连续刚构桥合拢顺序对稳定性的影响分析

- 5.1 文明特大桥工程概况

- 5.2 结构有限元模型的建立

- 5.3 合拢顺序分析

- 5.4 不同合拢顺序的应力比较

- 5.5 不同合拢顺序的累积位移比较

- 5.6 不同合拢顺序下结构稳定性比较

- 5.7 本章小结

- 结论与展望

- 1 结论

- 2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

- A 攻读学位期间发表的论文

- B 攻读学位期间参加的科研工作

### 相关论文文献

- [1].连续刚构桥梁施工阶段质量控制思路探索[J]. 黑龙江交通科技 2019(12)

- [2].高烈度地震区深水大跨连续刚构桥梁的结构体系研究[J]. 公路 2020(04)

- [3].连续刚构桥施工监理质量控制探析[J]. 建材与装饰 2020(16)

- [4].连续刚构桥梁的结构设计探讨[J]. 科技创新与应用 2020(29)

- [5].大跨径预应力在连续刚构桥施工中的技术讨论[J]. 工程建设与设计 2020(21)

- [6].连续刚构桥梁的施工管理与质量控制[J]. 建材与装饰 2016(39)

- [7].连续刚构桥高跨比参数线性关系分析[J]. 河南城建学院学报 2016(06)

- [8].铁路三线连续刚构桥剪力滞效应分析[J]. 高速铁路技术 2017(01)

- [9].桥梁设计关键技术问题分析—以大跨连续刚构桥为例[J]. 中国高新技术企业 2017(03)

- [10].连续刚构桥梁梁高抛物线指数敏感性分析[J]. 城市道桥与防洪 2017(02)

- [11].连续刚构桥墩设计[J]. 黑龙江科技信息 2017(08)

- [12].连续刚构桥梁施工监控技术[J]. 科技视界 2017(03)

- [13].铁路四线连续刚构桥分修合修方案研究[J]. 四川建筑 2017(02)

- [14].连续刚构桥梁施工及有效管理建议分析[J]. 黑龙江交通科技 2017(04)

- [15].连续刚构桥梁的施工管理控制[J]. 黑龙江交通科技 2017(05)

- [16].连续刚构桥梁的施工管理[J]. 黑龙江交通科技 2017(05)

- [17].8度地震区矮墩大跨连续刚构桥受力分析与设计优化[J]. 铁道建筑 2017(08)

- [18].连续刚构桥转体系统设计介绍[J]. 公路交通技术 2017(04)

- [19].以大跨连续刚构桥为例——桥梁设计关键技术问题分析[J]. 黑龙江交通科技 2017(07)

- [20].多跨弯曲连续刚构桥设计[J]. 福建建材 2017(08)

- [21].V形墩连续刚构桥结构设计与分析[J]. 南京工程学院学报(自然科学版) 2017(02)

- [22].高低墩连续刚构桥合龙工序对结构受力的影响[J]. 公路与汽运 2015(06)

- [23].连续刚构桥梁的施工技术探讨[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2016(03)

- [24].浅谈连续刚构桥梁施工质量控制技术[J]. 四川水泥 2016(09)

- [25].钢混混合连续刚构桥结构体系的设计与施工分析[J]. 黑龙江交通科技 2016(08)

- [26].连续刚构桥梁施工控制[J]. 科技传播 2014(17)

- [27].连续刚构桥梁的设计与计算[J]. 中国新技术新产品 2015(10)

- [28].连续刚构桥梁施工控制方法[J]. 交通世界(运输.车辆) 2015(07)

- [29].连续刚构桥梁施工控制要点分析[J]. 四川水泥 2015(10)

- [30].连续刚构桥梁耐久性研究[J]. 科技与企业 2015(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/79cf3dbbac1f46e945c7194a.html