# 浅谈水利工程施工总体布置措施

杨金龙

黑龙江农垦现代农业工程设计有限公司黑龙江哈尔滨150090

摘要：水利工程施工的总体布置是水利工程建设过程中的重要一环，在施工前中进行总体布置，有利于对施工的协调统一，可以提高工程质量和效率。而水利工程施工的总体布置往往具有滞后性、不确定性、经济合理性等多方面复杂的影响因素。因此为了更好的进行总体布置，提高工程建设的质量，本文对水利工程的总体布置特点及原则进行分析，从而总结出合理有效的布置措施。

关键词：水利工程；布置；措施

水利工程的总体布置是根据施工的特点和条件等因素，对工程的时间空间进行科学合理的规划，从而使工程顺利的完工，是工程设计的重要组成部分。随着科技的发展，水利工程的施工建设也越来越规范化和科学化。但由于水利工程建设地的特殊性，一般在高山峡谷、地势偏远的地方，因此水利工程建设需要考虑的因素部其他工程建设更多，因此更需要对施工进行总体布置，才能提高工程质量和工程效率。

1.水利工程的总体布置特点和施工原则

1.1水利工程总体布置的特点

水利工程系统工程量大且运输量多，施工布置工作的重点在于处理好平面组织与空间构造的问题，以水利工程建设的性质出发结合施工现场的实际情况，综合考虑各方面因素，水利施工总体布置的主要特点有：首先水利工程地势复杂致使总体布置具有复杂不确定性的特征。水利工程的施工一般是在高山峡谷之间进行，所以施工布置的场地受到严格的限制。因此在进行具体的施工布置，研究布置方案时，要综合考虑复杂的自然条件以及当地的社会经济条件等；另一方面在水利工程施工前，决策者们会制定施工布置方案并且进行选择，根据相关的专业知识，在遵循规程的基础上选择适的方案，但是具体实施时，往往受到工程测设计深度、自然环境变化或当前经济发展状况等因素的影响使总体布置常常出现变化，造成总体布置的不确定性。其次是发展性和滞后性，发展性在于施工布置要与施工的进度保持协调，随着水利施工的进程，水利工程施工布置要满足施工的强度要求，还要满足施工工艺与生产的要求，以更好地保证水利工程施工的顺利进行；即使设计的方案合理，但由于种种原因，还是很多问题不会立刻被发现，在实施的过程中这些问题就会暴露出来，使得施工布置具有滞后性。同时水利工程的总体布置还具有经济合理性等特点。

1.2水利工程施工总体布置的原则

水利工程施工总体布置的基本原则是依据布置的基本特点确定的。首先要因地制宜。水利工程建设要以工程地点的实际地势地形为基础设计科学合理的布置方案。其次要符合国家以及地方相关政策。例如土地占用要积极响应国家号召减少土地土地占用面积最大化的利用土地，尽量选择荒地、废地减少对农田耕地的占用。再次总体规划科学合理。在进行临时性建筑建设时要全面规划，系统布局将电网枢纽工程、交通道路、输水通电设备等永久性设备规划在内。最后要衔接得当。在做好各部分的布置工作的同时还要为下部分的工作业，打好基础和铺垫创造有利条件保证工程顺利进行。

2.总体布置施工的措施

2.1确定工程场地

对水利工程施工的总体布置首先需要了解工程的基本情况，在了解项目的基础上，根据实际工程的施工条件，结合同类工程的施工经验，编拟临建工程项目清单。在有多处可供选择作为施工场地的地段时要进行技术经济比较选择最有利的地段作为施工场地。例如，如果水利工程如果紧临库区，则要根据库区上游水位变化情况，合理的采用上游库区内与坝区临近的场地；或者充分的运用高差、斜坡地形对台阶进行布置；根据施工场地的情况也可以考虑分区布置的措施。

2.2对施工场地进行区域规划

施工场地区域规划是解决施工总体布置的关键要重点解决一些重大原则问题。施工布置过程中要分析施工设施的布置规模，根据施工场地的规模以及施工场地对于施工要求的满足、施工场地的面积容量、地基情况等进行合理的施工现场空间以及场地的布置等。比如施工场地是在一岸还是分布在两岸?是集中布置还是分散布置?若是分散布置主要场地设在哪里怎样分区?哪些临时设施要集中布置期卜些要分散布置注要交通干线设几条？它们的高程、走向怎样布局？场内内交通与场外交通怎样衔接……

在水利工程施工实行分项承包的条件下特别要做好区域规划朋确划分承包单位的施工场地范围并根据规划要求进行布置使既有各自的活动区域，又要防止互相干扰。对于交通规划，对外交通运输方式有铁路、公路和水运等。场内交通规划，一般考虑场区之间的水平运输方式，水电工程常采用公路和铁路运输，作为场内主要水平运输方式。

2.3确定施工场地总体布置方案

在进行水利施工布置方案时，要根据各种情况考虑各种因素进行比较与选择工作，还要处理各方面的关系，进行组织协调，为水利工程施工的总体布置提供条件与依据。按布置内容，一般要提出几个布置方案进行比较，确定重点比较项目，对提出的不同布置方案进行综合评价。在进行场地的总体布置时，要根据水利工程的布置特点与场地的相对高度、位置、范围以及面积等的方面，同时根据外部交通与内部交通的衔接等，结合地形条件，选择合适的交通路线，并且与地形条件相结合，设置各种设施。面对水利布置中常见的问题时要依据经验和情况进行合理调整。例如根据以往的工作经验厂般情况下，水利施工的场地应尽量避免地基松软的上游水库区域；在利用废地时要充分考虑洪水常年的击打，以及主河道的作用，做好安全防护措施，妥善的解决排水与防洪问题，真正的使水利工程施工布置起到应有的作用。

3.施工总体布置存在的其他问题

3.1施工各设备间的布置

首先是混凝土的放置，混凝土是施工布置的重要部分，应结合它对临时建筑物进行布置，混凝土拌和系统施工初期的少量浇筑和零星分散的混凝土工程要设置临时拌和站或采用混凝土搅拌车来解决。在施工布置中混凝土系统设施的布置应尽量明显，在条件允许的情况下与周围设备保持距离，减少其他设备对其的干扰作用。因此要对施工设备之间的连接关系进行分析，基于水利工程的设备较多，不同设备的功能重点也各不相同，因此考虑分析施工设备间的工作衔接关系是十分有必要的。在施工布置中要分析施工设备间的工作衔接关系在设置布局时会有良好的运用，合理分析施工中的各设备的联系与制约，根据水利工程的施工进度和强度结合设备的使用状况，进行科学安排，可以避免工作设备间的工作冲突，提高其工作效率。

3.2工程施工的防护措施的布置

由于水利工程的特殊性，大部分工程是在地形、土质结构比较复杂的地区进行施工的，因此，必须做好相应的总体防护措施，以保证水利工程的顺利完工。例如要根据相关的专业知识资料，进行抛填混凝土的选择，以防止水流的抗击与冲刷，采取相应的防护措施系指抛石；采取相关的防护措施时，要根据防护边坡的土质情况，来分别设置反滤层、垫层、排水、集水设施，还要注意在严寒的地区考虑霜冻的影响等等。

结语

通过本文对工程施工总体布置措施的介绍，可以看出和一般工程不同，水利工程的影响因素更多，需要进行实地考察，制定合理科学的总体布置。水利工程的总体布置不仅仅只是对工程场地、工程预算等进行规划，更需要因地制宜，对一些细节例如防护措施，施工设备等进行布置，使工程建设进行的更加顺利，从而起到节约成本，踢好工作效率，完善工程质量的目的。

参考文献：

[1]纪勇，王晓明，水利工程施工布置的特点及总体布置措施[J]，中小企业管理与科技，2010，（18），44-46

[2]沈国亮，谭会平水利水电工程施工布置及其优化田，中国高新技术企，20l0，（10），67-68

本文来源: https://www.lw50.cn/article/79d3754dcd7d8557f11fd953.html