# 磁悬浮开关磁阻球形电机结构设计与三维磁场分析

### 论文摘要

随着现代工业技术的发展,磁悬浮技术和多自由度运动机构受到了越来越多的重视。本文结合磁悬浮技术和多自由度电动机的发展现状和趋势,提出了一种新型无轴承多自由度电机——磁悬浮开关磁阻球形电机。该类电机特有的球形结构,无法照搬传统电机的研究方法与经验,其研究具有开拓性和前沿性。目前,磁悬浮开关磁阻球形电机还处于理论探索阶段,主要内容局限为电磁模型、运动学模型及动力学模型的理论推导与计算。本文研究的磁悬浮开关磁阻球形电机是机电一体化复杂的综合系统。具有结构简单、体积小、重量轻、力学性能指标高等优点。本文具体工作包括以下几个部分：1.介绍了多自由度电机的发展现状与趋势,提出了磁悬浮开关磁阻球形电机的研究方向。2.对磁悬浮开关磁阻球形电机定转子磁极球面的分布规则进行了分析计算,分别介绍了采用近似等边球面划分原则和基于球面多面体的磁悬浮球形磁阻电机定转子磁极的分布。3.应用球谐函数理论,对磁悬浮开关磁阻球形电机磁场进行了计算,得到了磁场解析模型,推导了电磁转矩和悬浮力公式。为后期磁悬浮开关磁阻球形电机的有限元仿真计算建立了可靠的理论基础。4.设计了磁悬浮开关磁阻球形电机的总体结构和相关的零部件结构,从机械和电磁两方面设计并优化了电机结构。5.介绍了三维有限元法计算电机磁场的基本原理；利用有限元软件建立了磁悬浮开关磁阻球形电机有限元模型；分析了电机转子凸极厚度对气隙磁场的影响；对悬浮力、转矩、电感及磁链特性进行了分析仿真,结果与理论计算值进行了比较,验证了电机的特性。6.设计了单自由度磁悬浮开关磁阻球形电机的实验平台,为多自由度磁悬浮开关磁阻球形电机的稳定悬浮提供了可靠的试验条件。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国外球形电动机的研究概况

- 1.3 国内球形电动机的研究概况

- 1.4 磁悬浮开关磁阻球形电机的研究方向

- 1.5 论文的主要内容

- 第二章 磁悬浮开关磁阻球形电机磁极分布规律研究

- 2.1 概述

- 2.2 磁悬浮开关磁阻球形电机的运行原理

- 2.3 电机定转子磁极一般分布规律

- 2.3.1 近似等边球面划分原则的电机定转子磁极分布

- 2.3.2 基于球面多面体的电机磁极分布

- 2.4 磁悬浮开关磁阻球形电机磁极分布及其坐标计算

- 2.4.1 磁悬浮开关磁阻球形电机磁极定位规则

- 2.4.2 磁悬浮开关磁阻球形电机磁极坐标计算

- 2.5 本章小结

- 第三章 磁悬浮开关磁阻球形电机磁场计算

- 3.1 概述

- 3.2 球谐函数的基本理论

- 3.3 磁悬浮开关磁阻球形电机的磁场计算

- 3.3.1 标量磁位的通解

- 3.3.2 边界条件

- 3.3.3 磁悬浮开关磁阻球形电机磁场解析模型

- 3.4 电磁力的几种计算方法

- 3.5 磁悬浮开关磁阻球形电机电磁转矩和磁悬浮力模型

- 第四章 磁悬浮开关磁阻球形电机结构

- 4.1 概述

- 4.2 磁悬浮开关磁阻球形电机的结构

- 4.2.1 电机转子结构

- 4.2.2 电机定子结构

- 4.2.3 夹持装置的设计

- 4.2.4 气隙δ的设计

- 4.2.5 电机机体的设计

- 4.2.6 电机总体的设计

- 4.3 磁悬浮开关磁阻球形电机磁路设计

- 4.3.1 各段磁路的截面积

- 4.3.2 气隙有效长度

- 4.3.3 铁心中的磁势

- 4.4 磁悬浮开关磁阻球形电机绕组设计

- 4.4.1 线圈匝数

- 4.4.2 绕组电阻的计算

- 4.4.3 绕组的自感和互感计算

- 4.5 磁悬浮开关磁阻球形电机的参数设计计算

- 4.5.1 铁芯数据

- 4.5.2 磁路计算

- 4.5.3 绕组线圈计算

- 4.6 磁悬浮开关磁阻球形电机基本特性核算

- 第五章 磁悬浮开关磁阻球形电机三维磁场有限元分析

- 5.1 概述

- 5.2 有限元法的基本原理

- 5.3 磁悬浮开关磁阻球形电机的有限元分析

- 5.3.1 电机的有限元模型

- 5.3.2 加载荷及边界条件

- 5.3.3 后处理

- 5.4 结果分析

- 5.4.1 电机转子凸极厚度对气隙磁通密度的影响

- 5.4.2 电感和磁链分布特征

- 5.4.3 气隙大小与悬浮力和力矩的关系

- 5.4.4 悬浮力与电流大小和转角之间的关系

- 5.4.5 转矩与电流大小和转角之间的关系

- 5.5 本章小结

- 第六章 单自由度磁悬浮开关磁阻电机试验平台

- 6.1 概述

- 6.2 单自由度磁悬浮开关磁阻电机硬件试验平台

- 6.2.1 试验平台的结构

- 6.2.2 试验平台的数字控制系统

- 6.2.3 试验平台的主要参数检测

- 6.3 本章小结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 本文主要工作和创新点

- 7.2 今后研究工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间主要的研究成果

### 相关论文文献

- [1].基于小波神经网络的开关磁阻发电机仿真建模[J]. 江苏师范大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [2].直驱式开关磁阻风力发电功率控制方法研究[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版) 2015(05)

- [3].混合动力汽车开关磁阻集成起动/发电系统控制策略的研究[J]. 河南科学 2019(12)

- [4].双边直线开关磁阻发电系统建模与仿真研究[J]. 微特电机 2020(02)

- [5].开关磁阻系统鲁棒性控制方法研究[J]. 电机与控制学报 2020(03)

- [6].开关磁阻调速系统在矿用铲板车驱动中的应用[J]. 煤矿机电 2019(03)

- [7].开关磁阻发电机控制的特性分析与设计[J]. 信息记录材料 2016(05)

- [8].游梁式抽油机基于开关磁阻调速系统节能改造[J]. 石油石化节能 2014(03)

- [9].基于数据融合的开关磁阻发电机故障诊断研究[J]. 电子设计工程 2014(02)

- [10].开关磁阻发电机控制技术研究现状[J]. 机械制造与自动化 2013(01)

- [11].开关磁阻起动/发电机设计方法研究[J]. 微特电机 2012(02)

- [12].开关磁阻变速恒压发电控制研究[J]. 湖北工业大学学报 2012(01)

- [13].基于多场耦合的开关磁阻起动/发电机油冷结构设计[J]. 电机与控制应用 2012(06)

- [14].开关磁阻调速电机系统概述[J]. 山西焦煤科技 2011(S1)

- [15].基于小波神经网络的开关磁阻发电机故障预测模型研究[J]. 计算机测量与控制 2011(08)

- [16].开关磁阻风力发电技术[J]. 电机与控制应用 2011(09)

- [17].交流开关磁阻发电机的稳态分析及仿真[J]. 太阳能学报 2011(07)

- [18].开关磁阻发电机非线性建模与仿真[J]. 微特电机 2010(11)

- [19].开关磁阻发电机最大输出功率的控制原则[J]. 电机与控制学报 2009(02)

- [20].开关磁阻起动/发电机数字控制系统设计[J]. 防爆电机 2009(02)

- [21].开关磁阻发电系统的非线性仿真[J]. 微特电机 2009(06)

- [22].开关磁阻发电控制系统仿真研究[J]. 微电机 2009(10)

- [23].提高开关磁阻发电机输出功率的措施[J]. 微特电机 2008(04)

- [24].开关磁阻平面电动机设计与仿真[J]. 微特电机 2008(07)

- [25].基于开关磁阻发电机的变速恒频风力发电研究[J]. 电器工业 2017(04)

- [26].开关磁阻电机制动无反转研究[J]. 微特电机 2017(08)

- [27].开关磁阻风力发电并网系统控制策略研究[J]. 控制工程 2016(10)

- [28].基于三电平逆变的开关磁阻发电系统的研究[J]. 计算技术与自动化 2014(02)

- [29].小型开关磁阻风电系统优化仿真研究[J]. 计算机仿真 2012(02)

- [30].四象限开关磁阻调速技术在防爆蓄电池电机车中的应用[J]. 煤矿机电 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/79ee0eb4c77d3e86f513147b.html