# 图形处理器图形管线的研究与实现

### 论文摘要

随着人们对图形质量和图形处理速度的要求越来越高，单由CPU来进行图形处理已经无法满足要求，必须要由专门的芯片来进行图形数据处理，即图形处理器（GPU）。GPU在PC机中的应用经过数十年的发展，结构和功能上都已经比较完善，但是在GPU在嵌入式设备中的应用才刚刚起步，成本较高，性能不够稳定，因此，研究GPU在嵌入式系统中的应用具有很高的社会意义和经济价值。开发一款图形处理器，需要先确定图形学的算法，然后将算法写成软件库，最后变成硬件图形管线。本文所做的工作是首先提取GPU图形渲染管线的算法并对部分算法进行优化，根据OpenGL的API，用C语言写出各部分算法的图形软件库，最后在开发平台上进行GPU功能的验证。GPU的图形管线是图形系统的核心部分，可以分为几何变换阶段和光栅化阶段，论文分别对其算法进行深入研究，并对纹理映射部分的算法提出了改进方法以减少其走样，然后将提取的算法写成软件库，在开发平台上运行，本文的开发平台采用的是ARM处理器，操作系统选取的是LINUX操作系统，在这个ARM+LINUX开发环境中进行GPU的软件库的功能验证，实现图形处理器功能的软件模拟。本文设计的GPU图形管线软件实现了GPU的常用功能，几何阶段的功能全部都涉及到了，而光栅化阶段中的像素处理的功能现实得还不是很完善。设计的主要内容包括提取算法和功能验证，可以为后续GPU研发的算法优化和硬件部分的设计提供了一个很好软件模型。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 插图索引

- 附表索引

- 第1章 绪论

- 1.1 图形处理器的发展史

- 1.2 图形处理器的现状和研究意义

- 1.3 论文的章节安排

- 第2章 图形系统的研究和图形管线的方案设计

- 2.1 图形系统的组成结构

- 2.2 GPU 的体系结构

- 2.3 GPU 的图形管线

- 2.4 图形处理的工业标准的介绍

- 2.4.1 OpenGL/ OpenGL ES 的介绍

- 2.4.2 EGL 的介绍

- 2.5 驱动程序的介绍

- 2.6 论文中图形管线的设计方案

- 2.6.1 图形系统采用的硬件环境的介绍

- 2.6.2 图形系统采用的软件环境的介绍

- 2.6.3 GPU 软件实现的方案设计

- 第3章 图形管线几何阶段的设计和实现

- 3.1 几何变换的算法和实现

- 3.1.1 平移变换

- 3.1.2 旋转变换

- 3.1.3 缩放变换

- 3.1.4 几何变换的实现

- 3.2 光照运算的算法和实现

- 3.2.1 光源

- 3.2.2 物体的材质

- 3.2.3 光照的计算

- 3.2.4 光源的位置

- 3.2.5 光照运算的实现

- 3.3 图元装配的原理分析和实现

- 3.4 背面消隐的原理分析及实现

- 3.5 投影变换的算法和实现

- 3.5.1 正交投影

- 3.5.2 透视变换

- 3.5.3 投影的实现

- 3.5.4 剪裁的原理分析和实现

- 3.6 视区变换

- 第4章 图形管线光栅化阶段的设计和实现

- 4.1 光栅化

- 4.1.1 点光栅化的算法和实现

- 4.1.2 直线光栅化的算法和实现

- 4.1.3 三角形光栅化的算法和实现

- 4.1.4 着色方式

- 4.2 片元的处理的原理分析和实现

- 4.2.1 纹理映射的算法和实现

- 4.2.2 深度测试的算法和实现

- 4.2.3 颜色混合的算法和实现

- 4.2.4 缓存操作

- 第5章 纹理映射部分算法的改进

- 5.1 Mip-Map 的原理分析

- 5.1.1 Mip-Map 的过滤

- 5.1.2 插值运算

- 5.1.3 d 值的求取方法

- 5.1.4 Mip-Map 的缺陷

- 5.2 改进方法

- 5.2.1 改进求 d 的方法

- 5.2.2 长方形区域采集

- 5.2.3 仿真效果

- 第6章 图形系统管线功能的验证

- 6.1 图形系统

- 6.2 图形管线功能的验证

- 6.2.1 几何变换的验证

- 6.2.2 光照的验证

- 6.2.3 剪裁的验证

- 6.2.4 纹理映射的验证

- 6.2.5 着色的验证

- 6.2.6 深度测试与颜色的混合的验证

- 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A 攻读硕士学位期间发表和录用的论文

- 附录 B 图形环境的结构体

- 附录 C 顶点属性的结构体

### 相关论文文献

- [1].Blackmagic Design发布图形处理器Blackmagic eGPU[J]. 影视制作 2018(08)

- [2].时尚新品[J]. 世界博览 2016(22)

- [3].移动图形处理器的现状、技术及其发展[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2015(06)

- [4].MathWorks为MATLAB提供GPU支持[J]. 电信科学 2010(10)

- [5].MathWorks为MATLAB提供GPU支持[J]. 电子与电脑 2010(10)

- [6].MathWorks为MATLAB提供GPU支持[J]. 电信科学 2010(S2)

- [7].图形处理器的渲染效果与时间差异性分析[J]. 中国新通信 2019(05)

- [8].基于图形处理器的形态学重建系统[J]. 计算机应用 2019(07)

- [9].基于图形处理器的相位校正稳像[J]. 光电工程 2011(08)

- [10].MathWorks为MATLAB提供GPU支持[J]. 中国电子商情(基础电子) 2010(10)

- [11].通用图形处理器功耗估算模型[J]. 计算机工程 2017(02)

- [12].图形处理器中段操作的设计与实现[J]. 信息技术 2017(09)

- [13].基于通用计算图形处理器的电磁场有限元计算加速方法探讨[J]. 科研信息化技术与应用 2010(04)

- [14].异构多核图形处理器存储系统设计与实现[J]. 电子技术应用 2013(05)

- [15].图形处理器中顶点染色仿真器的设计[J]. 数字技术与应用 2012(12)

- [16].之友严选 摄影好物[J]. 摄影之友 2020(06)

- [17].基于可编程图形处理器的骨骼动画算法及其比较[J]. 计算机工程与设计 2008(21)

- [18].图形处理器加速算法在复杂高层结构非线性响应分析中的应用[J]. 工程力学 2018(11)

- [19].计算机图形处理器加速的光学航空影像正射校正[J]. 光学精密工程 2016(11)

- [20].数字家电元器件[J]. 世界电子元器件 2009(03)

- [21].产业信息[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2013(12)

- [22].图形处理器中平面裁剪算法并行化的设计与验证[J]. 电脑知识与技术 2014(03)

- [23].国内要闻[J]. 中国集成电路 2012(07)

- [24].产品推介[J]. 电子产品世界 2012(09)

- [25].基于图形处理器的增强现实自然特征注册算法[J]. 南京理工大学学报 2011(04)

- [26].BMD发布Blackmagic eGPU Pro[J]. 影视制作 2018(11)

- [27].多图形处理器上Lattice-Boltzmann方法的加速[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2010(11)

- [28].图形处理器通用计算的实现与验证[J]. 计算机工程与应用 2009(33)

- [29].基于图形处理器的涪江中段流域降雨汇流模拟方法研究[J]. 成都信息工程大学学报 2019(03)

- [30].CAD图形处理器的云处理[J]. 工业设计 2013(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/79f07a2563e39652f21ee73f.html