# 单轴对称工字型截面双跨连续钢梁整体稳定性研究

### 论文摘要

稳定性是钢结构和钢构件承载力性能重要指标之一,对钢结构构件稳定性能进行研究,具有理论意义与工程应用价值。迄今为止,单跨钢梁在各种工况下的整体稳定性能的研究较为完备,已有较为精确的整体稳定承载力计算公式。由于中间支座存在负弯矩,连续钢梁的整体失稳形式较为复杂,目前还没有完善的理论方法来解决连续钢梁的整体失稳问题。尽管国外学者对连续梁进行了试验研究,但试验仅以双轴对称截面钢梁为对象,而国内学者提出的连续钢梁整体稳定承载力计算方法,也主要针对双轴对称截面钢梁。相对而言,单轴对称截面钢梁整体稳定性研究成果较为少见,且已有成果中,亦未考虑荷载作用点高度等工况和未进行理论推导。本文首先借助有限元分析软件ANSYS,建立单轴对称工字型截面双跨连续钢梁数值分析模型,对其理想情况下的整体稳定性能进行特征值屈曲分析。计算了不同荷载形式(集中荷载、均布荷载)、荷载作用点(荷载分别作用于上翼缘、下翼缘)、截面尺寸(不同加强翼缘以及三种上翼缘宽度、三种腹板高度)、跨度比(三种相邻跨度比)等工况下,单轴对称工字型截面双跨连续钢梁的临界荷载,且得到相应第一阶屈曲模态。分析了不同工况对钢梁整体稳定性的影响规律。同时,对不同加载比例下,连续钢梁的整体稳定性能进行研究,得到了两跨上无量纲临界荷载之间的相关关系。本文在进行数值分析同时,亦在前人理论研究的基础上,推导了单跨简支钢梁临界弯矩求解公式,然后运用能量变分原理,分别推导了跨中集中荷载作用和跨上均布荷载作用下,单轴对称工字型截面双等跨连续钢梁临界荷载求解公式,该公式可以考虑不同荷载作用点高度。相同工况下,该公式计算结果与数值分析结果较为接近。最后,鉴于实际工程中,钢梁的失稳形式属于极值点失稳,本文亦对存在初始几何缺陷的双跨连续钢梁的整体稳定性,进行了有限元非线性分析。探讨了集中荷载作用下,不同截面形式、主跨跨度以及跨度比对双跨连续钢梁极限承载力的影响。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 本课题研究背景及意义

- 1.2 钢梁整体稳定性研究发展状况

- 1.2.1 钢梁整体稳定性研究发展状况

- 1.2.2 连续钢梁整体稳定性研究现状

- 1.3 稳定理论及其研究方法

- 1.3.1 稳定的概述

- 1.3.2 梁的稳定

- 1.3.3 稳定问题的研究方法

- 1.4 本文的主要研究内容

- 第二章 单轴对称双跨连续钢梁整体稳定弹性屈曲分析

- 2.1 有限元特征值屈曲分析

- 2.2 单轴对称双跨连续钢梁特征值分析有限元模型建立

- 2.2.1 单轴对称工字型截面双跨连续钢梁构造工况及试件编号

- 2.2.2 边界条件处理

- 2.2.3 有限元分析模型单元选择

- 2.2.4 单元网格划分

- 2.2.5 有限元分析模型本构关系选择

- 2.3 算例验证

- 2.3.1 单轴对称简支梁整体稳定性理论求解

- 2.3.2 单轴对称工字型截面简支梁有限元法求解验证

- 2.4 单轴对称工字型双跨连续梁特征值计算及结果分析

- 2.4.1 屈曲模态分析

- 2.4.2 临界荷载计算

- 2.4.3 荷载相关性研究

- 第三章 单轴对称简支梁与双等跨连续钢梁稳定性理论研究

- 3.1 简支梁稳定理论分析

- 3.1.1 基本假定、总势能及平衡方程

- 3.1.2 近似法求解简支梁临界弯矩

- 3.2 双跨连续梁稳定理论研究介绍

- 3.2.1 双等跨连续吊车梁屈曲荷载求解公式

- 3.2.2 均布荷载作用下双轴对称双等跨连续梁临界荷载求解公式

- 3.3 单轴对称工字型双等跨连续钢梁整体稳定临界荷载求解

- 3.3.1 近似法求解集中荷载作用下双等跨连续梁临界荷载

- 3.3.2 近似法求解均布荷载作用下双等跨连续梁临界荷载

- 3.4 计算公式的验证

- 第四章 单轴对称双跨连续钢梁整体稳定非线性分析

- 4.1 有限元非线性屈曲分析概述

- 4.2 单轴对称双跨连续钢梁整体稳定性试验研究的有限元模拟

- 4.2.1 试验背景及有限元模型几何工况说明

- 4.2.2 试验有限元模拟结果

- 4.3 单轴对称双跨连续钢梁有限元非线性分析模型

- 4.4 单轴对称工字型双跨连续钢梁非线性屈曲计算及结果分析

- 4.4.1 非线性分析结果

- 4.4.2 有限元非线性分析结果研究

- 第五章 结论与展望

- 5.1 本文内容总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 附表

- 致谢

- 攻读学位期间发表论文目录

### 相关论文文献

- [1].后张法预应力混凝土工字型桩力学性能试验[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [2].工字型截面梁角裂纹的应力强度因子分析[J]. 西安科技大学学报 2009(05)

- [3].装配式波形钢腹板工字型组合梁试设计[J]. 山西建筑 2017(21)

- [4].工字型钢筋混凝土复合受力承载力分析[J]. 低温建筑技术 2016(04)

- [5].扭双工字型透水框架防冲机理试验研究[J]. 水利水运工程学报 2014(01)

- [6].工字型吊钩优化设计研究[J]. 机械研究与应用 2010(05)

- [7].焊接工字型吊车梁反变形制作施工工艺研究[J]. 建材与装饰 2020(19)

- [8].工字型钢-混凝土组合梁受弯性能数值分析[J]. 建筑结构 2013(07)

- [9].预应力工字型桩抗弯试验研究[J]. 低温建筑技术 2012(04)

- [10].某工字型钢梁的数值仿真分析[J]. 科技经济市场 2012(05)

- [11].核爆等效静载作用下工字型钢梁截面优化设计[J]. 中国高新技术企业 2008(07)

- [12].粘贴工字型钢梁在曲线连续箱梁刚度加固中应用[J]. 山西建筑 2015(25)

- [13].风效应对工字型平面布置的高层结构的影响[J]. 住宅与房地产 2019(12)

- [14].工字型光纤拉锥的微纳光纤消逝场增强研究[J]. 武汉理工大学学报 2016(12)

- [15].组合工字型截面钢梁焊接变形的定量分析[J]. 长江大学学报(自然科学版)理工卷 2010(01)

- [16].基于频率响应的悬臂工字型钢梁的结构损伤分析[J]. 上海理工大学学报 2014(05)

- [17].不锈钢工字型梁抗剪承载力的参数分析[J]. 四川建筑科学研究 2014(06)

- [18].组合工字型生态航道护岸施工工艺总结及应用[J]. 科学技术创新 2018(21)

- [19].工字型桩与方桩竖向承载性能对比分析[J]. 河南大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [20].隅撑对工字型钢梁受弯承载力影响的试验研究[J]. 工业建筑 2017(11)

- [21].工字型钢构件焊接变形的火焰矫正施工方法[J]. 中华民居(下旬刊) 2013(11)

- [22].高强工字型钢-混凝土组合梁抗弯承载力分析[J]. 钢结构 2013(10)

- [23].双轴对称受弯工字型梁荷载与跨度和截面面积关系的分析及应用[J]. 工业建筑 2010(S1)

- [24].钢帘线工字型轮轮缘贴胶自动化装备设计[J]. 机电技术 2018(02)

- [25].透水框架护岸模型试验[J]. 水运工程 2016(03)

- [26].注塑机工字型模板的设计研究[J]. 塑料工业 2014(03)

- [27].26.5m跨度工字型混凝土变截面梁施工技术[J]. 四川建材 2015(05)

- [28].偏心荷载下非弹性工字型钢梁的侧向屈曲抗力[J]. 钢结构 2011(05)

- [29].基于Ansys的工字型拼条数值模拟及优化[J]. 机械制造与自动化 2011(03)

- [30].简支工字型钢梁在均布荷载作用下临界荷载的计算[J]. 工程建设与设计 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/79f769e21e35c8b77fe438a4.html