# 碳纳米管/二氧化硅/炭黑/溶聚丁苯橡胶硫化胶性能研究

### 论文摘要

摘要碳纳米管／二氧化硅复合填料可以实现两种填料优势互补的效果,有效提高材料的综合性能。本文采用正硅酸乙酯溶胶-凝胶过程制备碳纳米管／二氧化硅纳米复合填料（以下称MWNTs/SiO2）,并以偶联剂γ-（甲基丙烯酰氧）丙基三甲氧基硅烷（KH570）对其进行改性。运用红外光谱、透射电镜、X射线衍射仪和差热分析仪等表征手段对其进行表征。通过机械混炼法制备了多壁碳纳米管／二氧化硅／炭黑／溶聚丁苯橡胶胶料（以下称MWNTs/SiO2/CB/SSBR）,研究了改性MWNTs/SiO2的用量对MWNTs/SiO2/CB/SSBR硫化胶机械性能、导热性能和动态力学性能的影响。结果表明：偶联剂能成功修饰碳纳米管表面的包覆层。随着改性MWNTs/SiO2含量的增加,胶料的正硫化时间（t90）缩短,硫化速率提高,MWNTs/SiO2/CB/SSBR硫化胶的力学性能和导热性能随之提高。由于碳纳米管／二氧化硅纳米复合填料的团聚,在其含量超过5 phr时,储能模量开始减小,玻璃化温度逐渐升高。当改性MWNTs/SiO2含量为10 phr时,与不加改性MWNTs/SiO2相比,硫化胶的拉伸强度增加了28%,M100增大了54.3%,断裂伸长率减小了14.3%,硬度增加了14%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 碳纳米管

- 1.1.1 碳纳米管简介

- 1.1.2 碳纳米管的纯化

- 1.1.3 碳纳米管的改性

- 1.2 碳纳米管/二氧化硅复合填料

- 1.3 碳纳米管/聚合物复合材料

- 1.3.1 碳纳米管/聚合物复合材料的制备方法

- 1.3.2 碳纳米管/聚合物复合材料的性能

- 1.4 本课题的目的、意义及主要研究内容

- 2的制备及改性研究'>2 MWNTs/SiO2的制备及改性研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验药品

- 2.2.2 实验仪器

- 2.2.3 碳纳米管的酸处理

- 2的制备'>2.2.4 MWNTs/SiO2的制备

- 2'>2.2.5 KH570改性MWNTs/SiO2

- 2.2.6 性能测试

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 酸处理对碳纳米管结构的影响

- 2的结构表征'>2.3.2 MWNTs/SiO2的结构表征

- 2结构的影响'>2.3.3 KH570改性对MWNTs/SiO2结构的影响

- 2.4 本章结论

- 2/炭黑填充溶聚丁苯橡胶硫化胶性能研究'>3 MWNTs/SiO2/炭黑填充溶聚丁苯橡胶硫化胶性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验药品

- 3.2.2 实验仪器

- 2/炭黑/橡胶硫化胶的制备'>3.2.3 MWNTs/SiO2/炭黑/橡胶硫化胶的制备

- 3.2.4 性能测试

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 填料-橡胶相互作用研究

- 2/炭黑填充胶料的硫化特性研究'>3.3.2 MWNTs/SiO2/炭黑填充胶料的硫化特性研究

- 2/炭黑/橡胶硫化胶的力学性能研究'>3.3.3 MWNTs/SiO2/炭黑/橡胶硫化胶的力学性能研究

- 2/炭黑/橡胶硫化胶的拉伸断裂面形态观察'>3.3.4 MWNTs/SiO2/炭黑/橡胶硫化胶的拉伸断裂面形态观察

- 2/炭黑/橡胶硫化胶的硬度研究'>3.3.5 MWNTs/SiO2/炭黑/橡胶硫化胶的硬度研究

- 2/炭黑/橡胶硫化胶的动态力学性能研究'>3.3.6 MWNTs/SiO2/炭黑/橡胶硫化胶的动态力学性能研究

- 2/炭黑/橡胶硫化胶的导热性能研究'>3.3.7 MWNTs/SiO2/炭黑/橡胶硫化胶的导热性能研究

- 3.4 本章结论

- 4 结论

- 4.1 本课题主要结论

- 4.2 本文特色

- 4.3 尚待进一步研究的问题

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].碳纳米管:个性十足的神奇材料[J]. 中国粉体工业 2018(04)

- [2].多壁碳纳米管致人肝癌细胞HepG2毒性及代谢酶表达变化[J]. 新型炭材料 2019(06)

- [3].碳纳米管/聚醚砜复合纳滤膜的制备及性能研究[J]. 现代化工 2020(01)

- [4].垂直生长碳纳米管阵列可见光高吸收比标准研制及其特性表征分析[J]. 中国计量 2020(02)

- [5].钯负载硫修饰碳纳米管复合材料在电催化中的应用[J]. 西部皮革 2020(03)

- [6].改性多壁包镍碳纳米管复合材料的制备及其电催化性能研究[J]. 池州学院学报 2019(06)

- [7].德国研发成功首个碳纳米管16位计算机[J]. 上海节能 2020(01)

- [8].首个碳纳米管浆料国际标准发布[J]. 山西化工 2020(01)

- [9].碳纳米管纤维及其传感器力电性能实验研究[J]. 应用力学学报 2020(02)

- [10].建筑装饰用碳纳米管的制备及性能研究[J]. 合成材料老化与应用 2020(02)

- [11].多壁碳纳米管和重金属镉的细菌毒性及影响机制[J]. 浙江农林大学学报 2020(02)

- [12].刷屏的碳纳米管芯片技术,中国进展如何?[J]. 功能材料信息 2019(05)

- [13].超长碳纳米管的结构调控与制备:进展与挑战[J]. 化学通报 2020(07)

- [14].功能化碳纳米管/环氧树脂复合材料的性能研究[J]. 橡塑技术与装备 2020(12)

- [15].碳纳米管负载纳米铁复合材料的绿色合成及其对U（Ⅵ）的去除[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [16].碳纳米管/聚合物电磁屏蔽复合材料研究进展[J]. 微纳电子技术 2020(08)

- [17].垂直碳纳米管的制备方法及其应用进展[J]. 材料研究与应用 2020(02)

- [18].基于粗粒化方法的类超级碳纳米管自由振动研究[J]. 固体力学学报 2020(04)

- [19].碳纳米管纤维制备方法及应用概述[J]. 中国纤检 2020(08)

- [20].碳纳米管在毛细管电泳中用于多肽的分离[J]. 分析试验室 2020(10)

- [21].碳纳米管纤维的研发[J]. 合成纤维 2020(11)

- [22].多壁碳纳米管固相萃取/超高效液相色谱-串联质谱测定烤烟中粉唑醇残留量[J]. 食品安全质量检测学报 2020(20)

- [23].碳纳米管阵列仿生黏附受静电作用影响的研究进展[J]. 材料导报 2020(19)

- [24].我国科学家在超强碳纳米管纤维领域取得重要突破[J]. 河南科技 2018(16)

- [25].碳纳米管环氧树脂复合材料的拉敏性研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(02)

- [26].碳纳米管衍生物的合成及应用研究进展[J]. 巢湖学院学报 2018(06)

- [27].碳纳米管在食品农药多残留测定中的应用[J]. 食品安全质量检测学报 2019(13)

- [28].碳纳米管材料在航天器上的应用研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S1)

- [29].硬脂酸/改性碳纳米管复合相变储热材料性能[J]. 储能科学与技术 2019(04)

- [30].硫辅助填充高压Fe_5C_2/Fe_7C_3单晶相的少壁碳纳米管研究（英文）[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7a0626ea66a5b204bf1c54e8.html