# 建筑暖通空调工程的节能减排设计尹时光

黑龙江省西埃迪建筑设计院

摘要：目前，我国正在提倡节能减排的重要意义，加强节能减排的效果，就应该从暖通空调的设计做起，因为暖通空调在应用的过程中是耗能最为严重的一种设备，所以本文重点对其节能减排的设计展开了论述，希望能够对今后的发展带来一定的帮助，更好的实现社会的发展建设。

关键词：建筑工程；暖通工程；空调；节能减排

在室内外空气调节的过程中，暖通空调是必不可少的一种设备，这种设备对环境的改变产生了十分密切的影响，要想让人们生活在一个更加舒适的环境中，那么就应该重视对暖通空调的设计，但是在设计的过程中需要充分的考虑到节能环保，如果一味的重视效果或者经济效益，那么对于我国今后的可持续发展将会造成十分严重的阻碍，在这种情况下，更需要相关设计工作者引起必要的重视。希望在本文的论述下，可以真正的实现节能环保的设计效果。

1、建筑暖通空调节能减排的重要意义

实施暖通空调的节能减排工作是十分重要的，我国目前正在开展形式多样的改革，相应的人力、物力都投入较大，但是在快速发展的同时，也带来了潜在的危机，那就是能源消耗过大，这是不利于我国的可持续发展的，因此，加强对建筑节能空调的设计是十分必要的，同时应该在这一过程中充分的考虑到节能减排的问题，这样才能最终设计出一个合理化的方案，为人们营造一个舒适美好的环境，在这一过程中，更加重要的意义是缓解我国能源现阶段紧张的问题。

能源的意义中所周知是十分重要的，各个行业的发展都需要将能源放在首位，这样才能推动其发展，可以说能源与经济的发展处在同等重要的地位，但是很多人却过于重视经济的发展，却忽视了能源的保护与二次利用。在长时间的忽视下，我国乃至全球正在面临着十分严重的环境问题，所以更加需要迫切的开展节能减排工作，为我国今后的发展带来重要的贡献。

2、暖通空调的节能减排设计的基本原则

2.1整体性原则

整体性是暖通空调的节能减排设计最基本的原则，要求设计者要具有全局观念，明确暖通工程的设计在整个建筑设计中的地位和作用，以一种整体的角度和视野看待问题，平衡利弊，才能做到最优化的设计上的处理，才能设计出一个最符合各方利益的方案，从而也提高了我国建筑实现了低碳的功能。

2.2动态性原则

暖通工程是一项复杂的工程，它是在不断的设计改良和摸索中不断变化着的，所以，我们要想做好这项工程，必须以一个发展的眼光去看待暖通工程的设计，要注意随时随地结合实际的情况，和具体工程的总的方向的变化，来调整暖通设计的方案和方向。

2.3注重技术的发展

空调在使用的过程中是需要大量能源支撑的，同时如果设计不合理，还会给周围的生态环境造成非常不利的影响，所以在设计的过程中，采取何种措施来降低空调的能耗，提高空调运行中的效率和水平也成为了人们研究的一项重点内容，在实际的研究工作中，要做好科研和实践活动，只有这样才能研制出节能和环保效果更好的空调系统，而设计者在对空调系统进行设计的过程中，要尽量选择一些先进性强的、节能效果较好的技术，从而更好的实现绿色环保和节能高效。

3、暖通空调的节能减排设计的关键点

3.1空调风系统设计

空调风系统是建筑工程中暖通空调设备的一个重要组成部分，空调风系统使用过程中，经过湿处理和热处理的空气通过送风口进入室内，在进行过热交换之后空气还可以经由风口重回空调系统中处理。

冬季，空调服务内外分区的冷热温度一般差别较大，因此，可以将空调的服务区域划分为供冷的内区和进行供热的周边区两个区域。充分利用冬天室外温度较低，可以很好地作为冷源来给内区供冷，在保证空调供冷效果的同时，节省了空调的运行费用和能源消耗。

另一方面，针对空调风系统的特点，可以采用变频风机来减少电能的损耗。通过变频风机将风门完全开启，使空调的运行转速降低，减少运转速度过快对设备的冲击，从而在减少电费支出的同时，可以减少空调的损耗和维修费用。同时变频风机的应用还可以很好地满足空调机组对于风机高稳定性和安全性的要求，增强空调使用的安全性和持久性。

3.2采暖系统的设计

在设计子系统时，应尽量降低管路系统结构的复杂性，提高其操作的便利性，这样，在系统运行时可以在一定程度上降低能耗，同时，还可以降低前后期运行管理的成本。此外，还可以根据空间功能独立调节控制方式，或者执行热量消耗分户均摊的理念，最大程度地降低系统运行所产生的能耗。从建筑暖通空调系统的设计现状来看，最常见的采暖系统设计方式是下供下回垂直双管系统、上供下回垂直单双管系统、上供下回垂直双管系统和高层建筑竖向分区供暖系统等，应以满足建筑实际需求为目的来选择设计方式。

3.3采用冰蓄冷技术

冰蓄冷技术在暖通空调系统设计中应用，能够使资源的到高效的利用，避开用电高峰期，达到削峰填谷的目的。冰蓄冷技术的应用还能够减少对环境的污染，降低城市温室效应，并且在减少国家电网投资方面做出贡献，冰蓄冷技术的灵活性较强，能够体现出较强的应急作用。冰蓄冷技术能够使暖通空调在工作过程中，更加主动的对空气温度和湿度进行调节，减少电力资源的消耗。

3.4加大围护结构的整体的保温性能

减少冷热损失对于暖通空调系统来说意义重大，建筑围护结构的部分在整个系统中占有很大比例，而围护结构的保温性能决定着空调系统负荷的大小。在规划建筑节能设计规范和标准的时候，应当重点强调对围护结构的保温隔热性能的要求。科学设计围护结构的保温模式，采取针对性防护措施。

3.5改善排风和余热的回收技术

夏季的时候，室内暖通空调的排风温度和湿度没有室外的温度和湿度高。若要降低新风的温度和湿度可以使用暖通空调系统的热回收的装置来进行，交换排风和新风。冬季的时候，室外的新风温度低于室内的排风温度，可以利用热回收的装置对新风进行加湿和加热。目前可以采用的热回收方式有显热和全热两个类型。此产品可以在节能的同时也改善了空气的质量。

3.6加大新能源、新技术的应用推广力度

关注地热能与太阳能以及其它的新能源，是暖通空调行业发展的关键。利用太阳能热泵系统以及水源热泵系统对节能技术进行更新，有利于可再生能源的高效利用，有利于能源紧张局面的缓解。可再生能源应当利用于空调制冷中，不仅清洁，更具有价格方面的优势。地源热泵可以储存许多能量，可以被当作中央空调的冷热源。空调设计人员应当因地制宜，对当地的可再生资源进行合理利用。

4、结束语

总而言之，在对暖通空调进行节能设计的过程中，需要充分的考虑到能源的消耗问题，这也是影响我国环境的主要原因，本文重点对其节能设计展开了论述，希望可以对今后的工作带来一定的帮助，为社会的发展作出突出的贡献。

参考文献：

[1]李鲲鹏，尚成.暖通空调设计方案的问题探讨[J].科技致富向导，2010，（18）.

[2]关明岩，建筑暖通空调节能技术的探讨[J].城市建设理论研究，2013，（15）.

[3]李庆宇，戴佳琦.暖通空调系统的节能设计浅析[J].科技致富向导，2014，（11）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7a0d3bd2460f2a5215ce7b98.html