# 聚双酚酸苯基磷酸酯的合成及其在膨胀阻燃ABS中的应用

### 论文摘要

ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）树脂是产量最大的树脂之一,广泛应用于电器、电子、汽车、建筑等领域。然而,ABS树脂的氧指数仅为19左右,容易燃烧,并产生大量的浓烟和有毒气体,对人们的生命安全和环境带来很大的危害,因此ABS的阻燃研究十分重要。膨胀型阻燃剂（IFR）因环境友好且阻燃效率高而在阻燃领域获得广泛应用。但目前IFR的合成大多以三氯氧磷、三氧化磷等有毒化合物为原料,并要求绝对干燥的反应条件。这种工艺不仅原料不易保存,而且反应条件苛刻。另外,生产膨胀型阻燃剂的原料几乎全部来源于化石资源,而化石资源是不可再生资源。若将其部分原料用来源于生物质资源的化学品来代替,将为膨胀型阻燃剂的可持续发展提供一条新途径。采用源于生物质资源的双酚酸作为原料,四丁基氯化铵为相转移催化剂,通过界面缩聚法,合成了聚双酚酸苯基磷酸酯（Poly（DPA-PDCP））,考察了反应时间、催化剂用量和氢氧化钠用量对聚合产率的影响,优化出较佳的反应条件。利用红外光谱（FTIR）、核磁共振（NMR）等方法表征了其分子结构。热重分析（TGA）结果表明无论在空气还是氮气气氛下,Poly（DPA-PDCP）都具有良好的热稳定性和优异的成炭能力,能满足普通工程塑料的加工需要。通过熔融共混法制备ABS/多聚磷酸铵（APP）/Poly（DPA-PDCP）阻燃体系,分析了Poly（DPA-PDCP）和APP对ABS树脂热稳定性能和阻燃性能的影响和协同作用。结果表明：Poly（DPA-PDCP）/APP复配阻燃ABS,能提高材料的热稳定性,降低材料的热分解速率,且显著提高残炭量。同时降低材料的总热释放量、热释放速率和质量损失速率,提高材料的极限氧指数。Poly（DPA-PDCP）与APP以质量比为1：4复配阻燃ABS,具有较好的协同阻燃效应,阻燃效果最佳。Poly（DPA-PDCP）与APP复配阻燃ABS的机理为固相阻燃机理,APP作为酸源和气源,Poly（DPA-PDCP）主要作为炭源,当材料燃烧时,在材料表面形成一层稳定致密的炭层,阻隔热质传递,保护基体材料。通过熔融共混法制备Poly（DPA-PDCP）/APP/膨胀石墨（EG）协同阻燃ABS树脂体系,考察了Poly（DPA-PDCP）/APP与EG不同比例复配对ABS树脂热性能和阻燃性能的影响。结果表明：Poly（DPA-PDCP）/APP与EG复配阻燃ABS,提高材料的热稳定性,降低材料的分解速率,且显著提高残炭量。Poly（DPA-PDCP）/APP（1/4）与EG以质量比为1：1复配阻燃ABS,阻燃效果最佳,极限氧指数高达32.6%,UL-94测试达到V-0级。Poly（DPA-PDCP）/APP/EG体系的阻燃机理为固相阻燃。通过扫描电镜观察阻燃ABS极限氧指数测试后的残炭形貌,发现在材料燃烧时EG膨胀后的石墨片层构成炭层的骨架,Poly（DPA-PDCP）/APP通过化学反应产生的残炭粘附在EG的炭层骨架上,两者结合,形成了致密、高强度的炭层,更有效地阻隔热质传递,保护基体材料。Poly（DPA-PDCP）/APP与EG协同阻燃ABS,提高阻燃性能的同时,使得复合材料的储能模量大幅度提高,同时提高ABS的玻璃化转变温度。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

- 缩写及符号

- 第1章 绪论

- 1.1 阻燃剂的发展和分类

- 1.1.1 阻燃剂的发展

- 1.1.2 阻燃剂的分类

- 1.2 化学膨胀型阻燃体系

- 1.2.1 化学膨胀型阻燃剂的组成

- 1.2.2 化学膨胀型阻燃剂的分类

- 1.2.3 化学膨胀型阻燃剂的阻燃原理

- 1.2.4 化学膨胀型阻燃剂的不足和发展趋势

- 1.3 可膨胀石墨阻燃体系

- 1.3.1 可膨胀石墨的特性和制备

- 1.3.2 可膨胀石墨的膨胀过程和阻燃原理

- 1.3.3 可膨胀石墨在阻燃中的应用

- 1.4 ABS树脂的阻燃

- 1.4.1 ABS的燃烧及阻燃机理

- 1.4.2 ABS树脂的阻燃现状

- 1.5 双酚酸的制备与应用

- 1.5.1 双酚酸的制备

- 1.5.2 双酚酸的应用

- 1.6 课题的提出及主要研究内容

- 参考文献

- 第2章 聚双酚酸苯基磷酸酯的合成及表征

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 原料

- 2.2.2 Poly（DPA-PDCP）的合成

- 2.2.3 分析表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 DPA/PDCP界面缩聚机理

- 2.3.2 反应时间对聚合反应产率的影响

- 2.3.3 催化剂用量对聚合反应产率的影响

- 2.3.4 氢氧化钠用量对聚合反应产率的影响

- 2.3.5 Poly（DPA-PDCP）的结构分析

- 2.3.6 Poly（DPA-PDCP）的溶解性

- 2.3.7 Poly（DPA-PDCP）的热降解行为

- 2.4 本章小结

- 参考文献

- 第3章 POLY（DPA-PDCP）/APP阻燃ABS树脂的研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 原料

- 3.2.2 阻燃ABS样品的制备

- 3.2.3 分析表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 Poly（DPA-PDCP）与APP在ABS树脂中的分散

- 3.3.2 热降解行为

- 3.3.3 阻燃性能

- 3.3.4 残炭形貌

- 3.3.5 力学性能

- 3.4 本章小结

- 参考文献

- 第4章 POLY（DPA-PDCP）/APP/EG阻燃ABS树脂的研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 原料

- 4.2.2 阻燃ABS样品的制备

- 4.2.3 分析表征

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 EG在ABS树脂中分散

- 4.3.2 热降解行为

- 4.3.3 阻燃性能

- 4.3.4 残炭形貌

- 4.3.5 力学性能

- 4.4 本章小结

- 参考文献

- 第5章 全文结论

- 攻读硕士期间撰写的论文

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].自固化双酚酸环氧的制备及其性能研究[J]. 热固性树脂 2019(02)

- [2].双酚酸在高分子材料中应用的研究进展[J]. 塑料工业 2018(12)

- [3].β-环糊精交联树脂的合成及其对双酚酸的吸附[J]. 精细化工 2018(10)

- [4].主链含双酚酸钠链节的聚芳醚砜对水中Pb~(2+)、Cu~(2+)、Cd~(2+)的同步吸附性能[J]. 大连工业大学学报 2016(03)

- [5].双酚酸的合成及其紫外光谱研究[J]. 光谱实验室 2011(02)

- [6].环氧双酚酸异辛醇酯的制备及其性能研究[J]. 热固性树脂 2020(01)

- [7].含羧基侧基的聚芳醚砜平板超滤膜的制备及其性能研究[J]. 石油化工 2013(06)

- [8].转移离子交换树脂预处理悬浮液的方法[J]. 乙醛醋酸化工 2018(07)

- [9].食品接触材料中双酚A迁移与检测的研究进展[J]. 食品研究与开发 2017(22)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7a2a068768fdc4e0908df544.html