# 基于PLC的高压电机斩波串调控制系统的设计与实现

### 论文摘要

本文从工程应用的角度出发,在分析清楚和研究透彻高压电机斩波串级调速控制系统的基础上,实现基于PLC的串调控制系统的逻辑控制、定时控制、计数控制、顺序控制。由于PLC具有控制可靠性高、易于编程和灵活性等特点可以方便地用于工业控制领域,是串级调速实现自动化、智能化控制的核心控制元件。本文以德国西门子公司的S7-200系列小型PLC的CPU224为控制主机,实现了串调系统丰富的自动控制和动作逻辑功能,并完成友好的人机交互界面的设计。控制内容包括:根据系统状态转移图利用功能指令-顺序控制指令实现系统的多流程控制,即系统启动、停车、调速、全速各个状态的转移,以及状态转移过程中进行的接触器操作。除此之外,还在主程序中调用各个子程序,实现升降速调整、基于PLC的PWM输出功能的斩波控制、模拟量的采集和处理、水阻极板控制功能,以及实现就地/远方,手动/自动控制模式切换的功能。本文首先研究和分析了内馈斩波串级调速系统的工作原理,在此基础上进行了基于PLC的高压电机斩波串级调速控制系统硬件选型及PLC软件编制两个方面的工作。具体包括工程控制需求分析、系统分析、系统总体设计、系统可靠性设计以及具体设计和软件编制。然后通过搭建实验台进行控制系统程序的调试、测试。最后实现保护定值,工作模式,最低转速,最高转速,升降速率等系统参数设置和可在线修定更改以及系统的运行状态、控制模式、运行参数及故障报警信息显示等功能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 选题背景

- 1.2 选题意义

- 1.2.1 高频斩波串级调速技术在高压电机应用中的优势

- 1.2.2 当前两种控制方案的比较

- 1.3 斩波式串级调速系统国内外研究动态

- 1.4 课题研究内容

- 1.4.1 PLC 的控制对象-高压电机斩波串级调速系统

- 1.4.2 基于 PLC 的串调控制系统研究和设计内容

- 第2章 内反馈斩波串级调速系统

- 2.1 异步电动机调速的基本方法

- 2.2 内馈斩波串级调速系统的工作原理

- 2.2.1 异步电机的电压平衡方程式

- 2.2.2 调速工作原理

- 2.3 内馈斩波串级调速系统的功率变换过程

- 2.4 本章小结

- 第3章 高压电机斩波串级调速控制系统的总体设计

- 3.1 工程控制需求

- 3.2 系统分析

- 3.2.1 系统运行状态分析

- 3.2.2 系统控制内容分析

- 3.3 系统总体设计

- 3.3.1 PLC 系统选型以及总体结构

- 3.3.2 主要器件介绍

- 3.3.3 扩展I/O 寻址问题以及控制系统的I/O 地址分配

- 3.4 系统可靠性设计

- 3.4.1 系统供电系统设计

- 3.4.2 系统接地设计

- 3.5 PLC 外围接线图

- 3.6 系统运行方式

- 3.7 本章小结

- 第4章 系统软件设计

- 4.1 PLC 软件设计基础

- 4.1.1 西门子S7-200 PLC 的工作原理

- 4.1.2 S7-200 PLC 编程语言和编程器

- 4.1.3 西门子S7-200PLC 的程序结构

- 4.1.4 编程软件Step7 简介

- 4.2 用于占空比控制的PWM/PTO 功能块及编程实现PWM 输出

- 4.2.1 PWM/PTO 功能块简介

- 4.2.2 PWM 输出实现过程及波形测试

- 4.3 PLC 编程系统构成及通讯设置

- 4.4 PLC 控制系统程序设计

- 4.4.1 水阻系统各状态描述

- 4.4.2 PLC 控制系统状态转移图

- 4.4.3 PLC 控制系统逻辑操作流程图设计

- 4.5 各个功能模块梯形图设计编程

- 4.6 人机界面设计

- 4.6.1 PanelMaster 触摸屏的选用

- 4.6.2 PanelMaster 触摸屏的一般设置

- 4.6.3 警报设定和数值显示

- 4.6.4 人机界面设计内容

- 4.7 本章小结

- 第5章 系统设计中的问题以及解决方法

- 5.1 硬件方面的问题及解决方法-硬件实验台的搭建

- 5.2 软件方面的问题及解决方法

- 5.3 本章小结

- 第6章 结论

- 6.1 全文总结

- 6.2 进一步研究方向

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].交流斩波控制在稳压电源设计中的应用[J]. 太原铁道科技 2014(04)

- [2].变频和高频斩波调速技术的能效分析对比[J]. 四川水泥 2009(05)

- [3].论煤矿用电机车斩波调速改造[J]. 科技创新与应用 2013(19)

- [4].斩波调速在发电厂引风机上的应用[J]. 四川冶金 2013(03)

- [5].基于斩波方式的交流调压研究[J]. 工业控制计算机 2013(10)

- [6].开关磁阻电机变角度电压斩波控制实现方法研究[J]. 变频器世界 2012(07)

- [7].一种电动机串联斩波调速方法研究[J]. 微计算机信息 2011(03)

- [8].基于交流斩波的新型照明节电器研究[J]. 低压电器 2009(24)

- [9].新型轨到轨斩波稳定运算放大器设计[J]. 军事通信技术 2009(04)

- [10].采用斩波调制的运算放大器设计[J]. 军事通信技术 2012(03)

- [11].基于开关磁阻电动机的角度斩波控制研究[J]. 微特电机 2012(12)

- [12].电动机串联斩波调速技术[J]. 煤炭技术 2011(05)

- [13].类似脉冲阻塞式斩波交-交变频器在煤矿井下的应用研究[J]. 工矿自动化 2011(11)

- [14].基于模糊控制的直流斩波系统设计[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [15].基于FPGA的感应加热逆变斩波调功控制电路[J]. 电力电子技术 2017(05)

- [16].蓄电池工程车斩波降压模块故障分析及对策[J]. 技术与市场 2020(12)

- [17].无刷直流电动机斩波方式与电磁转矩脉动关系[J]. 微特电机 2010(05)

- [18].工矿电力机车斩波调速改进[J]. 煤炭技术 2010(05)

- [19].基于状态空间的大功率转子斩波调速系统[J]. 电力电子技术 2015(02)

- [20].内反馈高频斩波调速在胜利电厂一次风机上的应用[J]. 中外能源 2015(10)

- [21].开关磁阻电机的电流斩波控制[J]. 电子技术与软件工程 2013(18)

- [22].基于斩波控制的弹道修正电机输出力矩的研究[J]. 福建农机 2015(03)

- [23].机械斩波在大气探测激光雷达中的应用[J]. 中国激光 2013(08)

- [24].高频斩波式串级调速系统的建模研究[J]. 微计算机信息 2008(19)

- [25].脉冲阻塞式斩波交-交变频技术[J]. 电工技术学报 2008(12)

- [26].大功率PWM互补型直流斩波稳压控制器的研究[J]. 电源世界 2008(06)

- [27].多路并联高效节能的高压大功率斩波调速系统[J]. 电力科学与工程 2016(03)

- [28].精密光学斩波控制器设计[J]. 仪表技术与传感器 2016(03)

- [29].矿用机车直流斩波电源研究与开发[J]. 矿业工程研究 2011(02)

- [30].高频斩波串级调速系统建模与动、静态特性分析[J]. 控制工程 2010(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7a2b6fdfbaa83eb905af1fde.html