# 基于ARM7的电气火灾自动报警控制器研制

### 论文摘要

近年来，随着电气火灾在火灾中的比例越来越高，电气火灾已严重地威胁了人民群众的生命财产安全。而目前市场上主要是针对常规火灾的监控产品，对于能同时监控常规火灾和电气火灾产品的研究相对不足。本论文研制出基于ARM7的电气火灾自动报警控制器。集成烟雾、温度、烟温复合、电压、电流、漏电电流传感器，实现对电气火灾的全状态实时监测；采用大尺寸彩色液晶屏（LCD）和触摸屏，实现交互式的人机界面；整合基于UC／OS-Ⅱ操作系统和UC／GUI界面程序的系统软件平台，编写硬件驱动程序和多任务应用程序，实现对数据的实时分析处理、大容量数据保存、快速动作响应、高速数据通信、动态界面更新。论文的第一章中，概述了电气火灾监控系统的研究现状和趋势，论述了课题的研究意义和研究内容。论文的第二章中，设计了电气火灾监控系统的整个结构，对其关键的部件进行了说明，并提出了该监控系统的应用方案。论文的第三章中，破译了火灾探测器的通信协议，研制出基于PIC单片机的火灾探测器驱动模块，并确定了各种检测传感器。论文的第四章中，研制开发了控制器的硬件系统，包括基于ARM7核心控制、电源管理及传感器驱动等部分。并进行了一系列实验和测试，完全达到设计要求，并符合国家相关标准。论文的第五章中，开发出控制器的软件系统，包括多任务实时操作系统、交互式人机界面、硬件驱动和应用程序等部分。并进行了大量的调试和测试，软件系统运行稳定可靠。论文的第六章中，归纳整理了本论文的主要研究结果和结论，对今后需要进一步研究的内容和研究方向提出了展望。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 1. 绪论

- 1.1 火灾监控系统的研究现状

- 1.1.1 常规火灾监控系统的研究现状

- 1.1.2 电气火灾监控系统的研究现状

- 1.2 火灾监控技术的发展趋势

- 1.2.1 火灾探测技术的发展趋势

- 1.2.2 火灾报警控制器的发展趋势

- 1.3 课题研究意义和研究内容

- 1.3.1 研究背景及意义

- 1.3.2 研究内容

- 2. 电气火灾监控系统设计

- 2.1 系统构成

- 2.1.1 管理中心

- 2.1.2 电气火灾自动报警控制器

- 2.1.3 总线网络

- 2.2 应用方案

- 2.3 本章小结

- 3. 电气火灾状态的检测

- 3.1 常规火灾信号的检测

- 3.1.1 常用火灾探测器

- 3.1.2 火灾探测器的通信方式

- 3.1.3 火灾探测器的通信协议

- 3.2 火灾探测器驱动模块

- 3.2.1 火灾探测器的选型

- 3.2.2 通信协议的破译

- 3.2.3 驱动模块的硬件设计

- 3.2.4 驱动模块的软件设计

- 3.3 电气火灾信号的检测

- 3.3.1 电流的检测

- 3.3.2 电压的检测

- 3.3.3 漏电电流的检测

- 3.4 本章小结

- 4. 控制器硬件系统设计

- 4.1 控制器的整体设计

- 4.2 三星S3C44B0X的特性

- 4.3 核心模块

- 4.4 JTAG调试接口

- 4.5 时钟及复位电路

- 4.6 LCD及触摸屏接口

- 4.7 通信接口

- 4.8 电源模块

- 4.9 报警声音及输出联动模块

- 4.10 控制器的电路布线及调试

- 4.11 本章小结

- 5. 控制器软件系统设计

- 5.1 控制器软件系统整体设计

- 5.2 UC/OS-II操作系统的特点

- 5.3 UC/GUI界面程序的特点

- 5.4 UC/OS-II操作系统的移植

- CPU.H的配置'>5.4.1 OSCPU.H的配置

- CPUC.ASM的编写'>5.4.2 OSCPUC.ASM的编写

- CPUC.C的编写'>5.4.3 OSCPUC.C的编写

- 5.5 UC/GUI界面程序的移植

- 5.5.1 UC/GUI的配置

- 5.5.2 UC/GUI的工作原理

- 5.6 程序的组织结构

- 5.7 启动及初始化程序

- 5.8 目标程序

- 5.8.1 A/D转换程序

- 5.8.2 串口通信程序

- 5.8.3 数据管理程序

- 5.8.4 LCD驱动程序

- 5.8.5 火灾探测器巡检程序

- 5.8.6 操作系统任务程序

- 5.8.7 触摸屏驱动程序

- 5.8.8 用户界面程序

- 5.9 控制器软件的调试

- 5.10 本章小结

- 6. 总结与展望

- 6.1 项目总结

- 6.2 创新点

- 6.3 工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A: 控制器软件界面图

### 相关论文文献

- [1].基于ARM7嵌入式系统的电动机保护装置的研究[J]. 硅谷 2011(16)

- [2].基于ARM7的图像数据采集系统的研究与应用[J]. 微计算机应用 2010(12)

- [3].基于ARM7的嵌入式增压器测试系统设计[J]. 重庆工学院学报(自然科学版) 2009(04)

- [4].ARM7智能卡的动态口令终端研究与实现[J]. 微计算机信息 2009(26)

- [5].ARM7在分散控制系统中的应用[J]. 微型电脑应用 2012(11)

- [6].基于ARM7的花卉大棚温湿度监控系统的应用与研究[J]. 河北北方学院学报(自然科学版) 2010(01)

- [7].基于ARM7的交流伺服电机控制系统研究[J]. 机电产品开发与创新 2010(05)

- [8].基于ARM7的磁悬浮轴承数字控制系统设计[J]. 机械研究与应用 2010(06)

- [9].基于ARM7的电离层测高仪射频信号源的设计与实现[J]. 中南民族大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [10].基于ARM7的低成本小型清扫机器人设计[J]. 微计算机信息 2009(32)

- [11].基于ARM7的新型实验室管理系统的实现[J]. 电子质量 2011(05)

- [12].基于ARM7的激光测距机性能检测仪的研制[J]. 火力与指挥控制 2010(03)

- [13].ARM7启动代码的分析与设计[J]. 电子测量技术 2008(01)

- [14].基于ARM7的触摸屏文件编译和解码[J]. 微计算机信息 2008(29)

- [15].基于ARM7的嵌入式系统虚拟实验平台的设计[J]. 电子设计工程 2017(13)

- [16].基于ARM7的机动车尾气分析仪的开发[J]. 小型内燃机与摩托车 2010(02)

- [17].基于ARM7的高精度频率计的设计[J]. 电子技术 2015(01)

- [18].基于ARM7的稀土熔盐电解无线监测系统研究[J]. 微型机与应用 2013(13)

- [19].基于ARM7的喷气织机电磁阀控制电路[J]. 机电工程 2012(07)

- [20].基于ARM7实时网络的设计和实现[J]. 信息通信 2011(02)

- [21].基于ARM7的蓄电池组在线监测装置的设计[J]. 西安工程大学学报 2010(06)

- [22].基于ARM7实时网络通讯的设计与研究[J]. 武汉科技学院学报 2009(02)

- [23].基于ARM7嵌入式系统中触摸屏的设计和研究[J]. 电测与仪表 2008(05)

- [24].ARM7与虚拟仪器串口通信的实现[J]. 电子测量技术 2008(06)

- [25].基于ARM7飞控系统多传感器数据融合方法及实现[J]. 计算机测量与控制 2013(01)

- [26].基于ARM7温度采集与存储系统的设计与实现[J]. 电子设计工程 2013(10)

- [27].基于ARM7的无人机监控系统的设计[J]. 计算机工程与设计 2011(05)

- [28].基于ARM7的电力保护装置网络打印系统的研究[J]. 电气自动化 2009(01)

- [29].ARM7嵌入式触摸屏的设计[J]. 工业控制计算机 2008(01)

- [30].基于ARM7的数控机床人机界面的设计[J]. 电子器件 2008(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7a36150295d01891f22026cd.html