# 微弱OFDM信号的检测

### 论文摘要

OFDM(正交频分复用)是多载波调制的一种,它将高速串行数据变成多路相对低速的并行数据并对不同的载波进行调制。OFDM技术能够有效对抗多径干扰与频率选择性衰落,并具有频谱利用率高、成本低等优点。因此,对微弱OFDM信号的检测在实际应用中意义十分重大。论文首先研究了在低信噪比环境下,通过自适应滤波方法对OFDM信号进行增强和降噪处理。并且论文提出了改进的自适应算法,通过仿真可以看出,改进后的方法具有更好的性能。论文同时还对OFDM调制信号进行了类间识别研究,提出了一种在瑞利衰落信道条件下的多载波调制盲识别算法。用以区分多载波调制信号(OFDM)和单载波调制信号。该算法利用信号的高阶统计量作为分类特征,采用信噪比(SNR)与特征参数联合估计完成识别。论文还提出了在可以区别出OFDM和单载波信号同时,即使改变信号速率和信号采样速率,此种算法同样有效。以上通过仿真可以得出。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 无线移动通信发展概述

- 1.1.1 第一代（1G）无线通信系统

- 1.1.2 第二代（2G）无线通信系统

- 1.1.3 第三代（3G）无线通信系统

- 1.1.4 第四代（4G）无线通信系统

- 1.2 多载波技术发展及其应用

- 1.2.1 多载波技术的发展

- 1.2.2 OFDM技术

- 1.2.3 多载波技术（OFDM）的应用

- 1.3 OFDM技术简介

- 1.3.1 OFDM技术的发展历史

- 1.3.2 OFDM技术的优点和不足

- 1.4 OFDM系统的研究意义

- 1.5 论文的研究内容以及章节安排

- 第二章 OFDM移动通信系统原理

- 2.1 单载波与多载波通信系统

- 2.1.1 单载波传输系统

- 2.1.2 多载波传输系统

- 2.1.3 单载波和多载波传输方式的比较

- 2.2 OFDM系统原理

- 2.2.1 OFDM调制基本原理

- 2.2.2 OFDM的FFT实现

- 2.2.3 保护间隔和循环前缀

- 2.2.4 OFDM系统的参数设计

- 2.3 OFDM系统中的关键技术

- 2.3.1 同步技术

- 2.3.2 信道估计技术

- 2.3.3 峰均功率比

- 2.3.4 信道编码

- 第三章 微弱信号的检测

- 3.1 自适应滤波原理

- 3.1.1 最小均方误差滤波

- 3.1.2 最陡下降法及LMS算法

- 3.2 改进的LMS自适应算法

- 3.3 仿真结果及其分析

- 第四章 OFDM信号的调制识别

- 4.1 高阶矩与高阶累积量

- 4.1.1 高阶矩和高阶累积量的定义

- 4.1.2 高斯信号的高阶矩与高阶累积量

- 4.1.3 高阶矩和高阶累积量的转换关系

- 4.1.4 高阶矩和高阶累积量的性质

- 4.2 OFDM信号类间识别

- 4.3 仿真结果及其分析

- 第五章 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 作者在读期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].钻柱声传输信号多载波调制激励分析[J]. 振动与冲击 2014(03)

- [2].正交多载波调制OFDM技术及其应用[J]. 企业技术开发 2009(06)

- [3].多电平逆变器多载波调制策略的谐波分析[J]. 电机与控制学报 2011(05)

- [4].多频带OFDM系统的分析和仿真[J]. 电脑知识与技术 2009(28)

- [5].一种基于数字重采样的多载波调制方法[J]. 无线电通信技术 2012(05)

- [6].关于多载波调制技术[J]. 电子质量 2010(02)

- [7].基于多载波调制的远动信号传输[J]. 电力系统自动化 2008(07)

- [8].基于OFDM的多载波调制雷达系统信号处理及检测[J]. 电子与信息学报 2009(06)

- [9].光载OFDM通信系统研究[J]. 光通信技术 2010(10)

- [10].基于MATLAB的OFDM系统仿真[J]. 临沧师范高等专科学校学报 2008(02)

- [11].用Multisim产生OFDM信号[J]. 现代电子技术 2012(05)

- [12].滤波器组多载波系统的干扰分析和性能验证[J]. 高技术通讯 2009(12)

- [13].基于极大似然比频谱检测的认知无线电子载波分配算法[J]. 中国科学技术大学学报 2009(10)

- [14].多载波调制中降低峰均比问题的研究[J]. 无线通信技术 2008(03)

- [15].基于OFDM的CDMA3G无线通信系统传输地震数据分析[J]. 四川地震 2014(01)

- [16].基于小波包变换多载波调制通信系统的均衡算法[J]. 计算机应用 2010(04)

- [17].多径信道下多载波调制信号盲识别算法[J]. 电子与信息学报 2010(07)

- [18].基于多分辨率分析的小波系数压扩去噪算法[J]. 中国电机工程学报 2008(10)

- [19].一种基于OFDM技术的跳频通信系统[J]. 微计算机信息 2008(02)

- [20].基于奇异值分解的多载波调制信号盲识别算法[J]. 吉林大学学报(工学版) 2011(03)

- [21].OFDM技术及其在LTE系统中的应用[J]. 信息通信 2013(10)

- [22].基于DMT的1553B带宽扩展研究[J]. 计算机与现代化 2012(01)

- [23].载波频率偏差对变换域通信系统性能的影响分析[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [24].双散射信道条件下六边形多载波调制系统的定时同步算法[J]. 电子学报 2009(03)

- [25].水声通信技术研究进展[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [26].基于部分传输序列抽样的PAPR抑制技术[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [27].离散正交波分系统及其MMSE均衡器设计[J]. 福建师范大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [28].自适应技术在多载波调制系统中的研究[J]. 辽宁师专学报(自然科学版) 2008(04)

- [29].一种新的小波包调制信号峰均比抑制算法[J]. 微计算机信息 2009(18)

- [30].基于多载波调制的高速电缆遥测技术研究[J]. 石油仪器 2011(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7a4446c966ec2241f1707a97.html