# 膜生物反应器（MBR）处理医院污水加氯消毒的研究

论文题目: 膜生物反应器（MBR）处理医院污水加氯消毒的研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 环境工程

作者: 王科理

导师: 顾平

关键词: 医院污水,消毒,膜生物反应器,消毒副产物,水质急性毒性

文献来源: 天津大学

发表年度: 2005

论文摘要: 医院污水含有的大量细菌、病毒和其他有毒有害物质,危害性很大,因此在排入城市下水道或者自然水体前应先进行消毒处理。目前,我国最常见的医院污水处理方法为一级处理后加氯消毒排放或者不经处理直接加氯消毒排放。随着各种突发公共卫生事件的爆发,公众对医院污水处理的关注越来越多,医院污水的处理标准和要求必将大幅度提高。改变传统处理方式是医院污水处理的大势所趋。采用膜生物反应器(MBR)处理医院污水,不仅克服了传统方法自动化程度低,密闭性差和卫生防护条件不够等缺点,而且由于出水水质优异,可提高消毒效率、减小消毒后出水对环境的危害。试验水样采自天津市第一中心医院MBR的进水和出水,采用次氯酸钠为消毒剂,并以原污水作比较,研究其消毒效果、消毒后消毒副产物生成量以及水质急性毒性,验证MBR处理医院污水的优越性。试验结果表明:MBR出水投加1.0～2.0mg/L次氯酸钠(以有效氯计)、接触1.5min就可基本杀灭水中的细菌,而对原污水进行消毒,保持1.0h接触时间,次氯酸钠投加浓度达到50.0mg/L也无法达到MBR出水的消毒效果;MBR出水和原污水消毒后三氯甲烷浓度分别为5.14μg/L(投氯量2.0mg/L、接触时间2.0min)和19.70μg/L(投氯量20.0mg/L、接触时间1.0h);采用大型蚤测定消毒后水质急性毒性,MBR出水和原污水的24h半效应浓度24h-EC50分别为11.49%(投氯量1.0mg/L、接触时间2.0min)和2.55%(投氯量15.0mg/L、接触时间1.0h)。传统方法处理后的医院污水消毒效果较差,生成较多副产物,消毒后水质毒性大,采用MBR处理则能大大提高消毒效果,减小消毒后排水对环境的危害。建议对现行的《医疗机构污水排放要求(GB18466—2001)》作一些调整,以适应不断提高的环境要求。

论文目录:

中文摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 医院污水的来源及危害

1.2 我国医院污水处理现状及存在问题

1.3 医院污水处理技术

1.4 试验目的和内容

第二章 一中心MBR工艺流程及出水水质

2.1 膜生物反应器在医院污水处理中的应用

2.2 工艺流程

第三章 消毒效果试验

3.1 影响消毒效果的因素

3.2 试验概述

3.3 试验结果与分析

3.4 消毒过程模拟

3.5 本章小结

第四章 消毒副产物试验

4.1 消毒副产物（DBPs）概述

4.2 卤代烃测定方法

4.3 试验结果及讨论

4.4 本章小结

第五章 大型蚤毒性试验

5.1 消毒后水体毒性概述

5.2 大型蚤毒性试验概述

5.3 试验方法和材料

5.4 试验结果及讨论

5.5 本章小结

第六章 结论

6.1 医院污水的MBR出水消毒效果

6.2 DBPs试验

6.3 消毒后水体急性毒性试验

6.4 前景展望与建议

参考文献

发表论文和科研情况说明

致谢

发布时间: 2007-04-17

参考文献

- [1].MBR处理医院污水的运行及空气微生物的监测研究[D]. 聂肖.天津大学2007

- [2].兼氧MBR处理养殖废水工艺研究[D]. 胡姣姣.江西理工大学2013

- [3].黄孢原毛平革菌-MBR处理纸张上色废水的研究[D]. 蔡梅.江西理工大学2012

- [4].膜生物反应器（MBR）技术在生活污水处理中的应用研究[D]. 陈明.辽宁大学2011

- [5].膜生物反应器（MBR）处理油田炼油污水试验研究[D]. 马超.天津工业大学2007

- [6].“预处理+MBR”联合技术深度处理焦化废水的研究[D]. 刘凌.南昌大学2016

- [7].混凝-MBR工艺处理油田采出水的技术研究[D]. 熊晔.哈尔滨工业大学2008

- [8].混凝沉淀—水解酸化-MBR处理印染废水的研究[D]. 武飞.南昌大学2016

- [9].电凝聚强化MBR同步硝化反硝化脱氮性能的研究[D]. 李晓明.东北大学2014

- [10].渗沥液及MBR出水微波预处理应用效果研究[D]. 杨金凤.华中科技大学2013

相关论文

- [1].城市污水处理厂消毒工艺的研究[D]. 王虹.天津大学2005

- [2].MBR及其组合工艺处理微污染地表水的试验研究[D]. 陈永玲.天津大学2006

- [3].MBR工艺中水回用工程运行工况的研究[D]. 李慧.天津大学2006

- [4].膜生物反应器（MBR）在污泥膨胀情况下运行状况的分析[D]. 王彬.天津大学2005

- [5].膜生物反应器（MBR）处理油田炼油污水试验研究[D]. 马超.天津工业大学2007

- [6].膜生物反应器（MBR）处理味精废水效果研究[D]. 王磊.天津工业大学2007

- [7].二氧化氯和电化学法在医院污水中灭菌性能的研究与应用[D]. 李志富.山东师范大学2007

- [8].医院污水处理工艺及UV-H2O2消毒实验研究[D]. 陶梅.辽宁工程技术大学2005

- [9].膜生物反应器（MBR）处理高浓度有机废水的研究[D]. 黄学政.西安建筑科技大学2006

- [10].医院废水消毒处理与废物处置研究[D]. 张蔚萍.昆明理工大学2004

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7a684f1ae30b3d1e7ee7f9a0.html