# 基于改进灰色模型的预测控制

### 论文摘要

灰色预测控制是以灰色动态模型为基础,对少数据,贫信息的系统进行有效控制的方法之一。本文在改进灰色动态模型的基础上,综合模糊控制方法,提出了新的灰色预测控制方法,主要研究的工作如下:1.提高灰色GM（1,1）预测模型精度的研究影响灰色GM （1,1）预测模型精度的主要因素有原始数据序列的光滑度、模型的背景值及模型的初值。基于此,分别就上述三个影响因素对提高灰色GM（1,1）预测模型进行了研究。（1）提出利用函数arc cot（.）对原始序列进行变换,并从理论上证明了离散数列经过此变换后,可以消除由陡变引起不满足灰色建模条件的情况,并提高了建模数据序列的光滑度,且光滑度优于其他变换函数。（2）提出了一种背景值数值优化的求解算法,并将之实际应用于钛合金疲劳强度随温度变化这一经典非等距序列GM（1,1）建模中,实验结果表明了提出方法的有效性。（3）从二个方面有效地提高了GM（1,1）模型的精度。首先,对拟建模数据进行cot（.）α（α> 0）变换,从理论上严格证明了经此变换后的离散序列可以满足灰色建模条件,且这种变换较现有其它变换方法更有效;其次,提出了一种背景值优化重构方法,进一步提高了模型精度。2.提高灰色Verhulst预测模型精度的研究影响灰色Verhulst预测模型精度的主要因素有模型的背景值、模型的结构参数,基于此,分别就上述两个因素对灰色Verhulst预测模型进行了研究。（1）提出了一种改进的灰色Verhulst模型。首先分析了传统的灰色Verhulst模型产生误差的原因,从背景值定义出发,推导了用原始数据生成新的背景值公式;其次,基于灰色系统信息覆盖原理,提出了一种结构参数优化方法。（2）提出了一种基于灰色背景值重构的非等间距Verhulst模型。对模型背景值的构造方法进行了深入的研究,证明了常规背景值构建方法在建立Verhulst非等间距或虽等距但时间间隔较大的情况下,会产生较大的误差,从而使模型精度不高。为克服这一缺点,提出了基于区间积分的背景值重构算法。3.基于灰色预测模型的预测控制研究（1）提出了一种基于arc cot（.）变换和预测步长自调整的灰色模糊预测控制算法,根据当前时刻的误差和误差变化量将系统响应划分为若干个控制区域,不同区域预测步长不同;根据当前误差和未来预测误差共同决定当前的控制量。该算法综合了模糊控制、灰色预测的优点,仿真结果表明该算法超调小、响应快,稳态精度高。（2）提出一种基于GM（1,1）预测模型和神经网络的参数自整定PID控制器。通过变步长四阶龙格-库塔法与灰色GM（1,1）相结合的方法作为预测模型,根据预测误差e（k+d）,通过三层BP神经网络,对PID中的三个可调参数进行参数自整定,调整控制增量Δu,使系统输出跟踪设定值。仿真结果证明,提出的方法具有较好的控制品质,能有效地克服了误差及干扰等不确定因素所带来的影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 本课题的研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 论文框架

- 第二章 改进的GM（1,1）模型及其应用

- 2.1 序列光滑度

- 2.2 提高光滑度的现有几种方法

- 2.3 基于arc cot（.） 变换的GM（1,1）模型研究

- 2.3.1 基于函数arc cot（.） 提高原始数据序列光滑度的原理

- 2.3.2 基于函数arc cot（.） 消除离散序列剧烈变化的原理

- 2.3.3 基于arc cot（.） 函数变换的GM（1,1）建模方法

- 2.4 应用实例

- 2.5 基于背景值数值优化解的非等间距GM（1,1）模型

- 2.5.1 非等距序列GM（1,1）模型精度与背景值关系

- 2.5.2 关于非等距序列GM（1,1）模型背景值重构的研究

- 1 值的优化求解'>2.5.3 n 和 n1值的优化求解

- 2.5.4 应用实例

- 2.6 基于函数cot（.）α变换及背景值优化的灰色建模

- 2.6.1 基于函数cot（.）α提高原始数据序列光滑度的原理

- 2.6.2 基于函数cot（.）α消除离散序列剧烈变化的原理

- 2.6.3 基于等间距GM（1,1）模型背景值的重构研究

- 2.6.4 基于cot（.）α函数变换的GM（1,1）模型

- 2.6.5 应用实例

- 2.7 本章小结

- 第三章 改进的灰色Verhulst 模型及其应用

- 3.1 基于背景值重构的非等间距灰色Verhulst 模型及其应用

- 3.1.1 非等间距灰色Verhulst 模型的建立

- 3.1.2 灰色Verhulst 模型背景值的重构

- 3.1.3 应用实例

- 3.2 灰色Verhulst 模型的改进及其应用

- 3.2.1 灰色等间距Verhulst 模型的定义

- 3.2.2 灰色Verhulst 模型背景值的重构

- 3.2.3 灰色Verhulst 模型的参数估计

- 3.2.4 应用实例

- 3.3 本章小结

- 第四章 预测步长自调整的灰色模糊预测控制系统

- 4.1 一种基于arc cot（.） 变换和预测步长自调整的灰色模糊预测控制

- 4.1.1 预测步长自调整的灰色模糊预测控制系统

- 4.1.2 自调整模糊控制器

- 4.1.3 步长自调整模糊决策器

- 4.1.4 改进的灰色GM（1,1）模型

- 4.1.5 仿真

- 4.2 本章小结

- 第五章 基于改进灰色预测模型的自整定PID控制器

- 5.1 基于GM（1,1）灰色预测模型的自整定PID控制器

- 5.1.1 过程描述

- 5.1.2 改进的灰色预测模型

- 5.1.3 自整定PID 控制器

- 5.1.4 仿真研究

- 5.2 本章小结

- 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间所取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].中蒙边界地区汇水域沉积物69种元素的背景值[J]. 地学前缘 2020(03)

- [2].降低气测录井背景值影响方法探讨[J]. 石油地质与工程 2010(04)

- [3].大气背景值监测中的质量保证工作[J]. 海峡科学 2010(06)

- [4].石墨炉原子吸收光谱法测定土壤中的铅背景值[J]. 分析仪器 2009(01)

- [5].石墨炉原子吸收法测定植株镉消除背景值的改进方法[J]. 光谱学与光谱分析 2009(09)

- [6].时变参数灰色模型背景值重构及实现[J]. 测绘科学 2016(06)

- [7].地下水次要组分视背景值研究:以柳江盆地为例[J]. 地学前缘 2018(01)

- [8].中国不同景观区水系沉积物中39种元素的背景值[J]. 地学前缘 2015(05)

- [9].修正的GM(1,1)在滑坡变形预测中的应用研究[J]. 工程勘察 2020(06)

- [10].厦门西港近岸沉积物中重金属元素背景值的确定[J]. 地球与环境 2019(03)

- [11].风化过程中硒背景值的定量表征[J]. 现代地质 2018(05)

- [12].滇西北地区活动构造温泉水汞背景值观测研究[J]. 地震地磁观测与研究 2010(05)

- [13].武夷山大气背景值监测站房建设经验探讨[J]. 海峡科学 2011(06)

- [14].城市空气污染二氧化硫数值预报中的背景值对比研究[J]. 气象与环境学报 2010(05)

- [15].高背景值土壤重金属生态风险区划及防控[J]. 江西农业大学学报 2018(03)

- [16].噪声背景值修正问题研究[J]. 干旱环境监测 2009(04)

- [17].松嫩平原北部土壤重金属背景值及累积特征研究[J]. 土壤通报 2018(01)

- [18].背景值智能修正的基坑变形灰色预测模型[J]. 工程勘察 2012(05)

- [19].宁河井孔断层气梯度实验分析[J]. 甘肃科技 2019(22)

- [20].基于初始值和背景值改进的GM(1,1)模型优化与应用[J]. 运筹与管理 2020(09)

- [21].中国大陆土壤中~(239+240)Pu的来源与背景值研究[J]. 中国环境科学 2018(12)

- [22].黄海中部泥质区沉积物中重金属的长期变化及其背景值的校正[J]. 渔业科学进展 2019(01)

- [23].非齐次GM(1,1)模型的背景值优化及其应用[J]. 数学的实践与认识 2018(11)

- [24].灰色预测模型背景值构造的新方法[J]. 统计与决策 2018(19)

- [25].优化背景值的GM(1,1)幂模型及其应用[J]. 数学的实践与认识 2017(19)

- [26].渝西经济区土壤地球化学基准值与背景值及元素分布特征[J]. 地球与环境 2015(01)

- [27].改进的灰色模型在边坡变形预测中的应用[J]. 勘察科学技术 2013(05)

- [28].江苏省句容地区~(137)Cs背景值研究[J]. 土壤 2009(05)

- [29].改进的初值和背景值优化的MGM(1,m)模型及应用[J]. 统计与决策 2020(01)

- [30].背景值优化的灰色马尔科夫模型在铁路客流预测中的应用[J]. 大连交通大学学报 2019(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7a69a6dcac778bd8494164ba.html