# 机载LIDAR系统误差分析与检校方法研究

### 论文摘要

机载LIDAR(Light Detection And Ranging)是一种主动式对地观测系统,它是激光测距技术、计算机技术、动态差分GPS定位技术、高动态载体姿态测定技术迅速发展的集中体现,具有控制测量依赖性少、受天气影响小、自动化程度高、成图周期短等特点,可能为测绘行业带来一场新的技术革命(刘经南,2002)。由于LIDAR系统在快速三维信息获取、森林精准计测、城市三维建模等方面具有巨大优势。欧美发达国家已相继研制出多种型号机载LIDAR,但国内研究起步较晚,距国际水平还有很大差距。因此,迫切需要突破相关关键技术,研制具有自主知识产权的高精度机载LIDAR系统。本文从组成机载LIDAR系统不同部件的误差产生机制出发,主要讨论了机载LIDAR系统的误差及检校方法,具体内容如下：1.详细讨论了机载激光雷达测量系统的各种误差源,包括测距误差、测角误差、GPS定位误差、姿态测量误差、系统集成误差等,并详细推导了各项误差模型,定量分析了各项误差对激光脚点坐标的影响。由分析结论可知进行误差检校的必要性。2.针对激光扫描仪自身的测角、测距误差分别提出了相对静态检校法、绝对静态检校法进行检校,建立了测角、测距误差的改正模型。通过试验验证了这两种方法的可行性,并给出了精度评价。3.针对机载LIDAR系统存在的安置角误差,本文提出了利用地面控制点反求系统安置角的方法,根据最小二乘原理推导了求解系统安置角的几何模型。通过试验验证了该方法的可行性,并给出了精度评价。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 机载激光雷达的应用

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 本文主要研究内容

- 2 机载激光雷达测量系统简介

- 2.1 机载激光雷达测量系统组成

- 2.2 机载激光雷达扫描

- 2.3 机载激光雷达对地定位几何原理

- 2.4 坐标系统

- 2.5 坐标系统之间的转换

- 3 机载激光雷达测量误差分析

- 3.1 机载激光雷达测量误差来源

- 3.2 机载激光雷达测量误差模型

- 3.3 机载激光雷达测量误差模拟与分析

- 4 机载激光雷达测量单机检校

- 4.1 测角误差校正

- 4.2 测距误差校正

- 5 机载激光雷达测量集成检校

- 5.1 地对地检校场的设计

- 5.2 系统安置角求解模型

- 5.3 系统安置角求解算例

- 6 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表论文及参加项目情况

### 相关论文文献

- [1].无人机LiDAR数据在公路勘测中的应用[J]. 工程技术研究 2020(02)

- [2].无人机LiDAR系统在不动产测绘中的应用[J]. 北京测绘 2020(03)

- [3].基于车载LiDAR技术在城际铁路建设工程悬高测量中的应用分析[J]. 测绘与空间地理信息 2020(05)

- [4].机载LIDAR在水利中的应用综述[J]. 安徽建筑 2019(02)

- [5].Photon-counting chirped amplitude modulation lidar system using superconducting nanowire single-photon detector at 1550-nm wavelength[J]. Chinese Physics B 2018(01)

- [6].Three-dimensional imaging lidar system based on high speed pseudorandom modulation and photon counting[J]. Chinese Optics Letters 2016(11)

- [7].无人机载LiDAR点云数据的应用探讨[J]. 福建建设科技 2017(05)

- [8].机载LIDAR内业数据处理技术探讨[J]. 科技资讯 2017(26)

- [9].Target recognition based on phase noise of received laser signal in lidar jammer[J]. Chinese Optics Letters 2017(10)

- [10].Performance analysis of ghost imaging lidar in background light environment[J]. Photonics Research 2017(05)

- [11].LIDAR技术在海域使用变化信息识别中的应用研究[J]. 科技创新导报 2015(34)

- [12].机载LiDAR在大比例尺测图工作中的应用[J]. 江西测绘 2016(02)

- [13].LiDAR点云数据的电力线3维重建[J]. 遥感学报 2014(06)

- [14].基于机载LIDAR数据的大比例尺测图及精度分析[J]. 城市地理 2017(02)

- [15].LIDAR测绘技术在工程测绘中的应用分析[J]. 城市地理 2017(18)

- [16].机载LIDAR点云数据的处理及检校[J]. 北京测绘 2020(01)

- [17].基于高程—坡度包围盒的地面LiDAR点云道路提取[J]. 黑龙江工程学院学报 2020(01)

- [18].一种城区LiDAR点云数据的抽稀算法[J]. 遥感技术与应用 2019(06)

- [19].Analysis of relative error in detection caused by signal-induced noise in Na lidar system[J]. Science China(Earth Sciences) 2018(01)

- [20].Feedforward Control for Wind Turbine Load Reduction with Pseudo-LIDAR Measurement[J]. International Journal of Automation and Computing 2018(02)

- [21].基于LiDAR的亚热带次生林林窗对幼树更新影响分析[J]. 农业机械学报 2017(03)

- [22].Frequency-stabilized laser system at 1572 nm for space-borne CO_2 detection LIDAR[J]. Chinese Optics Letters 2017(03)

- [23].高光谱和LiDAR数据融合在树种识别上的应用[J]. 绿色科技 2017(08)

- [24].地面LIDAR在地籍测量中的应用[J]. 湖北农业科学 2017(14)

- [25].LiDAR技术在形变测量中的应用[J]. 科技创新与应用 2017(28)

- [26].基于机载LiDAR数据的建筑屋顶点云提取方法[J]. 中国科学院大学学报 2016(04)

- [27].基于机载LiDAR数据的断裂构造识别[J]. 黑龙江工程学院学报 2016(03)

- [28].Application of mobile vehicle lidar for urban air pollution monitoring[J]. Chinese Optics Letters 2016(06)

- [29].基于阈值分割的LIDAR建筑物提取[J]. 测绘与空间地理信息 2015(02)

- [30].Estimation of random errors for lidar based on noise scale factor[J]. Chinese Physics B 2015(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7a96e197c5c9e301bf033a2b.html