# 氧化铝生产四效逆流降膜式蒸发过程出口浓度预测模型研究

### 论文摘要

生产实践表明,在氧化铝生产蒸发过程中,料液出口浓度是重要的蒸发质量指标,也是对蒸发操作参数(料液入口流量、生蒸汽流量和压力)进行调整的主要依据。由于料液出口浓度的人工检测滞后数小时以上,难以及时起到反馈修正操作参数的作用;并且由于蒸汽流量等操作参数是人工调节的,为控制出口浓度而进行的操作参数的调整,也是建立在操作人员经验的基础上,系统调整时间长。为了解决蒸发过程出口浓度预测的问题,需要建立出口浓度变化与各操作参数之间的关系,论文以某氧化铝厂四效逆流降膜式蒸发过程为研究对象,建立蒸发过程出口浓度预测模型。在分析蒸发过程的工艺机理分析的基础上,建立了基于物料平衡、热量平衡和相平衡的机理模型;同时,基于大量实际生产运行数据,建立了以直接影响出口浓度的当前状态参数为输入,出口浓度为输出的BP神经网络预测模型。两种模型仿真研究表明:BP神经网络模型总体的拟合性好,但在工况不稳定时由于数据的不完备使预测精度降低;机理模型误差相对较大,而在工况不稳定时,比BP神经网络的预测精度高。根据二者的特点,建立了由这两个模型结合的智能集成预测模型。实际生产应用验证了所建立的智能集成模型在工况稳定和不稳定时都能以较高的精度实现氧化铝生产蒸发过程出口浓度的预测,预测精度满足工业生产要求,对蒸发过程的优化操作具有参考价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 氧化铝生产的发展与现状

- 1.2 氧化铝生产方法简介

- 1.3 多效蒸发的常见流程及应用研究现状

- 1.4 蒸发过程出口浓度预测的研究现状及意义

- 1.5 论文内容及结构

- 第二章 氧化铝生产四效逆流降膜式蒸发过程分析

- 2.1 氧化铝生产四效逆流降膜式蒸发工艺和机理分析

- 2.2 降膜式蒸发器原理

- 2.3 四效逆流降膜式蒸发过程中影响出口浓度的主要因素

- 2.4 小结

- 第三章 氧化铝生产蒸发过程出口浓度预测机理模型

- 3.1 常用的建模方法简介

- 3.2 出口浓度预测机理建模

- 3.2.1 机理建模的步骤

- 3.2.2 蒸发过程单元模型研究

- 3.2.3 物性参数研究

- 3.2.4 蒸发系统建模

- 3.3 模型解法研究

- 3.3.1 常用方程组解法研究

- 3.3.2 模型求解方法

- 3.4 仿真计算

- 3.4.1 过程数据预处理

- 3.4.2 仿真结果及分析

- 3.5 小结

- 第四章 氧化铝生产蒸发过程出口浓度预测集成模型

- 4.1 出口浓度BP预测神经网络模型

- 4.1.1 改进的BP神经网络模型

- 4.1.2 出口浓度预测BP神经网络模型及其仿真结果

- 4.2 基于模糊分类的智能集成模型

- 4.2.1 智能集成的形式

- 4.2.2 智能集成模型算法设计

- 4.2.3 智能集成模型的仿真结果与分析

- 4.3 小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的论文及参与的项目

### 相关论文文献

- [1].政策首发,氧化铝行业何去何从?[J]. 中国粉体工业 2019(01)

- [2].氧化铝生产企业机械设备维修保养要点分析[J]. 世界有色金属 2019(24)

- [3].浅谈高纯氧化铝生产及应用现状分析[J]. 山东化工 2020(11)

- [4].氧化铝生产中细小杂质的控制方法研究[J]. 世界有色金属 2020(06)

- [5].氧化铝生产节能降耗关键技术研究[J]. 世界有色金属 2020(12)

- [6].氧化铝生产系统余热综合回收利用[J]. 世界有色金属 2019(01)

- [7].氧化铝生产设备管理信息系统的设计与应用[J]. 中国金属通报 2019(10)

- [8].氧化铝生产设备的腐蚀与防护技术[J]. 世界有色金属 2019(16)

- [9].氧化铝生产中设备节能探讨[J]. 南方农机 2018(11)

- [10].氧化铝生产能耗分析及节能研究[J]. 世界有色金属 2018(15)

- [11].从粉煤灰中提取氧化铝生产课程的开发[J]. 职业 2015(02)

- [12].2005～2011年中国及全球氧化铝生产能力[J]. 轻金属 2013(10)

- [13].氧化铝生产中实用测控技术的分析[J]. 数字通信世界 2019(05)

- [14].山西省氧化铝运输市场调研报告[J]. 品牌研究 2018(02)

- [15].氧化铝生产技术的发展现状和未来趋势[J]. 冶金与材料 2018(04)

- [16].氧化铝粒度及杂质对电解的影响[J]. 轻金属 2018(08)

- [17].低碳经济条件下氧化铝生产工业节能分析[J]. 低碳世界 2017(01)

- [18].氧化铝生产设备安全管理探讨[J]. 世界有色金属 2016(10)

- [19].氧化铝生产系统余热综合回收利用[J]. 轻金属 2014(11)

- [20].俄罗斯签约中国公司建设氧化铝生产项目替代进口[J]. 氯碱工业 2015(08)

- [21].论氧化铝生产成本控制措施[J]. 化学工程与装备 2013(10)

- [22].氧化铝生产中传热系数的研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2011(08)

- [23].氧化铝灼减变化的原因分析[J]. 硅谷 2011(22)

- [24].降低氧化铝生产成本技术方向的探索[J]. 轻金属 2010(05)

- [25].日本轻金属公属停止国内氧化铝生产[J]. 轻金属 2010(09)

- [26].氧化铝生产中创建资源节约型企业的实践及探讨[J]. 有色冶金节能 2009(01)

- [27].组态王网络功能在氧化铝生产中的应用[J]. 自动化与仪器仪表 2008(01)

- [28].氧化铝生产方法研究[J]. 世界有色金属 2017(01)

- [29].拜耳法氧化铝生产中的水循环和水平衡[J]. 轻金属 2017(03)

- [30].涡街流量计在氧化铝生产蒸汽计量中的应用分析[J]. 中国仪器仪表 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7ac85e7adc9b638aa1e8e085.html