# 管材推弯性能分析及其在弯管机开发中的应用

### 论文摘要

随着机械工业的迅速发展,管材的弯曲成形技术受到了大量关注并得到了充分的发展。然而,随着产品更新换代、机械性能不断提高,各种产品对管材形状的要求也是越来越多样,弯管机的多样化需求也不断提升,因此,研发具有复杂管材弯曲能力的弯管机有重要意义。采用有限元法进行管材推弯性能分析。在研究有限元基本理论的基础上,利用三维建模软件建立了管材推弯仿真实体模型;根据推弯工况,结合所研发弯管机的设计参数,通过添加约束及载荷,在Hypermesh环境下,建立了管材推弯的动态仿真分析模型,并进行了管材推弯的仿真分析,得出了推弯力等相关的分析参数,为新产品开发及推弯试验提供了理论依据。根据推弯动态仿真得到的分析参数,设计了推弯试验系统,并进行推弯试验设计,通过采用不同的预弯角度并进行推弯,采集了试验数据,从而取得所要研发弯管机的设计参数,即推弯时小车所需提供的最大动力,试验取得了良好的效果。将上述研究方法应用于具有推弯功能的左右弯三层弯管机,建立了弯管机的整机三维模型,通过方案比较优化夹紧装置,并应用有限元分析软件对薄弱环节零部件进行了静力学受力分析,通过最大受力部位应力与材料屈服极限的比较,确保应力集中部位都在安全的范围之内,证明各个零部件设计合理,满足工作要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 弯管机的发展历史及其应用

- 1.1.1 我国弯管机发展的历史

- 1.1.2 弯管机的应用

- 1.2 弯管机的分类和构成

- 1.2.1 弯管方法简介

- 1.2.2 弯管机的分类

- 1.2.3 弯管机的构成

- 1.3 我国弯管机行业的现状及其发展趋势

- 1.4 选题意义、研究内容及章节安排

- 1.4.1 选题意义

- 1.4.2 主要研究内容及章节安排

- 1.5 本章小结

- 第2章 基于ABAQUS 的推弯理论研究

- 2.1 ABAQUS 有限元分析软件概述

- 2.1.1 ABAQUS 有限元软件的特点

- 2.1.2 ABAQUS 在机械行业中的应用

- 2.2 有限元静力学分析相关理论

- 2.2.1 线弹性有限元静力学分析的过程

- 2.2.2 有限元结构离散化

- 2.2.3 单元的位移模式

- 2.2.4 应变、应力矩阵

- 2.2.5 刚度矩阵[K]

- 2.3 有限元动力学分析基本理论

- 2.3.1 固有特性分析

- 2.3.2 结构动力响应分析

- 2.4 有限元接触分析原理

- 2.5 本章小结

- 第3章 管材推弯动态性能分析

- 3.1 推弯模型建立的基础

- 3.1.1 应用软件

- 3.1.2 数据基础

- 3.2 推弯几何模型的建立

- 3.3 推弯模型的有限元建模

- 3.3.1 网格划分

- 3.3.2 材料模型

- 3.3.3 边界条件

- 3.3.4 接触定义

- 3.4 有限元推弯结果分析

- 3.4.1 预弯结果分析

- 3.4.2 推弯结果分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 推弯试验研究

- 4.1 问题的提出

- 4.2 试验假设与理论依据

- 4.2.1 试验假设及推弯加工可行性

- 4.2.2 试验理论依据

- 4.3 推弯试验的机械及动力部分系统研究

- 4.3.1 机械部分结构简介

- 4.3.2 机械部分动力选用及验证

- 4.4 推弯试验的试验设计

- 4.4.1 推弯试验描述

- 4.4.2 试验步骤及方法

- 4.4.3 试验结果

- 4.5 试验结果分析

- 4.5.1 试验成型管材分析

- 4.5.2 试验推弯参数分析

- 4.6 本章小结

- 第5章 具有推弯功能的弯管机系统开发

- 5.1 系统开发方案

- 5.1.1 加紧装置方案选择

- 5.1.2 重要零部件参数确定及校核

- 5.2 重要零部件建模及薄弱环节CAE 分析

- 5.2.1 推弯时机头托板的受力分析

- 5.2.2 弯管臂夹紧力（5t）时弯管臂薄弱分析

- 5.3 本章小结

- 总结与展望

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文及参加的科研项目

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].3个柠檬品种的光合特性及结果性能分析[J]. 中国果业信息 2017(02)

- [2].BIM建筑性能分析应用价值探讨[J]. 科学家 2017(13)

- [3].一种基于深度学习的性能分析框架设计与实现[J]. 计算机工程与科学 2018(06)

- [4].机械设备的环保性能分析[J]. 内燃机与配件 2019(24)

- [5].一种面向高性能计算的性能分析工具设计与实现[J]. 现代计算机 2019(16)

- [6].再生骨料及再生骨料混凝土的性能分析与评价研究[J]. 建材与装饰 2016(30)

- [7].基于网络演算的网络性能分析研究[J]. 南京工业职业技术学院学报 2014(02)

- [8].乳化液泵性能分析系统研究[J]. 中州煤炭 2014(08)

- [9].泵在气液两相工况下性能分析[J]. 企业科技与发展 2020(05)

- [10].铁矿粉的成球和焙烧实验性能分析[J]. 内蒙古科技与经济 2019(19)

- [11].基于网络性能分析的信息对抗效能评估技术研究[J]. 通信技术 2016(11)

- [12].泡沫混凝土功能建材的制备与性能分析[J]. 建材与装饰 2017(09)

- [13].离子性能分析仪的校准方法及其不确定度评定[J]. 计量与测试技术 2012(09)

- [14].基于综合性能分析下绿色建筑方案设计优化的思考[J]. 居舍 2018(01)

- [15].天然彩棉的性能分析及发展趋势[J]. 山东纺织科技 2017(04)

- [16].轴向永磁电机性能分析[J]. 防爆电机 2016(06)

- [17].17CrNiMo6钢热处理工艺和性能分析[J]. 世界有色金属 2017(06)

- [18].网络性能分析技术研究[J]. 电信网技术 2016(03)

- [19].基于性能分析的兴奋剂判定策略研究[J]. 首都体育学院学报 2014(02)

- [20].自定制IP在SOPC系统中的实现及性能分析[J]. 仪器仪表用户 2009(01)

- [21].分抗的F特征逼近性能分析原理与应用[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [22].Java几款性能分析工具的对比[J]. 网络与信息 2012(05)

- [23].基于IMEI的网络性能分析与优化[J]. 信息通信 2012(05)

- [24].虚拟化技术性能分析与比较[J]. 现代计算机(专业版) 2009(05)

- [25].长途DWDM传输网络光性能分析[J]. 通信世界 2009(44)

- [26].电气自动化控制安全性能分析[J]. 科学技术创新 2020(01)

- [27].5G高频关键技术及测试性能分析[J]. 电信网技术 2016(11)

- [28].地下结构Y型柱半刚性连接性能分析[J]. 工程建设与设计 2017(12)

- [29].鞋类动态防滑机性能分析[J]. 纺织检测与标准 2017(04)

- [30].基于TDMA的无线网络性能分析[J]. 电子世界 2015(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7af78de05d9318beb9d42045.html