# 有限冲激响应数字滤波器在电磁无损检测系统中的应用

### 论文摘要

滤波技术是信号分析、处理技术的重要分支,是控制电磁干扰,保证设备电磁兼容性,提高可靠性、保密性的重要技术。由于电磁无损检测对多种参数的敏感反应,必须消除检测过程中的多种干扰因素,并要求信号处理具有实时性和灵活性,但目前检测系统中或者没有滤波系统或者只是简单的滤波器电路,很难满足以上两方面要求。随着可编程逻辑器件和EDA技术的发展,使用FPGA来实现FIR滤波器,既可以满足实时性,又兼顾了精确性和灵活性。论文所做的主要工作如下:1.根据FIR数字滤波器理论,分析比较实现FIR滤波器的方法;2.对串行、并行FIR滤波器进行深入探讨,本文逐步提出改进的串行、并行FIR滤波器;3.针对以上改进的不足,本文又对分布式算法理论进行了较为深入的研究。基于FPGA本身具有LUT的结构,非常适合使用分布式算法,在FIR滤波器的结构设计上,将FIR滤波器中关键的乘法运算转化为LUT的过程和加法运算的过程。在设计过程中,充分考虑了资源和速度这两个矛盾体,最终把本文设计的表切割DA算法应用到FIR滤波器中。4.最后应用Matlab仿真基于表切割DA算法的FIR滤波器,结果正确;并在电磁无损检测系统中加入此滤波器模块,验证了其准确性、灵活性和实时性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的来源及研究的目的和意义

- 1.2 电磁无损检测技术的发展现状

- 1.2.1 国外发展现状

- 1.2.2 国内发展现状

- 1.3 电磁无损检测技术的瓶颈

- 1.4 课题主要完成的工作及论文内容安排

- 第2章 电磁无损检测原理及FPGA 技术

- 2.1 电磁无损检测技术

- 2.1.1 电磁无损检测的基本概念

- 2.1.2 电磁检测的基本原理

- 2.1.3 磁导率法检测

- 2.1.4 检测仪的基本组成

- 2.2 现场可编程门阵列

- 2.2.1 传统的硬件电路设计方法

- 2.2.2 基于HDL 的FPGA 硬件设计流程及方法

- 2.2.3 FPGA

- 2.2.4 电磁无损检测滤波中FPGA 设计思想和技巧

- 2.3 数字滤波器两种实现方案的比较

- 2.4 本章小结

- 第3章 FIR 数字滤波器及其设计方法

- 3.1 数字滤波器简介

- 3.2 数字滤波器类型

- 3.3 FIR 滤波器结构设计

- 3.3.1 FIR 滤波器的结构

- 3.3.2 FIR 滤波器的对称结构

- 3.3.3 FIR 滤波器的线性相位

- 3.4 窗函数设计FIR 滤波器

- 3.4.1 窗函数的基本思想

- 3.4.2 窗函数的比较选择

- 3.5 FIR 数字滤波器指标确定

- 3.6 总体设计步骤

- 3.7 本章小结

- 第4章 基于FPGA 的FIR 滤波器实现

- 4.1 FIR 滤波器的串行实现方式

- 4.1.1 串行方式FIR 实现结构与其改进结构

- 4.1.2 改进的串行方式FIR 各个模块功能硬件实现

- 4.1.3 串行方式FIR 小结

- 4.2 FIR 滤波器的并行实现方式

- 4.2.1 直接并行FIR 滤波器结构及其模块

- 4.2.2 流水并行FIR 结构与其模块

- 4.3 FIR 滤波器的DA 算法实现

- 4.3.1 DA 算法在FPGA 上的实现原理

- 4.3.2 速度最优DA 算法

- 4.4 FPGA 上实现表切割DA 算法FIR 滤波器

- 4.4.1 各个功能模块在FPGA 上的设计实现

- 4.4.2 三种滤波器设计方案的比较

- 4.5 本章小结

- 第5章 FIR 滤波器的测试与验证

- 5.1 Matlab 测试

- 5.2 滤波器应用于电磁无损检测系统

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].对于数字滤波器系统设计的研究[J]. 山东工业技术 2019(09)

- [2].强声系统的FIR数字滤波器的设计与实现[J]. 现代计算机(专业版) 2018(06)

- [3].探微多功能数字滤波器的设计与应用[J]. 山东工业技术 2016(14)

- [4].基于FPGA的数字滤波器的设计[J]. 科技创新与应用 2015(20)

- [5].基于MATLAB的FIR低通滤波器设计[J]. 智富时代 2016(S2)

- [6].基于DSP的FIR滤波器设计[J]. 数码世界 2016(12)

- [7].基于FPGA的数字滤波器实现[J]. 数码世界 2017(01)

- [8].一种具有四阶级联结构的IIR数字滤波器的设计[J]. 集美大学学报(自然科学版)网络版(预印本) 2010(01)

- [9].一种实现截止频率变换的数字滤波器[J]. 通信技术 2020(06)

- [10].基于格型结构的IIR数字滤波器硬件实现[J]. 浙江工业大学学报 2018(02)

- [11].数字信号处理课程综合实验设计[J]. 辽宁大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [12].数字滤波器(1)[J]. 实用影音技术 2010(07)

- [13].数字滤波器(2)[J]. 实用影音技术 2010(08)

- [14].基于FPGA的嵌入式程控数字滤波器实现研究[J]. 电子器件 2009(06)

- [15].数字滤波器的超取样技术及其发展过程[J]. 实用影音技术 2008(10)

- [16].数字滤波器教学软件设计实践及在教学中的应用[J]. 江科学术研究 2019(03)

- [17].基于DSP的FIR数字滤波器设计及实现[J]. 江西蓝天学院学报 2010(04)

- [18].改进的类电磁机制算法及其在FIR数字滤波器中的应用[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [19].激光气体分析仪中数字滤波器的设计[J]. 中国光学 2013(05)

- [20].基于时域延拓零相移数字滤波器的改进算法[J]. 农电管理 2012(S1)

- [21].浅谈数字滤波器[J]. 黑龙江科技信息 2012(24)

- [22].数字滤波器(4)[J]. 实用影音技术 2010(10)

- [23].一种数字滤波器的设计及其应用[J]. 山西科技 2008(05)

- [24].数字滤波器在测井采集系统中的应用[J]. 电子测量技术 2018(08)

- [25].基于时域延拓零相移数字滤波器的改进算法[J]. 电力系统通信 2012(02)

- [26].基于虚拟仪器的数字滤波器的实现[J]. 电子世界 2012(21)

- [27].关于数字滤波器与线性相位特征的讨论[J]. 电气电子教学学报 2011(03)

- [28].数字滤波器的设计及其在微机保护中的应用[J]. 电气制造 2011(08)

- [29].数字滤波器的设计[J]. 科技信息 2011(35)

- [30].基于FPGA的数字滤波器乘法模块改进[J]. 计算机仿真 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7b01fe2e52f3179d7eabce6b.html