# 基于电荷泵的高效率白光LED驱动电路设计

### 论文摘要

消费电子产品背光照明系统中一个重要的单元之一就是白光LED背光驱动芯片。在移动电话、MP4、笔记本电脑、LED电视等消费电子产品中,白光LED背光驱动芯片都有着广泛的应用,可被称为消费电子产品中便携式电池和LED背光照明单元的桥梁。然而,随着消费电子产品迅速的发展,传统的电荷泵型白光LED背光驱动芯片性能已经不能满足其能效的要求。为了让白光LED驱动芯片的工作效率得到提升,论文研究了传统几种模式的电荷泵结构,在这基础上采用一种新型的1x/1.25x/1.5x/2x四模式转换自适应电荷泵,并综合出其控制电路,最终实现了高效率的目标。论文研究的主要内容包括:采用1x/1.25x/1.5x/2x四模式转换自适应电荷泵进行升压,不需要增加额外的电容就能实现1倍、1.25倍、1.5倍和2倍的升压功能。设计了一种新型1x/1.25x/1.5x/2x四模式电荷泵控制电路,对新型1x/1.25x/1.5x/2x四模式电荷泵的工作模式进行调整控制。提出一种能够明显减小电流失配误差的新颖带隙基准核心结构,结合低功耗设计方法和一种全新的启动方式,实现了整个带隙基准电路超低功耗要求。最后,基于SMIC 0.5μm BiCMOS工艺,使用Synopsys公司Hspice仿真软件,对所设计的模块电路和芯片整体电路进行仿真。仿真结果表明,所设计自适应电荷泵型白光LED背光驱动芯片整体效率达到70%～90%,最高效率达到90%以上,符合所研制芯片性能指标的要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 白光LED 的特点与应用

- 1.2 白光LED 驱动芯片的发展和应用

- 1.3 白光LED 驱动芯片的分类

- 1.4 本论文的研究目的及意义

- 1.5 论文目标和主要内容

- 1.6 本章小结

- 2 芯片的整体结构及高效率设计

- 2.1 芯片概述

- 2.2 高效率设计

- 2.3 本章小结

- 3 四模式转换电荷泵及其控制电路设计

- 3.1 电荷泵基本原理

- 3.2 四模式电荷泵设计

- 3.3 四模式电荷泵的控制电路设计

- 3.4 本章小结

- 4 低功耗带隙基准电路设计

- 4.1 传统典型的带隙基准结构

- 4.2 低功耗带隙基准电路设计

- 4.3 本章小结

- 5 芯片整体仿真

- 5.1 关断模式仿真

- 5.2 典型应用

- 5.3 输出电压纹波仿真

- 5.4 转换效率

- 5.5 本章小结

- 6 总结

- 6.1 创新点

- 6.2 不足

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].一种新型高效率负压电荷泵[J]. 微电子学 2019(05)

- [2].一种低功耗低电流失配可编程电荷泵[J]. 微电子学 2017(05)

- [3].直流电源变换技术中的电荷泵[J]. 电子世界 2010(02)

- [4].高效自适应电荷泵研究与设计[J]. 液晶与显示 2009(02)

- [5].一种高效率快速启动四相时钟电荷泵[J]. 中国集成电路 2020(11)

- [6].一种用于电源管理的高性能电荷泵[J]. 微电子学 2012(06)

- [7].降低电荷泵锁相环频率合成器的杂散分析[J]. 空军雷达学院学报 2011(03)

- [8].一种应用于深亚微米存储器的电荷泵设计[J]. 今日电子 2011(09)

- [9].无源超高频RFID低压高效电荷泵的设计与实现[J]. 电子科技大学学报 2010(06)

- [10].用于TFT-LCD液晶显示的可调电荷泵设计[J]. 固体电子学研究与进展 2009(03)

- [11].高性能集成锁相环中低失配电荷泵的设计[J]. 电子与信息学报 2017(06)

- [12].一种具有输出限压功能的电荷泵的设计[J]. 微电子学 2016(01)

- [13].一种电荷泵型低抖动锁相环电路设计[J]. 中国集成电路 2019(07)

- [14].基于电荷泵技术的三维器件的界面电荷特性研究[J]. 半导体技术 2019(07)

- [15].一种基于栅交叉耦合连接的电荷泵设计[J]. 中国集成电路 2012(08)

- [16].TFT-LCD驱动芯片内置电荷泵频率及开关网络优化[J]. 液晶与显示 2009(02)

- [17].一种带补偿调节机制的低失配电荷泵[J]. 微电子学 2019(03)

- [18].电荷泵升压电路的教学研究——基于水泵升压供水模型[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2013(10)

- [19].负电荷泵白光LED驱动器的设计[J]. 世界电子元器件 2008(02)

- [20].一种应用于EEPROM的高压电荷泵的设计[J]. 电子世界 2020(14)

- [21].应用于NOR FLASH的可切换极性电荷泵研究[J]. 集成电路应用 2017(08)

- [22].AL3157:低噪音电荷泵DC转换方案[J]. 世界电子元器件 2011(05)

- [23].基于1倍/1.5倍电荷泵的高效率恒流LED驱动电路设计[J]. 电子质量 2008(09)

- [24].一种用于PCRAM的嵌入式片内电容电荷泵[J]. 微电子学 2017(06)

- [25].STP4CMP:带电荷泵四路LED驱动解决方案[J]. 世界电子元器件 2012(08)

- [26].基于电荷泵法的N-LDMOS界面态测试技术研究[J]. 固体电子学研究与进展 2009(04)

- [27].基于电荷泵的单片机串口通信的热插拔设计[J]. 电子世界 2013(17)

- [28].电荷泵DC/DC变换器TCA62753FUG[J]. 电子世界 2010(02)

- [29].Catalyst新增Quad-Mode电荷泵型LED驱动器[J]. 电子与电脑 2008(04)

- [30].基于电荷泵技术的MOS器件界面特性测量方法[J]. 半导体技术 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7b274ba47ec51b90eae678b3.html