# 基于PC的数字调谐器测试系统设计与实现

论文题目: 基于PC的数字调谐器测试系统设计与实现

论文类型: 硕士论文

论文专业: 电子与通信工程

作者: 钟海彪

导师: 熊金涛,谭启元

关键词: 智能仪器,虚拟仪器,仪器,接口技术,误码率

文献来源: 电子科技大学

发表年度: 2005

论文摘要: 仪器技术大致经历了模拟式仪表、分立元件式仪表、数字式仪表、智能化仪器、自动测试系统和虚拟仪器等几个发展阶段。前三种仪器是经历了比较漫长的发展时期的传统仪器，而后三种仪器技术是随着微电子和计算机技术的发展而不断发展起来的，相对于传统仪器可以称之为现代测试系统，特别是从上世纪70年代以来的自动测试系统和虚拟仪器，其由计算机与仪器硬件构成的通用仪器硬件平台和应用软件三大要素组成。具有自动化、智能化和可编程化的特点。充分利用计算机的软硬件资源，把传统仪器的许多硬件软化、测试和计算功能软化。因此，随着计算机和仪器技术的不断发展，计算机技术被越来越多地应用到测控技术中，使得测控技术得到了长足的进步，并使测控仪器向智能化、微型化和网络化发展。PC机的普及又为PC仪器飞速发展提供了广阔的实现空间，将一个测控系统嵌入到一台PC机成为了一种时尚和一种趋势。 同时数字视频技术的发展，使DVB已然成为TV产业从模拟向数字时代迈进过程中的必由之路。而作为DVB主要部件之一的DVB TUNER是DVB这一数字信号通信中信道解码的主要部件。DVB TUNER性能的优劣将直接影响DVB的接收效果，对DVB TUNER的各种性能指标的测试也正成为DVB制造业的迫切需要，本着功能齐全、操作简单，人机界面简洁而且相对经济的原则，建立在已经被广泛普及的PC基础上的DVB TUNER测试系统的实现将具有广泛的实现的可能和应用价值。 虚拟仪器技术应用计算机技术进行某些物理量的测量，已是比较成熟的技术。随着技术的发展和实际的需要，往往要求一个测试系统具有多个功能或任务，这时针对固定的某一项或几项任务开发设计的测试系统就具有较大的局限性，要在一个系统中集成增加的功能，使之成为已有系统的有机组成部分目前还比较困难。我们根据需要直接利用PC，研制了一个基于PC的数字调谐器测试系统。硬件上利用接口驱动电路实现PC并口与数字调谐器的I2C总线的连接。用软件实现PC与数字调谐器之间的通信，控制数字调谐器的工作，监测调谐器的工作状态，并使用适当的算法评估调谐器的输入输出信号，从而实现对数字调谐器误码率(BER)和AGC等性能的测试。

论文目录:

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 项目研究背景

1.2 国内外技术发展动态

1.3 论文主要研究工作

第二章 智能仪器、虚拟仪器、接口技术、PC仪器技术综述

2.1 智能仪器功能原理及其发展趋势

2.1.1 智能仪器的工作原理

2.1.2 智能仪器的功能特点

2.1.3 智能仪器的发展状况

2.1.4 智能仪器的发展趋势

2.2 虚拟仪器技术

2.2.1 虚拟仪器的技术概念

2.2.2 虚拟仪器的组成和技术优势

2.3 嵌入式系统的总线技术及其应用

2.3.1 总线概述

2.3.2 机箱底板总线

2.3.3 计算机与测控机箱之间互连总线

2.4 PC仪器的实现特点

2.4.1 “计算机就是仪器”

2.4.2 “计算机就是测控系统的中坚”

2.4.3 网络技术已越来越成为测控技术满足实际需求的关键支撑

第三章 基于PC的数字调谐器测试系统设计

3.1 系统硬件结构

3.2 接口技术应用

3.2.1 PC并口

3.2.2 ⅡC总线

3.2.3 实现PC并口ⅡC总线设备通信

3.3 系统软件设计

3.3.1 软件设计思想

3.3.2 成员函数功能简介

第四章 基于PC的数字调谐器测试系统的研制实现

4.1 DVB中误码率BER的测试

4.1.1 DVB中作为S／N及C／N函数的误码率BER

4.1.2 S／N(C／N)对Eb／No的转换

4.2 测试系统的硬件实现

4.2.1 用74ACT05驱动实现PC与调谐器通信

4.2.2 用DS90C031转换器实现调谐器TS流并口输出

4.2.3 用74HC541实现调谐器三态缓冲输出

4.2.4 用TL7705实现复位功能

4.2.5 用开关稳压器设计电源

4.3 测试系统的软件实现

4.4 测试系统软件的安装及使用

4.4.1 硬件连接

4.4.2 应用软件安装

4.4.3 应用软件的使用

第五章 总结

参考文献

致谢

附录：主要程序模块源代码及注解

发布时间: 2006-11-28

参考文献

- [1].板坯连铸结晶器摩擦力基于PC机的在线监测[D]. 熊天平.大连理工大学2000

- [2].基于工业PC运动控制的陶瓷制品全自动取放料机械手的研制[D]. 杜雪亮.天津工业大学2016

- [3].基于PC+单片机的环境风洞风速控制系统的研究[D]. 张建国.西安建筑科技大学2004

- [4].PC机可配置式空调测试工装的研制[D]. 马晓光.吉林大学2012

- [5].基于PC的高速高精度开放式数控系统的硬件设计[D]. 王玉玫.南京航空航天大学2006

- [6].基于PC的乒乓球机器人的机器视觉的程序设计[D]. 杜森森.浙江大学2006

- [7].基于工业PC的模糊控制系统开发工具[D]. 吴凤凰.广西大学2003

- [8].基于PC的开放式数控系统的步进电机控制卡的研制与开发[D]. 范文鹏.浙江大学2004

- [9].水声被动定位系统PC机软件设计[D]. 潘俊霞.哈尔滨工程大学2008

- [10].PC内置便携式微机保护测试系统的研制[D]. 梁志琴.华北电力大学2001

相关论文

- [1].DTM-2A4R-E型数字调谐器的研制[D]. 姚广.西安电子科技大学2010

- [2].DVB-T射频调谐器的设计与实现[D]. 王阳春.哈尔滨工业大学2008

- [3].数字电视调谐器自动检测系统的研制[D]. 蔡宏忱.天津大学2007

- [4].单芯片数字电视调谐器射频前端系统分析与设计[D]. 金黎明.复旦大学2008

- [5].天线调谐器阻抗匹配网络与调谐算法研究[D]. 李引凡.重庆大学2009

- [6].数字电视调谐器中SAW驱动电路的设计[D]. 张根选.安徽大学2007

- [7].数字电视调谐器中混频器的设计[D]. 马强.安徽大学2007

- [8].数字电视调谐器中可编程分频器设计[D]. 叶云飞.安徽大学2007

- [9].基于PC的双主轴龙门钻床数控系统研究[D]. 吕洪波.兰州理工大学2007

- [10].新型智能仪器系统研究及设计[D]. 眭建军.电子科技大学2003

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7b2a0444f8ee6f72619832bb.html