# 顺层岩石高边坡的稳定性研究

论文题目: 顺层岩石高边坡的稳定性研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 岩土工程

作者: 卢增木

导师: 陈从新

关键词: 顺层岩石边坡,物理模型试验,变形破坏机制

文献来源: 中国科学院研究生院（武汉岩土力学研究所）

发表年度: 2005

论文摘要: 目前在顺层边坡稳定性方面的研究存在两个方面的缺陷:其一,对边坡与其赋存地质环境的相互关系研究较少;其二,对人工边坡在开挖过程中的变形与渐进破坏过程研究较少。因此,深入进行边坡变形破坏机理的研究,能为边坡稳定性分析和治理提供准确的地质力学模型和重要依据。物理模拟研究方法应用于斜坡岩体的稳定性分析具有具有直观性与全场逐点给出结论的优点。本文以沪蓉西高速公路钟家湾深某路堑边坡为研究对象,通过9组模型试验,分别研究了岩层层面强度、岩体节理裂隙密度、岩层倾角对边坡稳定性的影响。通过对试验现象和数据的分析,发现这类边坡的主要变形方式均为滑动变形,破坏模式为滑移—拉裂破坏,滑动过程为分级滑动,越往后拉裂面倾角越小。边坡的变形破坏首先发生在临空面靠近地表部位。裂隙密度越小,边坡越稳定;层面强度越大,边坡越稳定;节理裂隙中的水是造成岩体滑动的主要原因;当岩层倾角大于45°时,岩体开挖极易引起顺层滑动。本文在总结各组试验结果的基础上,进一步分析岩体变形和破坏的基本规律。顺层边坡的破坏可以按照平面滑移面计算确定发生变形的判据,库仑方程是这种破坏适宜的破坏判据。

论文目录:

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究的意义和必要性

1.2 课题研究的工程应用背景

1.3 国内外研究的现状

1.4 课题研究的技术路线及方案

第二章 工程背景及地质资料

2.1 工程背景

2.2 工程地质资料

2.3 试验研究工点边坡的地质概况

第三章 模型试验原理及设计

3.1 模型试验原理

3.2 模型试验设计

3.3 本章小结

第四章 层面强度试验及模型材料配比试验

4.1 层面强度试验

4.2 模型材料配比试验

4.3 相似材料配比、养护方式的选择

4.4 本章小结

第五章 模型试验

5.1 试验一：原始边坡模型模拟试验

5.2 试验二：岩体节理裂隙密度对边坡稳定性的影响试验

5.3 试验三：层面强度对边坡稳定性的影响试验

5.4 试验四：大幅度减小层面强度对边坡稳定性的影响试验

5.5 试验五：小幅度减小层面强度对边坡稳定性的影响试验

5.6 试验六：30°岩层倾角边坡稳定性试验

5.7 试验七：不含软弱夹层时40°岩层倾角边坡稳定性试验

5.8 试验八：不含软弱夹层并改变裂隙密度时40°岩层倾角边坡稳定性试验

5.9 试验九：45°岩层倾角边坡稳定性试验

5.10 试验成果分析

5.11 顺层边坡岩体不稳定部分临界长度分析

5.12 顺层边坡岩体变形破坏机制及判据的分析

5.13 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 论文研究的主要成果

6.2 需要进一步研究的问题

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

致谢

发布时间: 2006-12-28

参考文献

- [1].地震作用下锚固边坡动力稳定性分析[D]. 蔡宇.重庆大学2017

- [2].降雨入渗对多级边坡的稳定性影响研究[D]. 汪传武.重庆大学2016

- [3].边坡动力破坏过程及塌落范围的颗粒力学模拟[D]. 杨冰.清华大学2011

- [4].含水量对边坡结构安全指标的影响分析及其数值仿真模拟[D]. 赵海芳.内蒙古工业大学2007

- [5].边坡动力稳定性分析方法研究[D]. 黄振.重庆交通大学2015

- [6].公路边坡地震灾害预防技术研究[D]. 梁涵.长安大学2014

- [7].基于灾变链式理论的建筑与边坡互相影响研究[D]. 郑大鹏.重庆交通大学2011

- [8].高边坡地震作用下稳定性及工程处治技术研究[D]. 方菲.重庆交通大学2016

- [9].边坡风险评估系统及其应用研究[D]. 陈云.重庆大学2007

- [10].水下基槽边坡的稳定性分析[D]. 喻卫华.华南理工大学2010

相关论文

- [1].高边坡开挖支护数值模拟分析[D]. 徐俊.华中科技大学2006

- [2].顺层边坡稳定性分析[D]. 雷远见.中国科学院研究生院（武汉岩土力学研究所）2006

- [3].边坡稳定性分析模糊方法研究[D]. 贾厚华.中国科学院研究生院（武汉岩土力学研究所）2003

- [4].反倾岩质边坡破坏机理研究[D]. 左保成.中国科学院研究生院（武汉岩土力学研究所）2004

- [5].山区高速公路岩质边坡稳定性分级方法研究[D]. 肖国峰.中国科学院研究生院（武汉岩土力学研究所）2007

- [6].顺层岩质边坡稳定性分析与防治研究[D]. 李道明.武汉理工大学2007

- [7].高速公路岩质高边坡稳定性研究[D]. 王浩.湖南大学2007

- [8].顺倾层状岩石路堑边坡失稳与加固的应用研究[D]. 冷景岩.铁道部科学研究院2005

- [9].顺层岩体路堑边坡稳定性的有限元模拟分析[D]. 王平.华中科技大学2005

- [10].顺层边坡稳定性分析预测及其应用研究[D]. 滕宏伟.重庆大学2002

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7b4286251b7e1182780d3896.html