# 好氧颗粒污泥现场中试系统设计建造和运行

### 论文摘要

近来好氧颗粒污泥技术用于污水处理受到重视，颗粒污泥形成的机理和特性有了一些统一的认识。目前，工程应用的研究和探索显得尤为重要。本研究围绕好氧颗粒污泥中试系统的设计、建造和运行，完成了以下工作：采用三种不同形状（方柱型、球型、圆柱型）的小型反应器在相同环境下均培养出了好氧颗粒污泥，虽然颗粒质量有少许差异，但可以得出反应器的形状不是好氧污泥颗粒化的必要条件。在高径比不同的反应器中采用实际污水，均培养出了好氧颗粒污泥，认为低高径比反应器不是颗粒化的制约条件。为控制颗粒污泥不断增大而破碎，在反应器中采用倒刺型曝气器，虽稍微降低了氧的转移效率，但增加了颗粒粒径选择压。基于小试结果，在一个镇级污水处理厂设计建造了两套直径2m、高6m的中试SBR系统。CODCr有机负荷为2.5～3.1kg/（m·d），曝气量为150m3/h，操作温度为17～22℃，沉淀时间为20min。培养出了稳定的质量较高的好氧颗粒污泥，SVI可达38.5mL/g，颗粒的粒径主要在0.5～1.5mm之间，平均水力停留时间为6小时，CODCr和氨氮的去除率可达到89%和99%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 导言

- 1.2 好氧颗粒污泥研究进展

- 1.3 好氧颗粒污泥的特性

- 1.4 好氧颗粒污泥的影响因素

- 1.5 好氧颗粒污泥技术的中试研究进展

- 1.6 好氧颗粒污泥技术的中试系统存在的问题

- 1.7 本课题的提出

- 1.7.1 本课题的目的和意义

- 1.7.2 本研究的主要内容

- 第2章 不同流态对好氧污泥颗粒化的影响

- 2.1 材料与方法

- 2.1.1 试验装置

- 2.1.2 运行方式

- 2.1.3 分析项目及方法

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 不同反应器中污泥形态与特性变化

- 2.2.2 不同反应器中出水水质的变化

- 2.2.3 不同反应器内的流态分析

- 2.3 本章小结

- 第3章 旋转倒刺型曝气装置充氧性能的研究

- 3.1 材料与方法

- 3.1.1 试验装置

- 3.1.2 运行方式

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 试验结果

- 3.2.2 结果分析

- 3.3 本章小结

- 第4章 采用城镇污水的好氧污泥颗粒化小试

- 4.1 材料与方法

- 4.1.1 试验装置

- 4.1.2 分析项目及方法

- 4.1.3 运行方式

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 污泥形态的变化

- 4.2.2 污水处理结果分析

- 4.3 本章小结

- 第5章 城镇污水好氧污泥颗粒化的中试

- 5.1 中试系统的设计

- 5.1.1 中试系统的设计

- 5.1.2 运行方式

- 5.1.3 分析项目及方法

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 污泥形态的变化

- 5.2.2 中试系统对污水处理结果分析

- 5.2.3 本试验与水厂处理效果的对比

- 5.4 本章小结

- 第6章 结论和建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间所发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].处理玉米淀粉废水污泥颗粒化机理研究[J]. 工业水处理 2008(11)

- [2].污泥颗粒化机理教学素材的组织[J]. 中国校外教育 2010(12)

- [3].培养因素对好氧污泥颗粒化进程的影响[J]. 环境科学与管理 2012(05)

- [4].影响厌氧污泥颗粒化的主要因素[J]. 科技风 2010(17)

- [5].好氧污泥颗粒化影响因素的分析[J]. 江苏环境科技 2008(01)

- [6].两次污泥颗粒化过程中微生物群落的动态变化[J]. 环境科学 2018(05)

- [7].污泥颗粒化的影响因素研究进展[J]. 建筑与预算 2016(02)

- [8].胞外多聚物在厌氧污泥颗粒化成核过程中的特性[J]. 环境工程学报 2014(07)

- [9].好氧污泥颗粒化的影响因素[J]. 工业水处理 2009(02)

- [10].铁盐对好氧污泥颗粒化进程的强化作用[J]. 工业水处理 2018(03)

- [11].群感效应与信号分子在污泥颗粒化过程中的作用研究进展[J]. 应用与环境生物学报 2016(04)

- [12].接种污泥对好氧污泥颗粒化影响的实验研究[J]. 黑龙江科技学院学报 2011(01)

- [13].不同流态对好氧污泥颗粒化的影响[J]. 中国给水排水 2011(15)

- [14].生物载体在促进厌氧污泥颗粒化过程中的应用[J]. 中国沼气 2015(02)

- [15].生物絮凝剂对好氧污泥颗粒化性能及其种群结构的影响[J]. 黑龙江科技学院学报 2012(03)

- [16].不同培养方式下絮状污泥颗粒化特性和灰色关联度分析[J]. 环境科学学报 2018(01)

- [17].无基质匮乏条件下好氧污泥颗粒化的研究[J]. 中国给水排水 2010(09)

- [18].气泡直径对气-液-污泥流态及污泥颗粒化的影响[J]. 中国环境科学 2020(09)

- [19].厌氧污泥颗粒化中微生态形成过程表征[J]. 环境科学 2011(07)

- [20].CaCO_3与接种污泥预结合对好氧污泥颗粒化的影响[J]. 环境工程 2018(08)

- [21].好氧污泥颗粒化过程中污泥性质及净化能力的研究[J]. 建筑与预算 2017(10)

- [22].污泥颗粒化技术在废水处理中的应用[J]. 生物产业技术 2015(03)

- [23].絮凝剂与粉煤灰组合对厌氧污泥颗粒化影响[J]. 山西建筑 2011(18)

- [24].进水负荷交替变化对好氧污泥颗粒化的促进[J]. 水处理技术 2018(01)

- [25].蚯蚓粪对厌氧污泥颗粒化的影响[J]. 湖北农业科学 2014(13)

- [26].ABR中污泥颗粒化的影响因素及加速颗粒化的研究进展[J]. 西部皮革 2010(03)

- [27].金属离子浓度对ANAMMOX污泥颗粒化的影响研究[J]. 工业水处理 2016(03)

- [28].PEO与粉煤灰组合对厌氧污泥颗粒化影响[J]. 山西建筑 2011(28)

- [29].ABR中污泥颗粒化的研究进展[J]. 皮革与化工 2010(05)

- [30].废水处理中厌氧污泥颗粒化研究进展[J]. 上海环境科学 2013(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7b53b822a530559da585b370.html