# 基于文本无关的说话人识别研究

### 论文摘要

说话人识别始于20世纪30年代,从20世纪70年代开始日益成为国际上的一个研究热点。说话人识别具有广泛的应用前景,如:说话人核对、司法取证、医学应用、声控电子密码锁等领域。正因为说话人识别具有如此广阔的应用前景,国内外许多研究机构和研究者长期从事于这一领域的研究,推动了说话人识别技术的发展,但它还未成熟。本文重点研究了与文本无关的说话人识别技术。首先,详细讨论了说话人识别系统的基本原理,接着介绍了语音信号产生的数学模型、语音信号的数字化及预处理,内容涉及语音信号的加窗分帧、预加重滤波、端点检测;重点讨论了传统的双门限比较法的端点检测,并给出了一种改进的端点检测方法:基于ICA增强和谱熵结合的端点检测;重点分析了当前最常用的语音特征参数:基于听觉模型的美尔倒谱系数MFCC的提取方法。其次,着重讨论了说话人识别中常用的两种识别方法:基于VQ的说话人识别方法和基于GMM的说话人识别方法。详细讨论了VQ的基本原理、失真测度、最佳码本设计以及介绍了基于FVQ的说话人识别方法,实验结果表明基于FVQ的识别率较基于VQ的识别率提高了近十个百分点;接着介绍了GMM的基本概念、模型参数的估计算法以及说话人识别算法的实现,通过实验确定了识别的最佳混合数M。通过不同长度的训练语音进行仿真实验,得出在实验条件相同的情况下,基于GMM的说话人识别识别率较好。最后对本文的工作进行了总结,同时对未来的研究工作进行了展望。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 说话人识别研究背景

- 1.2 说话人识别的国内外研究现状

- 1.3 说话人识别的基本原理

- 1.3.1 说话人识别的基本概念

- 1.3.2 说话人识别的分类

- 1.3.3 说话人识别的常用方法

- 1.4 说话人识别技术的应用前景

- 1.5 说话人识别的难点和热点

- 1.5.1 说话人识别的难点

- 1.5.2 说话人识别的热点

- 1.6 论文的内容安排

- 第二章 语音信号的初步处理

- 2.1 语音信号的获取

- 2.1.1 语音的产生

- 2.1.2 语音信号的A/ D 转换

- 2.2 语音信号的产生模型

- 2.2.1 激励模型

- 2.2.2 声道模型

- 2.2.3 辐射模型

- 2.3 语音信号的预处理

- 2.3.1 预加重

- 2.3.2 加窗分帧

- 2.4 语音信号的时域分析

- 2.4.1 短时平均能量和短时平均幅度

- 2.4.2 短时平均过零率

- 2.4.3 短时自相关函数

- 2.4.4 短时平均幅度差函数

- 2.5 语音信号的端点检测

- 2.5.1 基于双门限比较法的端点检测

- 2.5.2 基于独立分量分析增强和谱熵结合的端点检测

- 2.6 语音信号的频域分析

- 2.7 MEL 频率倒谱系数MFCC

- 2.8 本章小结

- 第三章 矢量量化（VQ）识别方法及其优化

- 3.1 矢量量化的基本原理

- 3.2 矢量量化的失真测度

- 3.3 矢量量化器的最佳码本设计

- 3.3.1 LBG 算法

- 3.3.2 初始码本的设置方法

- 3.4 模糊矢量量化（Fuzzy VQ ）

- 3.5 本章小结

- 第四章 基于高斯混合模型的说话人辨认方法

- 4.1 高斯混合模型的基本概念

- 4.2 高斯混合模型（GMM ）的参数估计

- 4.3 高斯混合模型（GMM ）的识别算法

- 4.4 本章小结

- 第五章 仿真与性能分析

- 5.1 软硬件环境

- 5.2 实验使用的语音库

- 5.3 实验一：基于矢量量化的说话人识别

- 5.3.1 基于VQ 的说话人识别

- 5.3.2 基于FVQ 的说话人识别

- 5.4 实验二:基于GMM 模型的说话人识别

- 5.4.1 基于高斯混合模型的与文本无关的说话人识别

- 5.4.2 GMM 实验

- 5.5 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种语音信号基音频率提取算法的研究及实现[J]. 中国新通信 2020(03)

- [2].信号与系统课程中语音信号应用的教学案例研究[J]. 宁波工程学院学报 2016(04)

- [3].混合语音信号盲分离算法研究与应用[J]. 通信电源技术 2016(06)

- [4].混响环境下语音信号优化识别仿真研究[J]. 计算机仿真 2017(02)

- [5].语音信号准确性识别仿真研究[J]. 计算机仿真 2017(02)

- [6].基于移频函数的语音信号加密[J]. 电脑知识与技术 2015(28)

- [7].基于语音信号的情感识别技术研究[J]. 延安大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [8].小波变换在语音信号降噪技术中的应用[J]. 信息通信 2017(03)

- [9].语音信号增强算法的谱减法应用探究[J]. 黑龙江科技信息 2015(13)

- [10].堆取料机连锁信号和语音信号无线传输技术研究[J]. 中国冶金 2010(07)

- [11].基于短时能量的语音信号端点检测[J]. 电脑知识与技术 2008(18)

- [12].高噪声环境下舰船通信语音信号增强方法研究[J]. 舰船科学技术 2019(24)

- [13].基于生成对抗网络的语音信号分离[J]. 计算机工程 2020(01)

- [14].耦合双谱运算在语音信号分析中的应用[J]. 软件 2020(09)

- [15].语音信号模拟传输系统实验设计与实现[J]. 电子世界 2018(06)

- [16].关于自然语言交互中语音信号优化识别仿真[J]. 计算机仿真 2018(04)

- [17].远距离通信语音信号噪声抑制仿真研究[J]. 计算机仿真 2017(04)

- [18].数字滤波语音信号除噪设计[J]. 长春工业大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [19].一种远场语音信号去噪算法研究与实现[J]. 电子科技 2014(08)

- [20].语音信号的多小波脊提取算法研究[J]. 科技视界 2013(06)

- [21].帧间自适应语音信号压缩感知[J]. 信号处理 2012(06)

- [22].基于混沌理论的汉语语音信号的分析与预测[J]. 电路与系统学报 2012(05)

- [23].基于差分变换的语音信号压缩感知[J]. 信号处理 2011(09)

- [24].基于最优观测的语音信号压缩感知[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [25].卷积噪声环境下语音信号鲁棒特征提取[J]. 声学学报 2010(04)

- [26].虚拟式语音信号实时采集与识别平台[J]. 计算机测量与控制 2010(08)

- [27].基于设备固有噪声的置换语音信号检测[J]. 电声技术 2009(10)

- [28].语音信号去噪声处理研究与仿真[J]. 软件导刊 2017(12)

- [29].高频宽、高灵敏度激光语音信号获取电路[J]. 电子制作 2017(17)

- [30].基于二次相关的语音信号时延估计改进算法[J]. 应用声学 2016(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7b574977f3a2a8972833b016.html