# 网壳储罐静力性能与地震响应研究

### 论文摘要

有“工业血液”之称的石油对世界经济的影响举足轻重,目前人类对石油的依赖是其它能源无法替代的,因此,各国加大了石油的战略储备。从储罐的设计、建造和使用情况看,采用大容量储罐储油具有节省钢材、减少占地面积、方便操作管理和节省投资等优点,储罐的大型化成为发展的必然趋势。但已建成的储罐都是从提高钢材性能入手,使储罐向大型化发展,并未改变其结构形式。2009年,张文福提出一种新的储罐结构形式——网壳储罐,此结构可以充分利用网壳的抗拉、抗弯性能好的特点,有效地减少底板和罐壁的板材厚度,降低造价,且具有外观独特、优美,视觉效果好等优点。本文将采用有限元软件ADINA,对网壳储罐的静力性能及地震响应进行研究,主要工作如下:1.验证本文所采用的全罐模型、1/4模型的合理性;2.改变网壳储罐的各种参数,进行盛水条件下的静力分析,研究各参数对其静力性能的影响;3.优化设计15×10~4m~3和30×10~4m~3网壳储罐,分析其静力特性;4.采用变点法设计30×10~4m~3普通储罐,并将15×10~4m~3和30×10~4m~3网壳储罐分别与15×10~4m~3和30×10~4m~3普通储罐进行经济性对比;5.对各状态下的普通储罐和网壳储罐进行固有振动特性分析,对比分析普通储罐与网壳储罐振动特性的差异,并研究各参数对网壳储罐振动特性的影响;6.对经优化设计的15×10~4m~3网壳储罐,分别输入4种地震波,进行地震响应分析。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 绪论

- 0.1 引言

- 0.2 储罐的国内外研究现状

- 0.2.1 储罐的静力研究现状

- 0.2.2 储罐的抗震研究现状

- 0.3 网壳静动力研究现状

- 0.4 地震动输入方式研究

- 0.5 本文的主要研究内容

- 第一章 静力分析

- 1.1 有限元模型与验证

- 1.1.1 网壳储罐的基本参数

- 1.1.2 有限单元的选取

- 1.1.3 普通储罐模型验证

- 1.1.4 网壳储罐模型验证

- 1.2 网壳储罐静力影响参数分析

- 4m3 网壳储罐设计'>1.3 15×104m3网壳储罐设计

- 4m3 网壳储罐与普通储罐经济性对比'>1.4 15×104m3网壳储罐与普通储罐经济性对比

- 4m3 普通储罐设计'>1.5 30×104m3普通储罐设计

- 4m3 网壳储罐设计'>1.6 30×104m3网壳储罐设计

- 4m3 网壳储罐与普通储罐经济性对比'>1.7 30×104m3网壳储罐与普通储罐经济性对比

- 1.8 本章小结

- 第二章 网壳储罐固液耦合频率分析

- 2.1 流固耦合的基本概念

- 4m3 网壳储罐固有振动分析'>2.2 15×104m3网壳储罐固有振动分析

- 2.3 网壳储罐模态参数影响分析

- 2.4 本章小结

- 4m3网壳储罐地震响应分析'>第三章 15×104m3网壳储罐地震响应分析

- 3.1 基本理论

- 3.1.1 地震响应及其求解方法

- 3.1.2 ADINA 瞬态动力分析方法

- 3.2 地震波的选取

- 3.3 网壳储罐地震响应分析

- 3.3.1 地震响应观测点选取

- 3.3.2 Taft 波作用下径向位移时程

- 3.3.3 Taft 波作用下环向应力时程

- 3.3.4 Taft 波作用下轴向应力时程

- 3.3.5 Taft 波作用下液压及波高时程

- 3.3.6 Morgan Hill 波作用下径向位移时程

- 3.3.7 Morgan Hill 波作用下环向应力时程

- 3.3.8 Morgan Hill 波作用下轴向应力时程

- 3.3.9 Morgan Hill 波作用下液压及波高时程

- 3.3.10 El-Centro 波作用下径向位移时程

- 3.3.11 El-Centro 波作用下环向应力时程

- 3.3.12 El-Centro 波作用下轴向应力时程

- 3.3.13 El-Centro 波作用下液压及波高时程

- 3.3.14 人工波作用下径向位移时程

- 3.3.15 人工波作用下环向应力时程

- 3.3.16 人工波作用下轴向应力时程

- 3.3.17 人工波作用下液压及波高时程

- 3.4 Taft 波作用下网壳储罐与普通储罐地震响应对比

- 3.5 设计建议

- 3.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].CFRP主缆和钢主缆悬索桥的静力性能对比[J]. 科技创新与应用 2013(10)

- [2].古亭阁建筑参数化设计与静力性能分析[J]. 山东建筑大学学报 2014(05)

- [3].平面尺寸对网壳静力性能影响[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [4].大开口车辐式索承网格结构静力性能影响因素分析[J]. 建筑结构学报 2019(03)

- [5].两边连接钢板剪力墙抗剪静力性能研究[J]. 工业建筑 2009(03)

- [6].装配式交错桁架上弦与柱连接节点静力性能试验研究[J]. 建筑结构 2018(07)

- [7].装配式T梁桥上下部不同连接方式下的静力性能对比分析[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2013(06)

- [8].混凝土折板形柱面网壳结构静力性能的参数化分析[J]. 空间结构 2019(03)

- [9].钢—混凝土组合桁架静力性能研究分析[J]. 甘肃科技 2017(11)

- [10].温度对CFST系杆拱桥静力性能的影响研究[J]. 铁道建筑技术 2017(12)

- [11].钢屋盖结构有限元分析与结构设计[J]. 建筑技术开发 2012(06)

- [12].矮塔斜拉桥静力性能的有限元分析[J]. 西南公路 2011(03)

- [13].蒙皮支撑C型截面檩条的静力性能分析[J]. 山西建筑 2010(04)

- [14].带跨层支撑立体停车结构的静力及稳定性研究[J]. 公路 2019(06)

- [15].辽河特大桥不同体系静力性能比较[J]. 北方交通 2014(04)

- [16].考虑蒙皮效应的立体停车框架结构的静力性能分析[J]. 应用力学学报 2019(01)

- [17].双层板对接连接静力性能研究分析[J]. 广东建材 2018(04)

- [18].混凝土空腹夹层板静力性能的有限元参数分析[J]. 空间结构 2017(01)

- [19].基于总应变裂缝本构的矩形钢管-钢管混凝土组合桁架静力性能分析[J]. 武汉理工大学学报 2011(09)

- [20].混凝土折板式密肋拟扁壳的静力性能分析[J]. 建筑科学 2017(11)

- [21].复合材料铺层方向对扑翼动力与静力性能的影响[J]. 机械研究与应用 2017(04)

- [22].边界条件对大跨复杂网壳的静力性能分析[J]. 安徽建筑 2012(05)

- [23].大跨活性粉末混凝土连续刚构桥的性能研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [24].收缩徐变对钢管混凝土系杆拱桥静力性能的影响[J]. 铁道建筑技术 2016(05)

- [25].夹心复合外挂墙板与钢框架点式连接节点的静力性能试验研究[J]. 建筑结构 2020(22)

- [26].充气式张弦穹顶结构静力性能与稳定性研究[J]. 建筑结构学报 2019(02)

- [27].索结构冷却塔研究[J]. 建筑科学 2016(11)

- [28].钢筋混凝土连续梁桥静力性能分析及承载能力评价[J]. 城市道桥与防洪 2009(02)

- [29].方钢管柱-H形钢梁拼接外套筒式中节点静力性能研究[J]. 建筑结构学报 2018(07)

- [30].山西平鲁输煤走廊管桁架节点性能试验研究[J]. 煤炭工程 2018(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7bae1171435961a96ece7d28.html