# 神东矿区开采沉陷主控因素及GA-WNN下沉系数预计模型研究

### 论文摘要

基于神东矿区具体地质条件,通过理论分析、借助计算机数值模拟、科学计算方法,研究神东矿区开采沉陷的主控因素,将其引入到下沉系数的预计当中,推导出在一定开采条件下沙基比、松散层厚度等地质因素与采煤沉陷下沉系数的预计关系式,并提出开采沉陷下沉系数的GA-WNN（遗传小波神经网络）预计模型。根据神东矿区煤层赋存特点,借助模糊层次分析可知,神东矿区开采沉陷的主控因素为:沙基比、松散层厚度、采厚、关键层的类型及位置、覆岩综合硬度,其影响权重分别为:0.2211、0.1538、0.1489、0.1138、0.0861。在神东矿区达到充分采动的情况下,若不考虑采矿因素,覆岩综合硬度与开采沉陷下沉系数成反比关系;沙基比、松散层厚度与开采沉陷下沉系数成正比关系。在覆岩综合硬度较难计算的情况下,可利用沙基比λ、松散层厚度χ对开采沉陷下沉系数η进行预计,预计公式如下:利用遗传算法（GA——Genetic Algorithm）优化小波（W——Wavelet）神经网络（NN——Neural Network）,建立开采沉陷下沉系数预计模型GA-WNN,其预计结果与实际观测值基本符合,精度较高,适用于神东矿区开采沉陷下沉系数的预计。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 选题背景及意义

- 1.1.1 选题背景

- 1.1.2 研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 开采沉陷主控因素研究

- 1.2.2 开采沉陷预计方法研究

- 1.2.3 小波神经网络研究

- 1.2.4 遗传算法研究

- 1.3 研究内容及研究方法

- 1.3.1 研究目标

- 1.3.2 研究内容

- 1.3.3 研究技术路线

- 2 神东矿区工地质条件概况

- 2.1 矿区自然地理

- 2.2 矿区地层发育特征

- 2.3 矿区主采煤层赋存特征

- 2.4 矿区覆岩结构与岩体质量

- 2.5 矿区地质构造特征

- 2.6 矿区水文特征

- 3 神东矿区开采沉陷影响因素分析

- 3.1 地质因素

- 3.1.1 构造介质

- 3.1.2 构造界面

- 3.1.3 构造应力

- 3.2 采矿因素

- 3.2.1 采厚与采空区面积

- 3.2.2 采煤及顶板管理方法

- 3.3 本章小结

- 4 神东矿区开采沉陷主控因素筛选

- 4.1 筛选方法的数学基础

- 4.1.1 层次分析法

- 4.1.2 模糊数学

- 4.1.3 模糊层次分析法

- 4.2 模糊层次分析法的计算步骤

- 4.2.1 建立层次结构图

- 4.2.2 构成优先关系矩阵

- 4.2.3 构造模糊一致矩阵

- 4.2.4 计算各层因素的权重向量

- 4.2.5 精度计算

- 4.2.6 组合权重计算

- 4.3 神东矿区开采沉陷的主要控制因素

- 4.3.1 开采沉陷影响因素递阶层次结构模型

- 4.3.2 单因素权重计算

- 4.3.3 组合因素权重计算

- 4.4 本章小结

- 5 开采沉陷与主要控制因素量化关系的数值试验研究

- 5.1 数值试验软件简介

- 3D概述'>5.1.1 FLAC3D概述

- 2D概述'>5.1.2 RFPA2D概述

- 5.2 沙基比、松散层厚度对开采沉陷的影响

- 5.2.1 煤层覆岩结构及开采参数

- 5.2.2 数值试验模型

- 5.2.3 沙基比、松散层厚度与开采沉陷的量化关系

- 5.3 覆岩综合硬度对开采沉陷的影响

- 5.4 关键层对开采沉陷的影响

- 5.4.1 数值试验模型建立

- 5.4.2 试验结果分析

- 5.5 本章小结

- 6 基于遗传算法优化小波神经网络的开采沉陷预计模型

- 6.1 小波神经网络

- 6.1.1 小波分析

- 6.1.2 网络数据预处理

- 6.1.3 小波神经网络模型

- 6.1.4 小波神经网络特点

- 6.2 遗传算法原理

- 6.2.1 遗传算法的基本步骤

- 6.2.2 遗传算法运行参数设定

- 6.3 基于遗传算法的小波神经网络模型

- 6.3.1 参数优化

- 6.3.2 网络训练

- 6.4 神东矿区开采沉陷预计

- 6.4.1 选取预计指标体系

- 6.4.2 网络数据样本集选取

- 6.4.3 网络模型测试及应用

- 6.5 本章小结

- 7 结论与建议

- 7.1 主要结论

- 7.2 建议与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 攻读硕士学位期间参与完成和在研的科研项目

### 相关论文文献

- [1].基于GA-WNN模型的差动螺管电感式位移传感器的温度补偿[J]. 自动化与仪表 2020(03)

- [2].基于K-Means和GA-WNN的交通流量预测[J]. 现代交通技术 2015(05)

- [3].GA-WNN在金华市区红层地下水水位预测中的应用[J]. 科学中国人 2014(14)

- [4].基于GA-WNN神经网络模型的交通流量预测[J]. 现代电子技术 2020(15)

- [5].基于GA-WNN的极化SAR海洋溢油检测方法研究[J]. 海洋科学 2018(01)

- [6].GA-WNN在飞机引气系统故障预测的研究[J]. 计算机仿真 2019(10)

- [7].基于GA-WNN的电涡流传感器的温度补偿[J]. 测控技术 2019(03)

- [8].GA-WNN网络在风电功率预测中的应用研究[J]. 重庆工商大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [9].基于GA-WNN温度补偿的红外CO_2气体传感器系统研究[J]. 传感技术学报 2018(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7bb23cc9a8d3fb67e6a27919.html