# 二元及三元纳米复合光催化材料的设计制备及其催化行为研究

### 论文摘要

有毒有害难降解有机物引起的环境问题已成为21世纪影响人类生存与发展的重大问题。这些有机污染物很难用传统技术处理,因此,研究与开发有毒有害难降解有机物的高效削减技术已成为国际上广泛关注的重大课题。光催化降解技术被认为是解决这一问题的最有应用潜力的途径之一,已成为该领域的研究热点。本论文针对以往光催化技术中表现出的只能利用紫外光或反应效率低等不足,紧紧围绕提高量子效率和有效利用太阳能中50%以上的可见光这一关键科学难题,在充分理解有机污染物和光催化剂的物化特性及其相互作用机制的基础上,分别制备了二元和三元纳米复合光催化剂,详细表征了其结构、形貌、光吸收特性和表面物理化学性质,系统研究了其光催化行为,并探讨了其对不同有机污染物降解和矿化活性提高的原因。具体研究内容如下:1.通过一步溶胶–凝胶法,成功合成了具有较高光催化活性的铕掺杂五氧化二钽二元纳米复合氧化物（Eu2O3/Ta2O5）。以五氯化钽和硝酸铕为原料,在200℃下制备了一系列不同Eu掺杂量的无定形复合氧化物,进一步在500℃下焙烧制得了具有正交晶型结构的样品。通过电感耦合等离子体-原子发射光谱、扫描电子显微镜、X-射线粉末衍射、紫外–可见漫反射光谱和X-射线光电子能谱对该复合物的组成、形貌、相结构、光吸收性质以及Eu2O3的掺杂方式进行了表征;通过染料罗丹明B和对硝基苯酚在紫外光下的降解和矿化实验对其光催化活性进行了评价。研究结果表明,无论是无定形还是正交晶型的Eu2O3/Ta2O5复合氧化物,其光催化活性均较纯Ta2O5有所提高,其中,200℃下制备的Eu掺杂量为0.49%的Eu2O3/Ta2O5样品对这两种模型分子的降解活性较高,本文对活性增强的原因进行了合理地探讨。2.在合成In2O3-TiO2和Ag/TiO2二元复合材料的基础上,采用一步溶胶?凝胶结合溶剂热合成技术,首次制备了银和三氧化二铟共掺杂二氧化钛三元纳米复合物（Ag/In2O3-TiO2）。通过透射电子显微镜、拉曼光谱、X?射线粉末衍射、X?射线光电子能谱、紫外-可见漫反射光谱以及氮气吸附等测试方法对所制备样品的形貌、晶相结构、光吸收性质和表面物理化学性质进行了表征。结果表明,在三嵌段非离子表面活性剂辅助下制备的Ag/In2O3-TiO2三元复合物主要为高结晶度的锐钛矿晶相,纳米尺寸的产物粒子（1022 nm）分散均匀,并且,小尺寸的金属银纳米粒子（1015 nm）均匀分散在样品表面。与纯TiO2相比,Ag/In2O3-TiO2体系由于In2O3的掺入,In 5s5p轨道与Ti 3d轨道杂化,致使Ag/In2O3-TiO2带隙能降低。通过改变Ag或In2O3的掺杂量以及钛源与表面活性剂的摩尔比,即可控制产物的粒子尺寸和分散度。以染料罗丹明B和汽油添加剂甲基叔丁基醚为目标化合物研究了Ag/In2O3-TiO2复合物的紫外光光催化活性。结果表明,当Ag和In2O3的掺杂量分别为2.0%和1.9%时,Ag/In2O3-TiO2的紫外光光催化活性最高;而且,Ag/In2O3-TiO2三元体系的紫外光光催化活性明显优于二元体系（Ag/TiO2或In2O3-TiO2）及纯TiO2或商用TiO2光催化剂（Degussa P25）。本文对这种增强的光催化活性作了详细探究并推测出Ag/In2O3-TiO2光催化降解有机污染物的机理。3.在合成VOx-TiO2和Ag/TiO2二元催化剂基础上,成功地研制出金属银和钒氧化物共掺杂二氧化钛（Ag/VOx-TiO2）的三元协同改性的新型紫外/可见光光催化剂。采用一步溶胶-凝胶结合溶剂热处理技术,在嵌段聚合物非离子表面活性剂辅助下,首次制备了Ag/VOx-TiO2三元纳米复合物。所得三元体系为锐钛矿与金红石混合晶相结构,锐钛矿相与金红石相质量比为73.8/26.2,带隙能窄化到2.25 eV,Ag纳米粒子均匀分散在粒子尺寸约为12 nm的复合物表面。以染料罗丹明B和考马斯亮蓝G-250为目标化合物研究了Ag/VOx-TiO2共掺杂催化剂的可见光和紫外光光催化活性。当Ag和V的掺杂量分别为1.8%和4.9%时,Ag/VOx-TiO2的可见光及紫外光光催化活性最高。此外,Ag/VOx-TiO2三元体系的可见光及紫外光光催化活性明显优于二元体系（Ag/TiO2或VOx-TiO2）及纯TiO2或商用TiO2光催化剂（Degussa P25）。本文还对Ag/VOx-TiO2的能带结构、Ag和V在TiO2中的掺杂方式以及催化剂对考马斯亮蓝G-250的吸附方式进行了研究和讨论。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 引言

- 1.1 纳米半导体光催化研究进展

- 1.2 纳米半导体光催化的基本原理

- 1.2.1 半导体的光激发与失活过程

- 2基材料的光催化降解机理'>1.2.2 TiO2基材料的光催化降解机理

- 1.2.3 染料敏化降解机理

- 1.3 纳米半导体光催化的改性

- 1.3.1 贵金属沉积

- 1.3.2 半导体耦合

- 1.3.3 离子掺杂

- 1.3.3.1 金属离子掺杂

- 1.3.3.2 非金属离子掺杂

- 1.3.4 表面光敏化

- 1.3.5 多金属氧酸盐光催化及其修饰

- 1.3.6 共掺杂

- 1.3.6.1 金属共掺杂

- 1.3.6.2 非金属共掺杂

- 1.3.6.3 半导体共掺杂

- 1.3.6.4 金属与非金属共掺杂

- 1.3.6.5 金属半导体共掺杂

- 1.3.7 新型窄带隙半导体开发

- 1.4 影响纳米半导体光催化活性因素

- 1.4.1 晶相结构的影响

- 1.4.1.1 晶型的影响

- 1.4.1.2 晶格缺陷的影响

- 1.4.2 粒子尺寸的影响

- 1.4.3 比表面积的影响

- 1.4.4 光吸收性质的影响

- 1.4.5 形貌的影响

- 1.5 纳米半导体光催化材料的环保应用

- 1.5.1 在处理染料废水中的应用

- 1.5.2 在处理有机农药废水中的应用

- 1.5.3 在处理含油废水中的应用

- 1.5.4 在处理含微量卤代烃、芳烃等烃类化合物废水中的应用

- 1.5.5 在处理含表面活性剂废水中的应用

- 1.5.6 在处理其它有机废水方面的应用

- 1.6 纳米半导体光催化存在的问题及研究动向

- 1.6.1 量子效率的提高

- 1.6.2 可见光的利用

- 1.6.3 单一体系问题

- 1.6.4 光催化反应机理的问题

- 1.6.5 光催化剂的固载化问题

- 1.7 课题选题目的及意义

- 第二章 铕掺杂五氧化二钽复合氧化物的设计制备、表征及其光催化性能研究

- 2.1 前言

- 2.2 制备与表征

- 2.2.1 实验部分

- 2.2.1.1 试剂与仪器

- 2.2.1.2 制备

- 2.2.1.3 光催化反应装置

- 2.2.1.4 光催化过程及其监测

- 2.2.2 表征

- 2O3掺杂Ta2O5的复合氧化物'>2.2.2.1 制备Eu2O3掺杂Ta2O5的复合氧化物

- 2.2.2.2 FESEM分析

- 2.2.2.3 XRD分析

- 2.2.2.4 XPS分析

- 2.2.2.5 UV–vis DRS分析

- 2.3 光催化性能研究

- 2.3.1 实验部分

- 2.3.1.1 紫外光光催化降解RB和4-NP研究

- 2.3.1.2 紫外光矿化RB和4-NP研究

- 2.3.2 结果与讨论

- 2.4 小结

- 第三章 银和三氧化二铟共掺杂二氧化钛纳米复合材料的设计制备、表征及其光催化性能研究

- 3.1 前言

- 3.2 制备和表征

- 3.2.1 实验部分

- 3.2.1.1 试剂与仪器

- 3.2.1.2 制备

- 3.2.1.3 光催化过程及检测

- 3.2.2 表征

- 2O3共掺杂TiO2三元复合材料'>3.2.2.1 制备Ag和In2O3共掺杂TiO2三元复合材料

- 3.2.2.2 TEM和HRTEM分析

- 3.2.2.3 XRD分析

- 3.2.2.4 XPS分析

- 3.2.2.5 拉曼光谱分析

- 3.2.2.6 UV–vis DRS分析

- 3.2.2.7 氮气吸附–脱附

- 3.3 光催化性能研究

- 3.3.1 实验部分

- 3.3.1.1 紫外光光催化降解矿化染料RB研究

- 3.3.1.2 紫外光光催化降解MTBE研究

- 3.3.2 结果与讨论

- 3.4 小结

- 第四章 金属银和钒氧化物共掺杂混合晶相二氧化钛纳米复合物的设计制备、表征及其光催化性能研究

- 4.1 简介

- 4.2 制备和表征

- 4.2.1 实验部分

- 4.2.1.1 试剂与仪器

- 4.2.1.2 制备

- 4.2.1.3 光催化过程及检测

- 4.2.2 表征

- 2三元复合物'>4.2.2.1 制备Ag和V氧化物共掺杂TiO2三元复合物

- 4.2.2.2 XPS分析

- 4.2.2.3 XRD分析

- 4.2.2.4 UV–vis DRS分析

- 4.2.2.5 TEM分析

- 4.2.2.6 氮气吸附–脱附

- 4.3 光催化性能研究

- 4.3.1 实验部分

- 4.3.1.1 可见光光催化降解染料RB研究

- 4.3.1.2 可见光光催化降解染料CBB研究

- 4.3.1.3 紫外光光催化降解矿化染料RB和CBB研究

- 4.3.2 结果与讨论

- 4.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 后记

- 在学期间公开发表论文及著作情况

### 相关论文文献

- [1].棒状Ag_2CO_3/SrCO_3的制备与高可见光光催化活性（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2017(02)

- [2].Cu_2O/Bi_2MoO_6耦合系统增强光催化活性研究(英)[J]. 安徽大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [3].纳米TiO_2表面晶相结构转化及其光催化活性研究[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].非金属元素催化活性的调控机理[J]. 物理化学学报 2020(08)

- [5].两种铋系光催化剂的制备、表征及光催化活性研究[J]. 化工管理 2016(33)

- [6].胃蛋白酶非天然催化活性的新用途:高效合成四氢喹唑啉（英文）[J]. 有机化学 2020(09)

- [7].以天然模板法制备异形TiO_2及光催化活性研究[J]. 天津城建大学学报 2017(03)

- [8].纳米铁酸钙的光催化活性与催化机理研究[J]. 无机盐工业 2017(09)

- [9].载体结构对钙钛矿氨分解催化活性的影响[J]. 化学工业与工程 2016(04)

- [10].尿素量对CeO_2粒子结构、形貌和光催化活性的影响[J]. 有色金属工程 2020(11)

- [11].热处理温度对天然闪锌矿光催化活性的影响[J]. 无机盐工业 2010(07)

- [12].影响TiO_2薄膜光催化活性的主要因素[J]. 天津化工 2008(02)

- [13].影响TiO_2薄膜光催化活性的主要因素[J]. 天津化工 2008(03)

- [14].生物形态的层次CeO_2微管的合成及其催化活性的增强（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2017(03)

- [15].PbS/K_2La_2Ti_3O_(10)复合物的制备及光催化活性研究[J]. 功能材料 2013(24)

- [16].钼氮共掺杂TiO_2的制备及其光催化活性[J]. 功能材料 2011(04)

- [17].四丁基氢氧化铵改性TiO_2的可见光催化活性[J]. 高等学校化学学报 2015(06)

- [18].几种类型纳米TiO_2的制备及光催化活性研究[J]. 广州化工 2011(10)

- [19].缓冲体系和金属离子对漆酶催化活性的影响[J]. 武汉理工大学学报 2009(05)

- [20].纳米片层结构石墨相氮化碳的光催化活性及循环利用[J]. 吉林大学学报(理学版) 2017(04)

- [21].TiO_2非晶含量计算及非晶对催化的影响[J]. 物理实验 2017(08)

- [22].铁电材料光催化活性的研究进展[J]. 物理学报 2017(16)

- [23].2-甲基吡啶类离子液体结构与酸性关联及其酯化催化活性[J]. 南昌大学学报(理科版) 2017(03)

- [24].花状氧化铜催化降解甲苯的性能研究[J]. 环境科学与技术 2017(08)

- [25].吸附剂对TiO_2光催化活性的影响[J]. 广东化工 2015(22)

- [26].｛001｝TiO_2纳米片的制备及不同含F量对其光催化活性的影响[J]. 硅酸盐通报 2011(06)

- [27].渣油加氢脱金属反应中沉积钒的自催化活性[J]. 石油学报(石油加工) 2010(04)

- [28].纳米TiO_2薄膜光催化活性研究[J]. 科技创新导报 2009(08)

- [29].纳米TiO_2的低温制备及光催化活性研究[J]. 淮阴师范学院学报(自然科学版) 2008(03)

- [30].外加磁场对掺杂TiO_2薄膜光催化活性的影响[J]. 世界科技研究与发展 2008(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7bf330a52550ae11048cbb10.html