# 直喷式柴油机燃用甲醇—柴油混合燃料的性能研究

### 论文摘要

随着石油资源的日益匮乏和全球环境的不断恶化,寻找及开发一种资源丰富、经济可行的发动机代用燃料意义重大。甲醇是一种清洁的、可再生的含氧燃料,具有十分广阔的应用前景。采用甲醇柴油直接混合技术方案,通过添加助溶剂混合物的方法,可有效克服甲醇柴油互溶性相对较差和发动机低温启动性能较差的缺点。本文首先对配制出的甲醇柴油混合燃料的密度、粘度、热值、十六烷值等重要理化参数进行了测定与对比分析,重点考察了温度、甲醇掺混量对混合料理化特性的影响。在对现有柴油机结构不做任何变动的条件下,研究了甲醇柴油混合燃料发动机的经济性、燃烧及排放特性。研究结果表明:在柴油机上应用甲醇柴油混合燃料时,同工况下其燃油消耗率均比纯柴油要高;混合燃料的滞燃期比柴油长,预混燃烧放热率峰值增大,燃烧持续期缩短,缸内最大爆发压力和压力升高率增加;与纯柴油相比,甲醇柴油混合燃料HC排放有所升高,但NO_x和碳烟排放降低,大负荷时,CO排放显著下降。在发动机最大扭矩工况和标定工况下,考察了供油提前角对甲醇柴油混合燃料发动机性能的影响。结果表明:两种工况下,甲醇柴油发动机与纯柴油发动机的最经济供油提前角基本保持一致;随着供油提前角的增加,混合燃料的滞燃期延长,最大瞬时放热率增加,最大爆发压力及压力升高率增大,燃烧持续期缩短,同时,NO_x和HC排放有所升高,但碳烟和CO排放降低;随着供油提前角的减小,甲醇柴油混合燃料的碳烟排放和CO排放的上升幅度较纯柴油小;标定工况下,随着供油提前角的增大,甲醇柴油混合燃料的NO_x排放增大幅度比纯柴油小,而HC排放增大幅度则比纯柴油大。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 国内外甲醇在柴油机上应用的研究

- 1.2.1 甲醇在柴油机上的应用

- 1.2.2 国内外关于在柴油机上燃用甲醇柴油混合燃料的研究成果

- 1.3 本课题的主要内容及意义

- 第2章 甲醇柴油混合燃料的理化特性

- 2.1 甲醇柴油混合燃料的制备

- 2.1.1 甲醇柴油混合燃料制备存在的问题

- 2.1.2 甲醇柴油混合燃料的配制

- 2.2 甲醇柴油混合燃料主要理化特性的测定

- 2.2.1 分子结构与含氧量

- 2.2.2 十六烷值

- 2.2.3 密度

- 2.2.4 粘度

- 2.2.5 表面张力

- 2.2.6 闪点

- 2.2.7 热值

- 2.2.8 沸点

- 2.3 本章小结

- 第3章 甲醇柴油发动机燃烧放热规律模型

- 3.1 燃烧放热规律的计算模型

- 3.1.1 模型的基本假设

- 3.1.2 放热率计算的热力学模型的推导

- 3.2 示功图的采集与数据处理方法

- 3.2.1 上止点的校验

- 3.2.2 示功图的采集和光顺处理

- 3.3 燃烧放热规律的计算

- 第4章 甲醇柴油发动机燃烧与排放特性

- 4.1 试验系统

- 4.2 柴油机的基本参数和试验设备

- 4.2.1 柴油机的基本参数

- 4.2.2 试验仪器及设备

- 4.3 甲醇柴油发动机的经济性

- 4.4 甲醇柴油发动机的燃烧特性

- 4.4.1 示功图分析

- 4.4.2 放热规律分析

- 4.4.3 燃烧温度分析

- 4.5 甲醇柴油发动机的排放特性

- 4.5.1 发动机排放物的生成机理

- x 排放'>4.5.2 NOx排放

- 4.5.3 碳烟排放

- 4.5.4 HC 排放

- 4.5.5 CO 排放

- 4.6 小结

- 第5章 供油提前角对甲醇柴油发动机性能的影响

- 5.1 供油提前角对甲醇柴油发动机经济性的影响

- 5.2 供油提前角对甲醇柴油发动机燃烧特性的影响

- 5.2.1 对滞燃期的影响

- 5.2.2 对燃烧持续期的影响

- 5.2.3 对燃烧压力及压力升高率的影响

- 5.2.4 对放热率的影响

- 5.2.5 对燃烧温度的影响

- 5.3 供油提前角对甲醇柴油发动机排放特性的影响

- x 排放的影响'>5.3.1 对NOx排放的影响

- 5.3.2 对碳烟排放的影响

- 5.3.3 对CO 和THC 排放的影响

- 5.4 小结

- 第6章 全文总结

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].生物混合燃料对发动机性能及尾气排放的影响[J]. 内燃机 2016(06)

- [2].傲视全球的中国高铁[J]. 海内与海外 2016(11)

- [3].含铝固液混合燃料老化性能研究[J]. 爆破器材 2016(01)

- [4].可燃冰混合燃料发动机性能与排放的仿真[J]. 汽车安全与节能学报 2011(03)

- [5].美国开始建设太阳能混合燃料电站[J]. 华中电力 2009(02)

- [6].美国开始建设太阳能混合燃料电站[J]. 电力与电工 2009(01)

- [7].柴油甲醇正丁醇混合燃料对柴油机排放性能的影响[J]. 内燃机工程 2020(03)

- [8].美国开建太阳能混合燃料电站[J]. 农村电工 2009(04)

- [9].三元煤基混合燃料在防爆柴油机上的燃烧排放特性研究[J]. 可再生能源 2017(07)

- [10].1种新型环境友好型生物柴油混合燃料投放市场[J]. 化工生产与技术 2008(03)

- [11].混合燃料中含氧量对柴油机有害物质排放量的影响[J]. 环境污染与防治 2009(06)

- [12].生物柴油-乙醇混合燃料柴油机的试验研究[J]. 小型内燃机与摩托车 2008(01)

- [13].柴油机燃用煤基含氧混合燃料的性能研究[J]. 汽车技术 2016(01)

- [14].灰化方式对煤基固体混合燃料灰分理化特性的影响[J]. 华电技术 2020(07)

- [15].煤基混合燃料对发动机燃烧及振动特性的影响[J]. 科学技术与工程 2018(22)

- [16].褐煤/秸秆混合燃料的成型试验研究[J]. 选煤技术 2011(01)

- [17].高原地区柴油机燃用生物柴油混合燃料排放特性研究[J]. 内燃机车 2010(12)

- [18].“经营高比例混合燃料”项目追踪[J]. 大众投资指南 2011(03)

- [19].丁醇同分异构体-柴油混合燃料喷雾燃烧特性的试验研究[J]. 车用发动机 2019(05)

- [20].汽油机燃用含水酒精混合燃料/汽油的实验研究[J]. 黑龙江科技信息 2016(35)

- [21].煤基混合燃料对柴油机燃烧与排放特性影响的研究[J]. 热科学与技术 2016(05)

- [22].玉米油-柴油生物混合燃料的试验研究[J]. 装备制造技术 2013(02)

- [23].醇汽油混合燃料与车用汽油对发动机排放性能试验分析[J]. 装备制造技术 2012(12)

- [24].基于不同原料生物柴油混合燃料的发动机性能研究[J]. 内燃机工程 2011(01)

- [25].煤基醇类混合燃料柴油机的燃烧及排放特性[J]. 汽车安全与节能学报 2015(04)

- [26].合成气制混合燃料醇的研究进展[J]. 化工进展 2015(05)

- [27].LPG+DME混合燃料的燃烧有效热量测试[J]. 广东石油化工学院学报 2013(06)

- [28].生物柴油/柴油混合燃料喷油提前角优化[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [29].直喷式发动机燃用天然气掺氢混合燃料放热规律与燃烧特征参数分析[J]. 燃烧科学与技术 2008(02)

- [30].煤基醇类混合燃料柴油机的性能研究[J]. 科学技术与工程 2015(33)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7bfdc5961f06bd13e81b8dbd.html