# 火电厂地下水污染溶质运移数值模拟研究

### 论文摘要

随着我国电力行业的迅速发展,各地火电厂不断兴建,规模不断扩大,灰渣排放量逐年剧增。灰渣中的污染物成分在降雨及水流的淋溶下,溶解、入渗进入地下水域,对地下水系统造成不同程度的污染,导致不同程度的经济损失,甚至对居民的身体健康造成危害。运用科学的手段对火电厂运营影响范围内地下水的动态变化规律及地下水中污染物的溶质运移规律进行动态模拟分析,协调火力发电厂运营和地下水资源保护之间的关系,进而为该区域社会、经济和环境的可持续发展提供重要参考,具有十分重要的意义。本文以联盛能源2x300MW煤矸石火力发电厂为例,首先,对研究区地下水水环境进行现状调查及评价。其次,在对厂址区地质条件、水文地质条件工程建设情况进行调查分析的基础上,对厂址区地下水环境进行评价及预测。最后,对灰场区地质条件、水文地质条件进行合理概化,以渗流理论为基础,建立灰场区水文地质概念模型、地下水水流模型及溶质运移模型,运用Visual Modflow4.2水质评价软件对灰场贮灰30年内地下水水流及污染物溶质运移进行动态模拟。主要对硫酸盐及F-在地下水含水层中的污染路径、污染范围及污染程度进行预测分析,进而提出相应的防治措施。主要结论如下：1.厂址区地层中卵砾石层及风化壳内均为发现地下水,34.6m钻孔深度内未揭露地下水,下部隔水层稳定连续,与下部含水层之间没有水力联系。厂址区工程建设中,进行了逐层碾压覆土及表层夯实处理工程,渗透性差。储油罐、液氨储罐及污水池发生事故泄漏时,不会对地下水系统造成污染。2.灰场建有初期坝,排洪系统由拦洪坝、排洪卧管、排洪竖井、连接井及消力池组成,灰场底部全面积铺设土工合成材料防渗层。正常工况下,灰场贮灰对地下水的污染较小。3.非正常工况下,灰场底部发生泄漏,运用Visual Modflow4.2软件对贮灰场贮灰30年期限内污染物对地下水环境的影响进行模拟,结论如下：（1）由于溶质运移的弥散性,污染物在地下水含水层中向各个方向均有运移。污染物运移形成的污染晕大致为长轴沿流线方向的近似椭圆。（2）不同污染物在地下水含水层中的溶质运移范围不同。在本次模拟试验中,同一时间段内,硫酸盐的溶质运移范围都比F-的运移范围要大。（3）泄漏点处地下水中污染物的浓度最高,随着污染物向四周扩散,浓度逐渐降低。其中沿水力梯度最大的方向,污染物浓度降低的最慢。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的目的和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 地下水资源评价现状

- 1.2.2 地下水数值模拟研究现状

- 1.3 本文研究内容及技术路线

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 技术路线

- 第二章 项目概况与工程分析

- 2.1 地理位置与交通

- 2.2 项目概况

- 2.2.1 项目规模

- 2.2.2 总平面布置

- 2.3 工艺流程及产污分析

- 2.3.1 备煤阶段

- 2.3.2 燃料供应阶段

- 2.3.3 热力系统

- 2.3.4 化学水处理系统

- 2.3.5 除灰渣系统

- 2.4 用水水源概况

- 2.4.1 取水水源及取水规模

- 2.4.2 供水系统

- 2.4.3 用水指标

- 2.5 污水排放及处置概况

- 2.6 固体废弃物排放与处置概况

- 第三章 地质环境条件

- 3.1 气象与水文

- 3.1.1 气象

- 3.1.2 水文

- 3.2 地形地貌条件

- 3.3 地质条件

- 3.3.1 区域地质条件

- 3.3.2 调查区地质条件

- 3.4 水文地质条件

- 3.4.1 区域水文地质条件

- 3.4.2 调查区水文地质条件

- 第四章 地下水环境现状调查与评价

- 4.1 地下水污染源调查与评价

- 4.2 地下水环境监测

- 4.2.1 监测内容

- 4.2.2 监测点的布置

- 4.2.3 监测方法

- 4.2.4 监测结果

- 4.3 地下水环境现状评价

- 4.3.1 评价标准

- 4.3.2 评价方法

- 4.3.3 评价结果

- 第五章 水文地质试验及参数计算

- 5.1 抽水试验及参数计算

- 5.2 渗水试验及参数计算

- 第六章 厂址区地下水环境影响评价及预测

- 6.1 厂址区地质条件

- 6.2 厂址区水文地质条件

- 6.3 厂址区地下水环境影响评价及预测

- 6.3.1 源强分析

- 6.3.2 地下水环境影响评价及预测

- 第七章 灰场地下水溶质运移模拟预测

- 7.1 灰场地质及水文地质条件

- 7.1.1 地质条件

- 7.1.2 水文地质条件

- 7.2 模型建立及求解

- 7.2.1 水文地质概念模型

- 7.2.2 数学模型

- 7.2.3 模型求解与运行过程

- 7.3 水文地质参数的确定

- 7.3.1 含水层渗透系数K及储水系数S

- 7.3.2 弥散系数D

- 7.4 源汇项处理

- 7.5 模型识别

- 7.6 灰场地下水溶质运移预测

- 7.6.1 溶质运移因子选取

- 7.6.2 源强分析

- 7.6.3 地下水污染预测及结果分析

- 第八章 地下水污染防治措施

- 8.1 厂址区地下水污染防治措施

- 8.2 灰场区地下水污染防治措施

- 第九章 结论和建议

- 9.1 结论

- 9.2 建议

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

- 附录

- 附表一 水井调查表

- 附表二 泉水调查表

- 附表三 工程地质钻孔表

- 附表四 地质钻孔表

- 附表五 收集抽水试验井一览表

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].长沙电厂干灰场环保优化设计[J]. 山西建筑 2013(32)

- [2].某火电厂灰场光伏项目接入厂用电系统分析[J]. 科技创新与应用 2020(14)

- [3].关于电厂灰场区建设太阳能光伏电站的应用研究[J]. 能源与节能 2017(05)

- [4].浅谈国电蚌埠发电厂2X600MW机组灰场施工技术[J]. 技术与市场 2017(12)

- [5].燃煤电厂平原灰场渗漏对地下水环境影响及其治理[J]. 水资源保护 2008(05)

- [6].蚌埠发电厂猫家洼灰场地下水环境质量影响评价[J]. 安徽建筑 2011(03)

- [7].绿色生态法治理火力发电厂灰场扬尘[J]. 黑龙江电力 2010(04)

- [8].综合整治灰场 奉献绿色能源[J]. 中国电力企业管理 2010(23)

- [9].干灰场运行施工及管理说明[J]. 内蒙古水利 2008(06)

- [10].对燃煤电厂灰场方案的比选与造价分析[J]. 中国工程咨询 2016(09)

- [11].浅谈火力发电厂山谷干灰场排洪系统设计[J]. 内蒙古水利 2013(02)

- [12].贵州某电厂灰场渗漏研究[J]. 水资源与水工程学报 2010(01)

- [13].热电厂贮灰场设计与防护[J]. 水科学与工程技术 2016(06)

- [14].浅谈山谷干灰场的运行与管理[J]. 科技情报开发与经济 2008(09)

- [15].大中型燃煤电厂组合式封闭灰场应用研究[J]. 华电技术 2018(02)

- [16].灰场扬尘治理与光伏发电开发的综合研究[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2018(05)

- [17].基于华能电厂-灰场工程的全面质量管理[J]. 价值工程 2012(25)

- [18].李家峪灰场2~#副坝区地下水运动数值模拟[J]. 地下水 2010(04)

- [19].灰场包气带环境影响预测方法研究——以新疆某电厂灰场为例[J]. 环境保护科学 2014(06)

- [20].电厂储灰场主要设施开采破坏分析研究[J]. 煤矿开采 2010(06)

- [21].浅谈山谷干灰场运行与管理[J]. 武汉大学学报(工学版) 2009(S1)

- [22].灰场侵害案:漫长的博弈[J]. 南风窗 2013(06)

- [23].某电厂灰场子坝加高工程试验方案简述[J]. 山西建筑 2010(14)

- [24].山谷干灰场防洪特点与对策[J]. 内蒙古水利 2009(04)

- [25].强夯法在热电灰场工程中的应用[J]. 山西水土保持科技 2014(03)

- [26].地下水溶质运移解析法在地下水环境影响评价中的应用——以中煤大屯电厂灰场为例[J]. 科技资讯 2013(29)

- [27].浅谈准格尔大饭铺发电厂山谷干灰场[J]. 内蒙古石油化工 2013(04)

- [28].火电厂灰场回采方案浅析[J]. 科学技术创新 2018(27)

- [29].某电厂山谷灰场工程地质条件及评价[J]. 西部探矿工程 2011(10)

- [30].垂直插塑在八卦洲灰场防渗处理中的应用[J]. 人民长江 2008(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7c02571f5ebf044567b12985.html