# Cu/Ti3SiC2/Cf复合材料组织及性能研究

### 论文摘要

碳纤维（Cf）具有高比强度、高比模量、低密度、耐高温、耐腐蚀、耐疲劳、抗蠕变、导电、导热、热膨胀系数小和优良的自润滑性和减摩性能等一系列优异的性能,这些性能使其成为近年来最重要的增强材料之一。碳纤维增强铜基复合材料的电导热导率高,具有自润滑和抗电弧侵蚀等优异性能,是一类很有发展前途的功能复合材料。新型层状陶瓷材料Ti3SiC2集金属和陶瓷的优良性能于一身,如低密度、高熔点、良好的导电导热性、高弹性模量、高断裂韧性、耐氧化、耐热震、易加工等。更有意义的是它具有超低的摩擦系数和优良的自润滑性能。Ti3SiC2对于Cu是一种有效的陶瓷增强相。因此在铜基体中引入一部分Ti3SiC2,可以起到弥散强化的作用,使复合材料具有更加优异的性能。本论文通过电镀和化学镀来解决碳纤维、Ti3SiC2与铜基体的润湿性和均匀分布问题,将Cf强化Cu与Ti3SiC2弥散强化Cu结合,采用泥浆挤压法和热压烧结制备出Cu/Ti3SiC2/Cf复合材料。该材料将综合Cf、Cu和Ti3SiC2的优良性能,从而成为一种值得研究的新型铜基功能复合材料。本文开展烧结温度对复合材料性能影响的研究,考察了烧结温度对材料界面的影响。在烧结温度高于900℃时,铜和Ti3SiC2的反应源于Si和Cu的相互扩散,两者的相对含量是决定界面处生成物质的主要因素,Ti3SiC2含量较低时,界面处随着烧结温度升高,Ti3SiC2中的Si溶入铜中,形成Cu（Si）固溶体;由于Si在Cu中的固溶度只有8%,所以在Ti3SiC2含量高于50%时,多余的Si则与铜反应生成金属间化合物,如Cu5Si、Cu15Si4,以及（Cu,Si）η’相。随着反应进行,Ti3SiC2含量减少,TiC含量增多;研究发现随着温度的升高,材料的密度、致密度、硬度和电阻率都变大;研究发现复合材料的最佳烧结温度为800℃～850℃。在烧结温度为850℃时,制备不同纤维含量的Cu/Ti3SiC2/Cf复合材料,研究了纤维含量对复合材料的密度致密度、电阻率、硬度、拉伸强度、弯曲强度和抗压强度的影响;研究发现,随着纤维含量的增加,材料的密度致密度下降,电阻率上升,硬度在纤维含量为8%时达到最大,为130MPa,拉伸强度、弯曲强度和抗压强度在纤维体积含量为6%时达到最大,分别为215MPa、421MPa和623MPa,之后出现下降。通过SEM分析了复合材料的显微结构,探讨了Cu/Ti3SiC2/Cf复合材料的增强机理和断裂机制。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 铜基复合材料概述

- 1.2 铜基复合材料的分类

- 1.3 碳纤维增强铜基复合材料

- 1.3.1 碳纤维增强铜基复合材料概述

- 1.3.2 碳纤维增强铜基复合的研究进展

- 1.3.3 碳纤维增强铜基复合材料的制备工艺

- 1.3.4 碳纤维增强铜基复合材料的性能及应用

- 1.3.4.1 性能

- 1.3.4.2 应用

- 1.4 颗粒弥散强化铜基复合材料

- 1.4.1 颗粒弥散增强铜基复合材料概述

- 1.4.2 弥散强化原理

- 1.4.3 弥散强化相的选择

- 1.4.4 弥散强化铜基复合材料的制备方法

- 1.5 本课题的研究意义及内容

- 3SiC2/Cf复合材料的制备'>第2章 Cu/Ti3SiC2/Cf复合材料的制备

- 2.1 实验原料及设备

- 2.1.1 实验原材料

- 2.1.2 材料制备所用设备

- 3SiC2材料的结构、性能及制备方法'>2.2 Ti3SiC2材料的结构、性能及制备方法

- 3SiC2材料的结构、性能'>2.2.1 Ti3SiC2材料的结构、性能

- 3SiC2材料的制备方法'>2.2.2 Ti3SiC2材料的制备方法

- 2.3 碳纤维表面镀铜

- 2.3.1 碳纤维的表面处理

- 2.3.2 碳纤维表面镀铜

- 2.3.2.1 电镀过程

- 2.3.2.2 工艺条件的影响

- 3SiC2表面化学镀铜'>2.4 Ti3SiC2表面化学镀铜

- 3SiC2表面化学镀铜工艺'>2.4.1 Ti3SiC2表面化学镀铜工艺

- 2.4.2 工艺条件的影响

- 2.5 复合材料制备

- 2.5.1 烧结粉料的制备

- 2.5.2 热压烧结法制备复合材料

- 2.5.2.1 热压烧结原理和特点

- 2.5.2.2 烧结工艺制度

- 2.6 复合材料表面显微形貌

- 2.7 本章小结

- 3SiC2/Cf复合材料的界面研究'>第3章 Cu/Ti3SiC2/Cf复合材料的界面研究

- 3.1 金属基复合材料界面概述

- 3.2 金属基复合材料的界面反应

- 3.3 金属基复合材料界面优化及界面反应控制的途径

- 3.3.1 纤维、颗粒等增强物的表面涂层处理

- 3.3.2 金属基体合金化

- 3.3.3 优化制备工艺和参数

- 3SiC2/Cf复合材料界面的研究'>3.4 Cu/Ti3SiC2/Cf复合材料界面的研究

- 3.4.1 材料制备

- 3.4.2 温度对复合材料相组成的影响

- 3.4.3 温度对材料界面性质的影响

- 3.5 温度对复合材料性能的影响

- 3.5.1 密度、致密度

- 3.5.2 布氏硬度

- 3.5.3 电阻率

- 3.6 本章小结

- 3SiC2/Cf复合材料的性能研究'>第4章 Cu/Ti3SiC2/Cf复合材料的性能研究

- 4.1 试验方法

- 4.1.1 材料的制备

- 4.1.2 材料测试

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 密度、致密度

- 4.2.1.1 碳纤维含量对密度、致密度的影响

- 3SiC2含量对材料密度、致密度的影响'>4.2.1.2 Ti3SiC2含量对材料密度、致密度的影响

- 4.2.2 电性能

- 4.2.2.1 纤维含量对复合材料电阻率的影响

- 3SiC2含量对复合材料电阻率的影响'>4.2.2.2 Ti3SiC2含量对复合材料电阻率的影响

- 4.2.3 力学性能

- 4.2.3.1 硬度

- 4.2.3.2 拉伸强度

- 4.2.3.3 弯曲强度

- 4.2.3.4 压缩强度

- 4.2.4 增强机理

- 3SiC2颗粒增强机理'>4.2.4.1 Ti3SiC2颗粒增强机理

- 4.2.4.2 碳纤维增强机理

- 4.3 本章小结

- 第5章 全文总结

- 参考文献

- 致谢

- 附录:攻读硕士研究生期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].烧结温度对Fe-9Mn-4Al-0.4C低密度钢组织结构和性能的影响[J]. 江苏科技信息 2020(09)

- [2].烧结温度对Ti-15Nb-25Zr-2Fe合金组织与力学性能的影响[J]. 有色金属材料与工程 2020(03)

- [3].陶瓷-高分子复合薄膜的电物理性能随烧结温度的变化（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2018(03)

- [4].烧结温度对生物医用钛基复合材料性能的影响[J]. 粉末冶金工业 2016(06)

- [5].固有烧结温度低的微波介质陶瓷[J]. 山东陶瓷 2008(02)

- [6].不同烧结温度对LaOCl-MgO-SiC陶瓷的结构与形貌的影响[J]. 伊犁师范学院学报(自然科学版) 2018(01)

- [7].烧结温度对多孔钽性能影响[J]. 稀有金属材料与工程 2017(04)

- [8].烧结温度对10TiB/Ti-4.5Al-6.8Mo-1.5Fe复合材料组织与性能的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2013(04)

- [9].等离子放电烧结制备10ScSZ细晶块体及其烧结温度探究[J]. 稀有金属材料与工程 2020(02)

- [10].烧结温度对Al_2O_3/LiTaO_3陶瓷复合材料烧结性的影响[J]. 上海工程技术大学学报 2015(01)

- [11].原料粒径与烧结温度对放电等离子烧结Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr合金组织和性能的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2014(04)

- [12].烧结温度对钨球压缩性能的影响[J]. 兵器材料科学与工程 2009(02)

- [13].烧结温度对相分离锰氧化物中磁相变的影响[J]. 人工晶体学报 2009(S1)

- [14].多孔钛的制备及力学性能研究[J]. 热加工工艺 2020(18)

- [15].烧结温度对氧化铝陶瓷膜支撑体性能的影响[J]. 化学工程 2018(12)

- [16].烧结温度对耐火材料用钙铝石/富镁晶石复合材料性能的影响[J]. 热加工工艺 2018(18)

- [17].烧结温度对无压烧结碳化硅陶瓷微观结构及性能的影响[J]. 科技创新导报 2016(03)

- [18].烧结温度对镁钽锂掺杂铌酸钾钠性能的影响[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [19].烧结温度对自钎剂钎料性能的影响[J]. 焊接 2013(07)

- [20].烧结温度对厚膜电阻的影响研究[J]. 电子器件 2012(04)

- [21].烧结温度对钛酸钡/铁酸钴陶瓷性能影响[J]. 中国陶瓷 2020(02)

- [22].烧结温度对LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_2材料倍率性能和循环性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(12)

- [23].纳米粉体降低烧结件烧结温度与性能的研究[J]. 铸造技术 2015(03)

- [24].高热导率碳化硅基复合材料制备与性能研究[J]. 无机盐工业 2018(12)

- [25].高镍三元材料烧结温度研究[J]. 信息记录材料 2019(06)

- [26].残余相和烧结温度对碳化硅陶瓷抗混酸腐蚀特性的影响（英文）[J]. 无机材料学报 2016(06)

- [27].烧结温度对电脱氧制备金属铌影响的研究[J]. 金属材料与冶金工程 2011(06)

- [28].烧结温度对铜-石墨复合材料性能的影响[J]. 材料热处理学报 2019(02)

- [29].烧结温度对Cu-Ni-NiO-NiFe_2O_4金属陶瓷性能的影响[J]. 有色矿冶 2019(04)

- [30].烧结温度对黄土陶瓷膜支撑体性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2019(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7c18d185991ccf3bc47a95b8.html