# 微型甲醇燃料电池环氧封装结构力学特性及其性能影响研究

### 论文摘要

高聚物封装微型直接甲醇燃料电池（Micro Direct Methanol Fuel Cell, μDMFC）是借鉴微电子及MEMS器件塑封工艺的基础上发展起来的,该封装工艺在减小电池体积和提高电池比能量等方面取得了进步。但是在热.机械循环载荷的作用下,封装结构内部应力分布状况发生改变,对电池的性能和寿命产生重要影响。本文针对这一问题,进行了相关的材料力学实验,设计、分析并制作了不同结构的环氧树脂封装μDMFC,并在热循环载荷条件下对μDMFC界面裂纹扩展行为进行了初步研究。首先,通过标准材料实验,测定了封装用环氧树脂的力学参数。采用时间硬化蠕变理论描述封装环氧树脂的蠕变特性,实验获取了蠕变理论模型的相关参数。通过标准材料拉伸实验,获得了环氧树脂的弹性模量、泊松比、热膨胀系数和蠕变曲线,为后续封装结构特性数值模拟提供了相关材料参数。模拟与实验对照结果表明,采用本文实验测定的材料参数和力学模型计算的环氧树脂蠕变特性与实验结果有较高的吻合度。其次,采用ANSYS软件,模拟了不同隔板结构形式和几何参数的μDMFC在热。机械循环载荷作用下极板.膜电极接触界面法向应力分布情况。进一步根据界面接触电阻的微元并联半经验模型,获得了极板－膜电极界面接触电阻随循环载荷变化的规律。结果表明环氧封装结构的蠕变特性对应力分布影响较为显著,而对接触电阻的影响较小。采用4点及25点凸起阵列封装结构的μDMFC封装后应力分布均匀,界面接触电阻较小,其综合封装性能最佳。第三,采用环氧树脂热固化工艺实现了不同结构μDMFC的封装。对比分析了点状凸起阵列和三角形对称凸起封装结构的μDMFC在热－机械循环载荷作用下接触电阻和电池总体电阻的迁变规律。结果表明,采用点状凸起阵列封装结构的μDMFC由于应力分布均匀,在初期电阻增大后始终保持阻值平稳；而采用三角形对称凸起封装结构的μDMFC由于应力分布不均,导致其电阻一直增大直至破坏。最后,研究了热循环载荷对高聚物封装MEMS燃料电池界面裂纹扩展的影响。采用有限元方法求解了三种不同热循环周期的条件下封装界面裂尖前沿的J积分变化规律。结果表明,裂纹尖端J积分值随着热循环载荷进程有明显变化,在。25℃-+55℃、3660s循环周期的热循环载荷作用下,18个热循环后J积分值最大变化了49.65%；热循环周期的长短对J积分值影响较小,而热循环加载周次和载荷大小对J积分值影响明显；封装材料的蠕变特性在高温时可减缓裂纹的扩展,但在低温时这种减缓作用大为削弱。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 直接甲醇燃料电池

- 1.2 燃料电池的封装技术

- 1.2.1 封装压力对燃料电池的影响

- 1.2.2 燃料电池的组装方法

- 1.2.3 高聚物封装燃料电池的研究现状

- 1.3 封装结构力学特性对燃料电池性能的影响

- 1.5 本论文的主要工作

- 2 μDMFC封装用环氧树脂力学参数的实验测定

- 2.1 环氧树脂弹性模量、泊松比和热膨胀系数的测试

- 2.1.1 试样的制备及实验设备

- 2.1.2 实验原理与步骤

- 2.1.3 实验数据及处理

- 2.2 环氧树脂的拉伸蠕变特性实验

- 2.2.1 环氧树脂蠕变特性描述

- 2.2.2 蠕变特性实验步骤

- 2.2.3 实验数据及处理

- 2.3 环氧树脂力学特性参数验证

- 2.4 本章小结

- 3 热-机械载荷作用下μDMFC封装结构力学特性研究

- 3.1 μDMFC封装结构设计

- 3.1.1 流场板的设计

- 3.1.2 隔板的设计

- 3.2 μDMFC封装结构力学特性的有限元模拟

- 3.2.1 有限元模型

- 3.2.2 载荷及约束处理

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 封装结构对MEA工作平面法向应力的影响

- 3.3.2 封装结构对μDMFC接触电阻的影响

- 3.4 本章小结

- 4 热－机械载荷作用下μDMFC欧姆内阻迁变实验研究

- 4.1 环氧封装μDMFC的制备

- 4.1.1 零件的制造

- 4.1.2 燃料电池的封装

- 4.2 热－机械载荷疲劳试验系统

- 4.3 封装结构对μMFC性能的影响

- 4.3.1 接触电阻实验结果

- 4.3.2 μDMFC欧姆内阻实验结果

- 4.4 本章小结

- 5 环氧封装μDMFC界面分层断裂的初步研究

- 5.1 断裂力学基础（J积分、Paris方程）

- 5.2 热循环载荷作用下μDMFC封装结构界面分层数值模拟

- 5.3 封装结构界面分层对μDMFC裂纹J积分的影响

- 5.3.1 路径选取的验证

- 5.3.2 热循环载荷对裂纹J积分值的影响

- 5.3.3 封装高聚物蠕变特性对J积分的影响

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于微柱互联的堆叠封装结构设计及实现[J]. 电子工艺技术 2017(01)

- [2].基于电磁原理的扫描微镜封装结构设计[J]. 科学技术创新 2020(23)

- [3].纤毛式矢量水听器新型封装结构的研究[J]. 传感技术学报 2011(04)

- [4].有限元分析软件在封装结构变形影响中的应用[J]. 探测与控制学报 2010(02)

- [5].接收前端3D封装结构的可靠性模拟分析[J]. 电子元件与材料 2020(09)

- [6].一种半导体探测器气密性封装结构和工艺优化[J]. 电子与封装 2017(12)

- [7].新型3D射频封装结构的可靠性模拟研究[J]. 电子元件与材料 2017(03)

- [8].LED封装结构的光学模拟与设计[J]. 通讯世界 2015(18)

- [9].一种OLED封装结构[J]. 科学家 2015(12)

- [10].MEMS仿生矢量水听器封装结构的设计与研究[J]. 传感技术学报 2013(01)

- [11].新型单发射腔高功率半导体激光器封装结构特性研究[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [12].功率LED柔性封装结构的设计与热特性分析[J]. 光电子.激光 2012(04)

- [13].新型应力不敏感FBG温度传感封装结构[J]. 光纤与电缆及其应用技术 2009(01)

- [14].基于球栅阵列引线键合封装结构的可靠性分析[J]. 现代制造工程 2008(01)

- [15].白光LED光源封装结构的线路印刷[J]. 丝网印刷 2014(10)

- [16].光纤光栅紫铜片封装结构及温度敏感特性研究[J]. 半导体光电 2009(03)

- [17].空气负离子观测仪的封装结构设计及仿真[J]. 气象科技 2015(04)

- [18].大功率半导体器件封装结构的有限元分析[J]. 大功率变流技术 2009(03)

- [19].双面散热SiC MOSFET模块的封装结构强度设计[J]. 电工电能新技术 2018(10)

- [20].SiC高温电容压力传感器封装结构优化[J]. 计算机仿真 2013(03)

- [21].LED封装结构的光学模拟与设计[J]. 现代显示 2008(03)

- [22].工业级和宇航级FPGA器件抗力学性能分析[J]. 功能材料与器件学报 2014(06)

- [23].BGA封装结构的有限元分析[J]. 魅力中国 2009(29)

- [24].LED封装技术的现状与发展[J]. 科技创新与应用 2017(12)

- [25].工业级FPGA空间应用器件封装可靠性分析[J]. 电子元件与材料 2015(02)

- [26].用于MEMS仿生矢量水听器流激噪声抑制的“三明治”式封装结构设计与性能测试(英文)[J]. 纳米技术与精密工程 2014(02)

- [27].可调谐光纤光栅温度补偿封装结构[J]. 光纤与电缆及其应用技术 2010(01)

- [28].大功率LED的散热封装[J]. 江南大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [29].硅基光栅耦合封装结构的优化设计[J]. 激光技术 2017(04)

- [30].基于QFN和SOP的MEMS器件封装结构设计[J]. 装备制造技术 2015(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7c1e104459780e15a816e956.html