# 功能性低聚物的设计合成及其在聚丙烯/尼龙6共混体系中的应用

### 论文摘要

如何提高共混组分间的相容性是聚丙烯（PP）共混改性的关键，以功能化聚丙烯作为共混改性的反应性增容剂是当前普遍采用的增容技术。传统的以过氧化物为引发剂、以小分子单体为接枝物的聚丙烯熔融接枝途径存在有产物毒性大、气味大、共混物质量不稳定且强度损失大、加工环境污染严重等问题。本文利用功能性低聚物在加热时可以发生共价键的断裂从而产生自由基的特性，在不添加过氧化物引发剂的情况下，进行了聚丙烯与功能性低聚物熔融接枝反应的研究，并将其应用于聚丙烯和尼龙6（PP／PA6）共混体系的反应性增容，取得了良好的效果。本研究工作为聚丙烯的功能化改性及其共混体系的增容开发了一条新的思路和方法，无论是在科学研究还是在工业应用方面都具有重大意义。 主要工作包括两部分： 1．第一部分工作是利用半频哪醇休眠基的再引发活性实现聚丙烯的功能化改性，具体工作如下： （1） 以二苯甲酮（BP）和三乙胺（TEA）为光引发体系，通过溶液光聚合设计合成了带有半频哪醇休眠端基的甲基丙烯酸缩水甘油酯低聚物（PGMA-BPH）；1H-NMR分析证实了休眠基的存在，并对低聚物分子链上休眠基的含量进行了定量计算；系统考察了各反应因素对聚合的影响；综

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 聚合物共混物的相容性

- 1.1.1 聚合物共混物的形态结构

- 1.1.2 聚合物共混物的增容作用

- 1.2 聚丙烯的接枝改性研究

- 1.2.1 接枝反应的实施方法

- 1.2.2 接枝单体的选择

- 1.2.3 接枝机理的研究

- 1.2.4 接枝物的纯化和表征

- 1.2.5 接枝物的性能与应用

- 1.3 PP／PA6共混体系的增容

- 1.3.1 PP／PA6共混增容剂及其在共混过程中的化学反应

- 1.3.2 增容剂与PA6之间化学反应的证明

- 1.4 α-甲基苯乙烯的研究和应用

- 1.5 本论文的研究意义,方案及主要内容

- 参考文献

- 第二章 溶液光聚合法制备甲基丙烯酸缩水甘油酯低聚物

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 主要原料及药品

- 2.2.2 溶液光聚合

- 2.2.3 聚合物的测试和表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 聚合反应机理探讨

- 2.3.2 半频哪醇基团存在的证实

- 2.3.3 影响单体转化率的因素

- 2.3.4 影响聚合物分子量的因素

- 2.4 小结

- 参考文献

- 第三章 PP-G-PGMA的制备、表征及应用

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 主要原料及药品

- 3.2.2 接枝物的制备和纯化

- 3.2.3 共混物的制备

- 3.2.4 接枝物的测试和表征

- 3.2.5 共混物微观形态的观察

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 接枝反应机理探讨

- 3.3.2 反应时间对接枝率的影响

- 3.3.3 接枝物的FTIR分析

- 3.3.4 接枝物的XRD分析

- 3.3.5 接枝物的DSC分析

- 3.3.6 接枝物的TGA分析

- 3.3.7 聚丙烯／尼龙6的增容共混

- 3.4 小结

- 参考文献

- 第四章 AMS／GMA低聚物的合成及其热性能研究

- 4.1 前言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 主要原料及药品

- 4.2.2 共聚合及产物的后处理

- 4.2.3 共聚物的测试和表征

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 共聚物的合成

- 4.3.2 共聚物的FTIR分析

- 1H-NMR分析'>4.3.3 共聚物的1H-NMR分析

- 4.3.4 竞聚率的计算

- 4.3.5 共聚物的TGA分析

- 4.3.6 共聚物的解聚反应研究

- 4.4 小结

- 参考文献

- 第五章 AMS／GMA低聚物的引发作用

- 5.1 前言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 主要原料及药品

- 5.2.2 PAG引发MMA和St的本体聚合

- 5.2.3 PAG与PP的接枝反应

- 5.2.4 产物的测试和表征

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 PAG引发MMA的本体聚合

- 5.3.2 PAG引发St的本体聚合

- 5.3.3 聚合物的FTIR分析

- 5.3.4 PAG与PP的溶液接枝

- 5.3.5 PAG与PP的熔融接枝

- 5.3.6 PAG引发聚合反应机理探讨

- 5.4 小结

- 参考文献

- 第六章 AMS／GMA低聚物对PP／PA6共混体系的原位增容

- 6.1 前言

- 6.2 实验部分

- 6.2.1 主要原料及药品

- 6.2.2 共混物的制备和纯化

- 6.2.3 共混物的形态结构及性能研究

- 6.3 结果与讨论

- 6.3.1 共混物形态结构的影响因素

- 6.3.2 PP／PA6／PAG共混物的XRD分析

- 6.3.3 PP／PA6／PAG共混物的流变性能

- 6.3.4 PAG在PP／PA6共混体系中原位增容作用的证明

- 6.4 小结

- 参考文献

- 第七章 PP／PA6／PAG原位增容共混物的非等温结晶动力学

- 7.1 前言

- 7.2 实验部分

- 7.2.1 主要原料

- 7.2.2 测试样品的制备

- 7.2.3 分析测试

- 7.3 结果与讨论

- 7.3.1 PAG对结晶峰温（Tp）的影响

- 7.3.2 PAG对结晶动力学参数的影响

- 7.4 小结

- 参考文献

- 第八章 MAH／St／AMS共聚物的合成及其在PP／PA6共混体系中的应用

- 8.1 前言

- 8.2 实验部分

- 8.2.1 主要原料及药品

- 8.2.2 共聚物的合成

- 8.2.3 接枝物的制备和纯化

- 8.2.4 共聚物的测试和表征

- 8.2.5 接枝物的表征

- 8.2.6 共混物的制备和表征

- 8.3 结果与讨论

- 8.3.1 二元共聚物的合成

- 8.3.2 三元共聚物的合成

- 8.3.3 共聚物的FTIR分析

- 8.3.4 三元共聚物的TGA分析

- 8.3.5 三元共聚物与聚丙烯的熔融接枝

- 8.3.6 接枝物结构的FTIR分析

- 8.3.7 三元共聚物在PP／PA6共混体系中的原位增容

- 8.4 小结

- 参考文献

- 结论

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者简介

- 导师简介

- 附录

### 相关论文文献

- [1].生物基聚对苯二甲酸丙二醇酯低聚物的提取及其热性能[J]. 纺织学报 2020(06)

- [2].有机低聚物分离方法研究进展[J]. 化工新型材料 2016(01)

- [3].硅烷低聚物的合成及应用研究进展[J]. 江西化工 2019(06)

- [4].高分子量聚对苯二甲酸乙二醇酯中低聚物的提取及其表征[J]. 纺织学报 2018(11)

- [5].半芳香族聚酯环状低聚物研究进展[J]. 合成纤维工业 2019(04)

- [6].聚酯中有关低聚物的研究[J]. 聚酯工业 2018(05)

- [7].4-乙基苯酚低聚物的酶催化合成及抗氧化性能研究[J]. 化学研究 2017(04)

- [8].羟基封端的有机硅低聚物的合成[J]. 化工新型材料 2012(08)

- [9].可光聚合含硅聚氨酯丙烯酸酯水性低聚物的合成与性能:碳碳双键含量的影响[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [10].互溶性活性有机硅低聚物的制备[J]. 材料导报 2013(S2)

- [11].一种具有自引发功能的紫外光固化低聚物的制备[J]. 应用化工 2011(07)

- [12].由二苯二羟硅烷与钛酸四丁酯反应合成硅钛低聚物的研究[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [13].新型法呢烯基低聚物[J]. 橡胶参考资料 2017(02)

- [14].白藜芦醇低聚物的化学选择性合成[J]. 有机化学 2013(12)

- [15].镍、钌均相催化裂解生物油低聚物的试验研究[J]. 太阳能学报 2012(01)

- [16].水性聚氨酯丙烯酸酯紫外光固化低聚物研究进展[J]. 化工新型材料 2011(04)

- [17].无低聚物问题的聚酯织物染色[J]. 国际纺织导报 2010(12)

- [18].胍盐低聚物及其在聚丙烯中的热稳定性分析[J]. 功能高分子学报 2008(01)

- [19].新型八元噻吩-乙炔-乙烯环状共轭低聚物的合成及其超分子行为[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [20].功能化低聚物胍盐阳离子单体材料合成与表征[J]. 化工新型材料 2015(02)

- [21].胆酸低聚物作为主体分子的研究进展[J]. 高分子通报 2015(09)

- [22].甲基丙烯酸丁酯过氧化物低聚物的制备及其引发作用[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2013(05)

- [23].染色涤纶低聚物的控制——一些染整技术的回顾之五[J]. 印染 2013(21)

- [24].二苯乙烯类低聚物的仿生合成[J]. 化学进展 2012(04)

- [25].甲基三甲氧基硅烷低聚物对纸张抗张强度和防水性能的改善[J]. 造纸化学品 2010(01)

- [26].液质法对聚碳酸酯低聚物结构的研究[J]. 分析测试学报 2008(S1)

- [27].双官能团聚苯醚低聚物的合成与性能研究[J]. 化工技术与开发 2014(08)

- [28].苯丙炔酸低聚物的合成及性能[J]. 高分子学报 2010(01)

- [29].苯胺及掺杂态苯胺低聚物结构的密度泛函理论研究[J]. 原子与分子物理学报 2015(02)

- [30].聚羰基脲低聚物的绿色合成研究[J]. 现代化工 2011(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7c253492289f40518cd0a7c6.html