# 三维VSP波动方程正演模拟与偏移成像方法研究

### 论文摘要

VSP是在地表附近激发,井中接收的地震观测技术,与地面地震相比,由于检波器置于井中,VSP资料信噪比高,分辨率高,并且能够更接近目的层,所以VSP是一种很有前途的井中地震勘探方法。为了有效解决复杂构造和岩性储层空间评价和流体预测等问题,三维VSP勘探越来越受到重视。由于三维VSP观测方式的特殊性,常规的地面地震资料处理方法不能满足三维VSP勘探的需要,因此,必需研究适应三维VSP资料的处理方法,其中三维VSP正演模拟以及偏移成像方法是重点研究内容之一。本文首先对以往常规的VSP资料正演模拟与偏移成像概况进行了综述和介绍,分析了问题的难点与不足之处。根据这两方面的内容,提出了本文的总体研究内容与研究思路,并取得了相应的研究成果。研究成果之一：本文以三维单程波动方程为基础,阐述了波动方程的单程波分解和延拓的基本原理,介绍了常用的几种三维单程波延拓算子,并在这个基础上进一步引入了基于正交方向加插值(ADIPI)的傅里叶有限差分(FFD)算子,实现了三维高精度波场延拓,克服了对三维算子的双向正交分裂所导致的方位各向异性误差,既可保证模拟精度,又有利于提高计算效率。同时,利用基于惠更斯原理的单程波正演模拟方法及反周期扩展边界方法,解决了边界放炮和傅里叶周期性伪波场问题,实现了三维VSP的单程波正演模拟方法。该方法克服了传统基于双程波方程延拓的波场中同时具有上下行波和难以避免直达波与多次波的缺点,可以根据实际需要单独模拟上行波或下行波,无须再对VSP资料进行波场分离处理,大大地方便了后续分析处理。研究成果之二：在正演方法的基础上,针对三维VSP观测系统,检波点数少,炮点多的特点,研究了三维VSP共检波点道集波动方程偏移成像方法,不仅极大地提高了三维VSP偏移成像的计算效率,而且还适用于速度横向变化大的复杂构造模型。最后,通过理论模型与实际资料处理验证,验证了上述方法的正确性和有效性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 研究目的与意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 三维VSP正演模拟技术的发展现状

- 1.2.2 三维VSP偏移成像技术的发展现状

- 1.3 研究内容与技术路线

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 技术路线

- 1.4 主要研究成果及创新点

- 第2章 三维波动方程的波场外推基本原理及方法

- 2.1 三维波动方程的上下行波分解

- 2.2 三维波动方程的上下行波外推

- 2.2.1 上行波场的外推

- 2.2.2 下行波场的外推

- 2.2.3 波场条件对外推结果的影响

- 2.3 三维单程波动方程的外推算子

- 2.3.1 频率—空间域有限差分延拓算子

- 2.3.2 裂步傅里叶延拓算子

- 2.3.3 傅里叶有限差分延拓算子

- 2.4 三维单程波动方程波场延拓算子的改进

- 2.4.1 三维傅里叶差分的方位各向异性误差

- 2.4.2 基于ADIPI的三维傅里叶有限差分延拓算子

- 2.4.3 基于ADIPI的单脉冲响应数值计算结果

- 第3章 三维VSP单程波叠前正演模拟方法原理

- 3.1 三维单程波动方程叠前正演模拟方法

- 3.1.1 基于惠更斯原理的单程波叠前正演模拟方法

- 3.1.2 反周期扩展边界处理方法的应用

- 3.1.3 基于反周期扩展方法的单程波正演模拟计算效果

- 3.2 三维VSP观测系统下的单程波正演模拟方法

- 第4章 三维VSP叠前深度偏移成像方法原理

- 4.1 三维VSP共炮集叠前深度偏移方法

- 4.2 三维VSP共检波器道集叠前深度偏移方法

- 4.2.1 三维VSP共检波点道集

- 4.2.2 三维VSP共检波点道集偏移成像方法原理

- 第5章 理论模型试算效果验证与实际资料处理

- 5.1 三维VSP叠前正演模拟模型试算

- 5.2 三维VSP理论模拟资料偏移效果与分析

- 5.3 斜井三维VSP实际资料偏移成像处理

- 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].VSP数据逆时偏移方法研究[J]. 地球物理学进展 2014(05)

- [2].黏弹介质VSP高斯射线正演模拟[J]. 地球物理学进展 2020(02)

- [3].用曲波变换消除VSP数据处理中的空间假频与采样不规则[J]. 地质与勘探 2016(03)

- [4].声速测井与VSP速度对比研究[J]. 西安文理学院学报(自然科学版) 2011(02)

- [5].一种基于共接收点道集的非零偏VSP速度分析方法[J]. 中国西部科技 2011(15)

- [6].非零偏VSP波场分离的量化质控[J]. 考试周刊 2013(24)

- [7].高保真VSP波场分离方法研究[J]. 地球物理学进展 2012(04)

- [8].VSP处理中标量波场分离方法比较分析[J]. 石油地球物理勘探 2011(S1)

- [9].VSP资料在转换波层位标定中的应用[J]. 石油物探 2008(02)

- [10].VSP逆时偏移及其存储策略研究[J]. 石油地球物理勘探 2015(01)

- [11].非局部平均滤波噪声压制方法及其在VSP资料逆时偏移中的应用[J]. 石油物探 2015(02)

- [12].霍乱弧菌中VSP-Ⅰ岛的分布和变异特征研究[J]. 疾病监测 2015(05)

- [13].VSP速度分析及动校正方法[J]. 中国石油勘探 2011(04)

- [14].VSP各向异性矢量波场分离方法研究及其应用[J]. 石油地球物理勘探 2011(S1)

- [15].利用VSP提高地面地震资料的分辨率[J]. 石油天然气学报 2010(03)

- [16].三维VSP振幅比与频率比求取研究[J]. 长江大学学报(自然科学版)理工卷 2010(03)

- [17].采用VSP测井方法进行微测井作业[J]. 内蒙古石油化工 2014(21)

- [18].VSP测井速度与声波测井速度差异分析[J]. 科技信息 2014(07)

- [19].非线性最小二乘法在三维VSP波场分离中的应用[J]. 石油天然气学报 2011(06)

- [20].基于稀疏表示的非零井源距VSP波场分离方法[J]. 石油地球物理勘探 2017(01)

- [21].VSP技术在牛74块滚动勘探中的应用[J]. 资源与产业 2010(05)

- [22].Vsp记录的波场分离方法综述[J]. 科技资讯 2009(13)

- [23].基于局部斜率属性的VSP波场分离研究[J]. 地球物理学报 2009(07)

- [24].多井VSP资料在复杂地表区静校正处理中的应用[J]. 石油物探 2008(05)

- [25].VSP波形反演品质因子方法及应用[J]. 石油地球物理勘探 2015(05)

- [26].二次中值滤波法进行VSP波场分离[J]. 物探化探计算技术 2009(06)

- [27].VSP测井技术在贵州页岩气探井中的应用[J]. 能源技术与管理 2015(06)

- [28].基于优化交错网格有限差分法的VSP逆时偏移[J]. 物探与化探 2020(06)

- [29].零偏VSP资料波阻抗反演方法研究(英文)[J]. Applied Geophysics 2009(02)

- [30].复杂高陡构造零偏VSP空变倾角时差校正及其处理技术[J]. 石油物探 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7c68b862765ad0fa244a7d62.html