# 开孔结构风致内压试验及数值模拟研究

### 论文摘要

风致结构内压是指建筑结构在强风作用下,门窗、幕墙等易损结构被吹开、损坏,使结构在部分开敞或突然开孔的情况下,结构内压发生变化。因此,在考虑风对结构影响时,不仅要考虑外压作用,同时还要考虑内、外压联合作用。在国内外风灾中,低层房屋及大跨度柔性屋盖的风致破坏在很大程度上都是由内、外压联合作用引起的。然而目前人们对内压产生机理尚处于研究阶段,在进行结构设计时,国内外现行建筑荷载规范所给出的结构风致内压系数仅是建筑物名义封闭或开敞时的建议值,对这类建筑的内压取值问题及屋盖风振问题亟需科学的解答,这正是现代结构风工程领域的研究热点。本文采用刚性模型风洞试验研究开孔结构风致内压特性。在风洞中模拟不同湍流风场,并制作不同屋面坡度的低层建筑刚性测压模型,以考察来流风速、开孔面积、湍流度、开孔位置、屋面坡度对风致内压的影响规律。在理论方面,根据风洞实验数据,分析开孔结构风致内压特性;利用伯努利方程,由稳态状况时的流量平衡推导风致平均内压的理论估算公式;根据风洞实验的平均内压特性对试验结果进行数据拟合,以来流湍流度为基本变量,按开孔位置及屋面坡度分类,建立风致平均内压特性数学模型。最后,采用CFD数值模拟方法对双坡屋面情况下不同开孔位置及开孔数量的各种工况进行计算,并与风洞试验和理论估算公式进行比较,分析上述诸因素对风致内压的影响。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 风工程研究方法

- 1.3 风致结构内压

- 1.4 开孔结构风致内压的研究现状

- 1.5 本文的研究背景及主要工作

- 1.5.1 研究目的

- 1.5.2 研究内容

- 2 开孔结构刚性模型风洞试验

- 2.1 引言

- 2.2 开孔结构的模型设计与制作

- 2.2.1 模型设计与测点布置

- 2.2.2 刚性模型制作

- 2.2.3 试验工况

- 2.3 风洞设备和风场模拟

- 2.3.1 风洞

- 2.3.2 测量系统

- 2.3.3 风场模拟

- 2.3.4 风压测试方法

- 2.4 试验结果分析

- 2.4.1 突然开孔对外压的影响

- 2.4.2 来流风速的影响

- 2.4.3 来流湍流度的影响

- 2.4.4 迎风面开孔面积的影响

- 2.4.5 开孔位置的影响

- 2.4.6 屋面坡度的影响

- 2.5 本章小结

- 3 开孔结构风致内压特性研究

- 3.1 突然开孔时内压瞬态响应分析

- 3.2 开孔结构风致内压的空间分布特性分析

- 3.3 风致平均内压的理论估算

- 3.4 风致平均内压特性数学模型

- 3.4.1 平屋面风致内压系数

- 3.4.2 双坡屋面风致内压系数

- 3.5 内外压的相关性分析

- 3.6 本章小结

- 4 开孔结构风致平均内压的数值模拟

- 4.1 引言

- 4.2 数值计算模型

- 4.2.1 湍流控制方程

- 4.2.2 雷诺（Reynolds）平均法数值模拟

- 4.2.3 Realizable k-ε模型

- 4.2.4 控制方程的离散化和求解

- 4.3 Fluent 简介

- 4.3.1 软件的结构

- 4.3.2 求解步骤

- 4.3.3 边界条件

- 4.4 开孔结构风致平均内压的数值模拟计算

- 4.4.1 求解域及网格划分

- 4.4.2 边界条件的设置及壁面处理

- 4.4.3 求解器的设置

- 4.5 计算结果与风洞试验及内压估算结果的对比

- 4.5.1 单面开孔

- 4.5.2 两面开孔

- 4.5.3 三面及以上开孔

- 4.6 本章小结

- 5 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 作者在攻读学位期间发表的论文目录

### 相关论文文献

- [1].U型管式废热锅炉大开孔结构的应力分析设计[J]. 石油和化工设备 2012(01)

- [2].基于ANSYS/Workbench的圆筒环向双开孔结构应力分析[J]. 制造业自动化 2014(03)

- [3].多腔容器壳体上特殊开孔结构的补强计算[J]. 化工机械 2014(06)

- [4].考虑腐蚀减薄的球壳开孔结构随机有限元分析[J]. 船舶力学 2013(11)

- [5].双层刮膜中分层/粘结和开孔结构形成机理研究[J]. 膜科学与技术 2011(01)

- [6].突然开孔结构风致瞬态内压极值研究[J]. 振动与冲击 2017(09)

- [7].异种钢锥壳径向接管开孔结构强度研究[J]. 机械设计与制造 2014(10)

- [8].内压圆筒大开孔结构补强设计与应力分析[J]. 后勤工程学院学报 2012(02)

- [9].圆形筒体小间距大开孔结构的应力分布[J]. 压力容器 2009(10)

- [10].大开孔安全性有限元分析及建议[J]. 安全、健康和环境 2018(01)

- [11].计及初挠度的圆柱壳开孔结构极限承载能力研究[J]. 船舶工程 2015(06)

- [12].减压塔大开孔结构稳定性分析[J]. 压力容器 2013(08)

- [13].平板电视外壳开孔结构设计的改进分析[J]. 安全与电磁兼容 2020(01)

- [14].影响锥壳接管开孔结构的强度研究[J]. 山东化工 2018(10)

- [15].乙二醇蒸发器大开孔结构应力分析与强度校核[J]. 化工机械 2014(06)

- [16].一种具有开孔结构的橡胶泡沫材料的制备方法[J]. 橡胶工业 2015(04)

- [17].潜器耐压球壳结构开孔加强形式的对比分析[J]. 中外船舶科技 2018(03)

- [18].压力容器大开孔结构的有限元分析[J]. 机械制造与自动化 2013(06)

- [19].大开孔接管结构优化设计[J]. 压力容器 2012(08)

- [20].精馏塔顶冷凝器大开孔壳程筒体的稳定性分析[J]. 南方农机 2018(15)

- [21].大型真空球罐开孔结构屈曲稳定性分析研究[J]. 中国特种设备安全 2019(03)

- [22].开孔结构内压脉动影响因子的试验研究[J]. 浙江大学学报(工学版) 2014(03)

- [23].浅述刚性楼板假定对具有大开孔结构的影响[J]. 南方能源建设 2018(S1)

- [24].某火车站站台雨棚风荷载及抗风可靠性设计分析[J]. 地产 2019(09)

- [25].PEO/CaCO_3/PLA复合材料开孔结构的制备[J]. 高分子材料科学与工程 2016(12)

- [26].水平连蒸管大开孔结构优化研究[J]. 中国造纸学报 2014(03)

- [27].复合力场下聚苯乙烯气泡形态及开孔行为的研究[J]. 中国塑料 2008(08)

- [28].2015年第4期导读[J]. 石油和化工设备 2015(04)

- [29].开孔结构内压共振效应的风洞试验方法[J]. 土木工程学报 2013(11)

- [30].开孔结构屋盖风致响应的模态分析法[J]. 应用力学学报 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7c91e1fb623d6bdec244f4fd.html