# 防微波辐射混纺织物的生产工艺与性能研究

### 论文摘要

本课题对防微波辐射混纺织物的生产工艺与性能测试进行了研究。主要针对采用不锈钢纤维混纺纱线生产的防微波辐射机织物、针织物及非织造织物的生产工艺进行了探索讨论,对不同混纺比例、不同组织结构的防微波辐射性能进行了测试对比,对研究开发、合理应用防微波辐射系列产品具有一定的理论意义和现实意义。本课题首先对不锈钢纤维混纺纱线的混合比进行了研究,在经济成本与屏蔽性能统一的基础上,同时考虑到服用舒适及面料挺括、易洗等方面,经过反复实验,混纺纱线中不锈钢纤维含量为25-30%、棉及涤纶分别为35～40%时比较科学。本文选用无锡太平洋纺织有限公司剑杆织机（SU111）试织了平纹、2/1斜纹、3/1斜纹及8/3纬面缎纹等防微波辐射样布,并对其不同频率段的屏蔽效能进行了测试,得出织物防微波辐射性能的高低不仅与织物采用的材料有关,而且还与组织结构密切相关。同时利用江南大学纺织材料实验室KES-AUTO-A织物风格评价系统等其它实验仪器对所织机织物进行了相关服用性能及常规性能指标测试。课题中采用无锡太平针织服装有限公司的针织设备试织了纬平针、2+2罗纹和双罗纹三种不同组织结构的防微波辐射针织样布,通过实测和估算两种实验方法,测试了针织样布的屏蔽性能及屏蔽率,并绘出了其屏蔽效能的实测值和估算值的差异关系图。本课题还与江苏通江科技股份有限公司合作,在其德国进口的水刺非织造设备上采用粘胶、涤纶和不锈钢纤维试产了防微波辐射水刺非织造织物,并对梳棉机的生产速度、水刺头个数及水刺头压力等关键工艺进行了探索,生产出了纤维混合均匀、缠绕效果较好、防微波辐射性能较高的功能性非织造织物。本课题在对防微波辐射混纺织物的电磁屏蔽性能测试中,采用了实测和估算两种方法。实测比较准确,但测试费用比较昂贵;采用比电阻测试仪测量不同试样的表面比电阻,就可大致预测该试样的电磁屏蔽性能,这种估算方法方便、快捷、简单、经济,在产品研发过程中比实测方法更具有实际意义。最后对防微波辐射机织物、针织物及非织造织物屏蔽性能以及服用领域进行了分析,对企业开发防微波辐射织物、生产各种功能性防微波辐射产品提供参考。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 微波概述

- 1.1.1 微波的一般概念

- 1.1.2 电磁波辐射的来源

- 1.1.3 常见电磁波辐射源的辐射频率与限制标准

- 1.2 电磁辐射对人体的作用机理及其危害

- 1.2.1 电磁辐射对人体的作用机理

- 1.2.2 电磁辐射对人体的危害

- 1.3 电磁辐射织物的屏蔽

- 1.3.1 电磁辐射的屏蔽原理

- 1.3.2 电磁辐射织物屏蔽效能测试方法

- 1.3.3 电磁辐射屏蔽织物的应用范围人群

- 1.4 国内外防微波辐射织物最新研究进展

- 1.5 本课题的研究意义及主要研究内容

- 1.5.1 本课题的研究意义

- 1.5.2 本课题的主要研究内容

- 第二章 不锈钢纤维及其混纺纱

- 2.1 原材料的选择

- 2.2 不锈钢纤维

- 2.2.1 不锈钢纤维的性能

- 2.2.2 不锈钢纤维预加工

- 2.3 不锈钢纤维混纺纱

- 2.3.1 不锈钢纤维混纺原料配比

- 2.3.2 不锈钢纤维混纺纱工艺流程

- 2.3.3 不锈钢纤维混纺纱工艺参数

- 2.4 不锈钢纤维混纺纱生产工艺关键措施

- 2.4.1 不锈钢纤维长丝束的预加工

- 2.4.2 不锈钢纤维混纺纱并条工序

- 2.4.3 不锈钢纤维混纺纱粗纱工序

- 2.4.4 不锈钢纤维混纺纱细纱工序

- 2.5 不锈钢纤维混纺纱主要物理指标

- 第三章 防微波辐射机织物

- 3.1 防微波辐射机织物的设计

- 3.2 防微波辐射机织物服用性能分析

- 3.2.1 实验仪器与方法

- 3.2.2 实验条件与结果分析

- 3.3 防微波辐射机织物常规性能分析

- 3.3.1 织物透气性能测试

- 3.3.2 织物抗皱性能测试

- 3.3.3 织物耐磨性能测试

- 3.3.4 织物实验测试结果与分析

- 3.4 防微波辐射机织物屏蔽性能测试

- 3.5 防微波辐射机织物屏蔽性能测试结果与分析

- 3.5.1 防微波辐射机织物屏蔽性能测试结果

- 3.5.2 防微波辐射机织物屏蔽性能测试分析

- 第四章 防微波辐射针织物

- 4.1 防微波辐射针织用纱的基本要求

- 4.2 防微波辐射针织物的设计

- 4.3 防微波辐射针织物屏蔽性能测试

- 4.4 防微波辐射针织织物屏蔽性能特点分析

- 第五章 防微波辐射非织造织物

- 5.1 防微波辐射非织造织物

- 5.2 防微波辐射非织造织物生产工艺技术

- 5.2.1 技术原理

- 5.2.2 原料配方

- 5.2.3 生产工艺流程

- 5.2.4 生产工艺技术关键

- 5.3 防微波辐射非织造织物屏蔽性能测试

- 5.4 防微波辐射非织造织物屏蔽性能测试结果与分析

- 5.4.1 屏蔽性能测试结果

- 5.4.2 屏蔽性能测试结果分析

- 5.5 防微波辐射非织造织物生产工艺过程分析

- 第六章 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录：作者在攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].微波辐射对生理机能的影响[J]. 吉林医药学院学报 2019(03)

- [2].探讨雷达站雷达微波辐射对人员的影响评价和防护对策[J]. 中国新通信 2015(24)

- [3].不同抗原修复方法在免疫组织化学染色中的应用效果比较[J]. 河南医学研究 2020(24)

- [4].微波辐射对T细胞作用的研究进展[J]. 感染.炎症.修复 2009(01)

- [5].微波辐射致心脏损伤的研究进展[J]. 环境与职业医学 2014(12)

- [6].低温微波辐射对脂肪氧合酶催化体系的影响[J]. 广东化工 2015(20)

- [7].雷达站雷达微波辐射对人员的影响评价和防护对策[J]. 现代雷达 2014(07)

- [8].微波辐射致学习和记忆损伤机制研究进展[J]. 中国公共卫生 2013(01)

- [9].干、湿沙层对岩石受力微波辐射影响的实验对比[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [10].微波辐射对棉织物结构和性能的影响[J]. 染整技术 2017(10)

- [11].微波辐射对猕猴重要脏器生理功能的影响研究[J]. 军事医学 2011(05)

- [12].微波辐射对霍州煤碳结构作用的FTIR研究[J]. 煤炭工程 2020(09)

- [13].~1H-MRS技术及其在微波辐射致学习和记忆损伤中的应用[J]. 军事医学 2017(11)

- [14].基于稀疏采样与级联字典的微波辐射图像重构方法[J]. 微波学报 2014(06)

- [15].长期低剂量微波辐射对大鼠血清生化和心脏结构的影响研究[J]. 军事医学 2011(05)

- [16].微波辐射对骨的影响研究进展[J]. 中国辐射卫生 2010(01)

- [17].针刀配合微波辐射治疗肩周炎42例[J]. 中国康复 2009(05)

- [18].微波辐射技术在一些医药化工中的应用[J]. 甘肃石油和化工 2009(04)

- [19].微波辐射对机体各系统影响的研究进展[J]. 吉林医药学院学报 2019(05)

- [20].抗辐灵对微波辐射致大鼠脑损伤的保护作用研究[J]. 中国体视学与图像分析 2013(01)

- [21].微波辐射下鼻甲治疗慢性肥大性鼻炎88例[J]. 临床合理用药杂志 2009(23)

- [22].手机微波辐射对中枢神经系统的影响[J]. 环境与职业医学 2008(05)

- [23].微波辐射固定和微波辐射与甲醛结合固定动物组织方法[J]. 解剖学杂志 2008(01)

- [24].微波辐射对雄性小鼠生殖系统的影响[J]. 中国男科学杂志 2015(07)

- [25].微波辐射-蛋白酶耦合循环催化蛋白质反应器及工艺[J]. 食品工业 2019(05)

- [26].基于混合稀疏基字典学习的微波辐射图像重构方法[J]. 电子与信息学报 2016(11)

- [27].微波辐射煤粉的燃烧特性及动力学分析[J]. 钢铁研究学报 2013(11)

- [28].微波辐射对人体的影响及量效关系研究进展[J]. 空军医学杂志 2012(04)

- [29].微波辐射对大鼠大脑皮质突触体结构功能影响[J]. 中国公共卫生 2010(07)

- [30].微波辐射对细胞信号转导的影响[J]. 中国辐射卫生 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7ca2f27d631560cd12c8c6c5.html