# 高强航空铝合金的组织与高周疲劳性能研究

### 论文摘要

铝合金具有密度小、比强度高、耐蚀性好、成型性好、资源丰富、成本低等一系列优点,在航空航天、船舶、核工业及兵器工业都有着广泛的应用以及不可替代的地位。作为飞机机体的主要结构用材的航空铝合金,其发展应用与飞机的发展息息相关。航空铝合金的S-N曲线对于飞机结构材料的设计有着不可缺少的指导意义；研究疲劳性能及其与应力状态、组织结构的关系,提高材料的疲劳强度以避免或延缓疲劳破坏发生对飞机的设计更是有着重要的科学意义与广泛的应用价值。本文利用GPS-100型高频疲劳试验机测得不同参数的2024及1161航空铝合金的S-N曲线,通过设计不同的应力比以及应力集中系数的铝合金疲劳试样研究铝合金疲劳失效的规律,主要利用TEM、SEM、EDS、XRD、OM以及有限元等分析手段,对疲劳试样的应力状态、疲劳断口、组织结构进行了深入研究,研究结果表明：随着应力集中系数的增大,疲劳极限降低,合金有明显的缺口效应,应力集中系数从1增至3,疲劳极限降低一半以上：当应力比R为0.06时,光滑试样（Kt=1）的疲劳极限为227.85MPa,缺口试样（Kt=3）的疲劳极限为92.00MPa；当应力比R为-1时,光滑试样的疲劳极限为135.40MPa,而缺口试样的疲劳极限为62.79MPa。应力比也对2024铝合金疲劳极限有较大的影响,随着应力比的减小,其疲劳极限降低：当应力集中系数同为3,R分别为0.5,0.06,-1时,疲劳极限分别为141.07MPa,92.00MPa,62.79MPa。2024铝合金的裂纹主要萌生于试样表面,且易于萌生于表面缺陷、表面第二相粒子、第二相粒子/基体界面以及氧化物或硫化物夹杂处；合金的疲劳裂纹早期均呈现曲折的扩展,其优先沿有利滑移面扩展,当两个晶粒的有利滑移面存在夹角时,裂纹发生偏折,形成断口的晶体学形貌；疲劳断口以穿晶断裂为主。2024铝合金组织在T351热处理状态下通过形变强化、弥散强化、固溶强化提高材料的强度。合金中弥散的强化相主要是细小的Cu2Mn3Al2o相,它可以阻碍位错运动,使位错缠结,产生高密度的位错,而高密度的位错可以提高位错运动的阻力,有效地阻止微裂纹的形核和扩展,同时,在晶界析出的Cu2Mn3Al2o相可以有效地阻止晶粒长大,提高材料的疲劳强度；而较大的CuAl2或（Mn,Fe）Al6等颗粒可以阻碍裂纹的扩展,一旦颗粒破碎或与基体脱离,则会促进疲劳裂纹的扩展或促进瞬断区韧窝的形成。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 铝及铝合金

- 1.2 航空铝合金

- 1.2.1 航空铝合金的研究进展

- 1.2.2 航空铝合金的应用

- 1.3 高强航空铝合金2024的发展及应用

- 1.4 材料的疲劳概述

- 1.4.1 材料疲劳破坏机理

- 1.4.2 铝合金疲劳模型

- 1.4.3 材料疲劳的过程及其特征

- 1.4.4 疲劳性能的主要影响因素

- 1.4.5 改善疲劳性能的主要方法

- 1.5 疲劳失效的断口分析

- 1.5.1 断口的分类

- 1.5.2 断口分析技术和意义

- 1.5.3 疲劳断口分析

- 1.6 本文研究主要目的及内容

- 第2章 实验及研究方法

- 2.1 疲劳极限和S-N曲线的测定

- 2.1.1 升降法

- 2.1.2 成组法

- 2.2 疲劳性能与断口分析

- 2.3 组织、成分与相分析

- 第3章 实验结果与分析

- 3.1 疲劳性能分析

- 3.1.1 疲劳极限分析

- 3.1.2 S-N曲线分析

- 3.2 疲劳试样有限元受力分析

- 3.2.1 引言

- 3.2.2 光滑试样受力分析

- 3.2.3 缺口试样受力分析

- 3.3 疲劳断裂断口分析

- 3.3.1 断口宏观形貌分析

- 3.3.2 断口三维形貌分析

- 3.3.3 断口微观形貌分析

- 3.4 疲劳试样组织与析出相分析

- 3.4.1 疲劳试样金相组织分析

- 3.4.2 疲劳试样XRD与SEM分析

- 3.4.3 疲劳试样TEM分析

- 3.5 显微组织对铝合金疲劳性能的影响

- 3.5.1 组织对强度的影响

- 3.5.2 组织对疲劳裂纹萌生的影响

- 3.5.3 组织对疲劳裂纹扩展的影响

- 3.6 2024铝合金疲劳机制

- 3.6.1 疲劳裂纹萌生

- 3.6.2 疲劳裂纹扩展

- 3.7 本章小结

- 第4章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 硕士期间发表论文

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].航空铝合金的发展回顾与展望[J]. 现代经济信息 2017(21)

- [2].基于量化预腐蚀损伤分析的航空铝合金疲劳寿命预测（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2017(06)

- [3].种草:宝宝出行装备大盘点[J]. 时尚育儿 2017(07)

- [4].航空铝合金系列材料裂纹扩展性能的温度效应[J]. 北京航空航天大学学报 2017(04)

- [5].航空铝合金微车削加工过程的有限元仿真[J]. 鸡西大学学报 2016(10)

- [6].航空铝合金加工时的变形控制[J]. 中国新技术新产品 2012(17)

- [7].航空铝合金结构表面的阿洛丁处理方法[J]. 航空维修与工程 2012(01)

- [8].2×××系航空铝合金研究进展[J]. 轻合金加工技术 2018(09)

- [9].数字图像技术在航空铝合金形变测量中的应用[J]. 材料导报 2016(20)

- [10].T型航空铝合金结构件淬火残余应力数值模拟分析[J]. 航空制造技术 2016(22)

- [11].航空铝合金焊接技术研究进展[J]. 科技致富向导 2015(14)

- [12].7×××航空铝合金盐水环境疲劳性能研究[J]. 轻合金加工技术 2017(07)

- [13].航空铝合金疲劳参数的理论估算方法分析[J]. 失效分析与预防 2011(01)

- [14].爆炸冲击载荷下航空铝合金平板动态响应数值分析方法[J]. 应用数学和力学 2017(04)

- [15].基于次摆线运动的航空铝合金铣削力有限元模拟[J]. 组合机床与自动化加工技术 2011(05)

- [16].霉菌污染对航空铝合金设备腐蚀作用分析研究[J]. 环境科学与管理 2019(01)

- [17].12000t航空铝合金厚板张力拉伸装备研制与应用项目荣获2015年度国家科学技术进步奖[J]. 有色冶金节能 2016(02)

- [18].大切削量航空铝合金零部件加工方法研究[J]. 有色金属加工 2019(05)

- [19].航空铝合金及其材料加工[J]. 中国高新科技 2018(11)

- [20].持续创新 实现航空铝合金制造强国梦——访北京有色金属研究总院副院长熊柏青[J]. 航空制造技术 2017(03)

- [21].多种服役环境下航空铝合金疲劳裂纹扩展行为[J]. 国防科技大学学报 2019(03)

- [22].基于不同前角的航空铝合金切削过程分析[J]. 航空制造技术 2016(14)

- [23].巴西埃布拉尔公司采用美铝公司的航空铝合金板材[J]. 轻合金加工技术 2017(03)

- [24].水溶性陶瓷芯在航空铝合金熔模铸造中的应用[J]. 中国铸造装备与技术 2016(01)

- [25].新型航空铝合金2B06腐蚀形态参数分布规律研究[J]. 强度与环境 2011(06)

- [26].7075航空铝合金铣削力模型试验[J]. 工具技术 2017(05)

- [27].中国重型院攻克12000吨航空铝合金厚板张力拉伸装备关键技术[J]. 有色设备 2016(01)

- [28].2A12航空铝合金在海洋环境中腐蚀行为仿真研究[J]. 特种铸造及有色合金 2020(11)

- [29].复合材料胶接修补航空铝合金的疲劳性能与损伤监测实验研究[J]. 中国测试 2017(04)

- [30].Fe和Si杂质元素对7×××系高强航空铝合金组织及性能的影响[J]. 材料工程 2013(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7cabdfb853274ddeb05679fd.html