# 基于Internet的ICT远程诊断通信系统

### 论文摘要

随着Internet的发展,人们的生活和工作方式都发生了翻天覆地的变化。随之衍生的附加业务日益涌现,基于Internet的视频,语音和文字服务是当前的主要业务之一。ICT（Industrial Computer Tomography,工业计算机层析技术）在工业上有着十分广泛的应用。重大ICT中心对ICT设备的研究在国内处于领先的位置,并且成功实现了产业化。但是ICT设备在全国分布比较零散,距离的ICT中心的远近不等,加上ICT设备技术含量高,购买设备方的工作人员的技术有限,专家人力较少,这些都给ICT设备的维护带了巨大的困难,也在一定程度上影响了产业化的进程。通过专家到现场诊断的方式来解决问题不仅浪费人力而且也浪费时间,我们迫切需要更好的方式。基于Internet的远程诊断是集计算机网络、信息集成、专家系统等多门学科的综合技术。运用远程诊断技术,把ICT设备方的图像通过Internet传输到诊断方（专家方）,双方人员再加上语音和文字信息的交流,共同解决设备的故障问题。ICT设备的图像信息直观显示了ICT设备的工作状况,该图像信息记录了ICT设备的面板内容,包括指示灯的颜色,以及相关按钮的状态等等。同时,双方工作人员,通过语音和文字交流,也有效协助了问题的解决。本课题解决了中心专家少,设备分布散的问题,同时也大大节约了成本。本论文就是解决上述课题的成果。论文的结构安排如下:首先在绪论中,分析了问题课题的意义,以及国内外的现状,详细阐述了课题研究的重点。然后,从工作方式,功能需求,性能需求和指标要求上作了对该系统做了一个全面的分析,选择合适的工作方式,列出了该系统的主要功能。结合需求分析的结果,对相关的协议和压缩技术进行了简单的介绍,主要包括TCP/IP协议,语音压缩技术,H.264视频压缩技术。其中对几种常见的视频压缩技术,比如MEPG系列,H.26X系列进行了详细的比较。作为本课题的重点,在系统设计上,在对比了不同的工作方式,不同视频压缩技术,不同视频采集卡,不同开发工具的优缺点的基础上,确定该系统要采取的方案,点对点,H.264硬压技术,VC6结合VB工具。选择的采集卡是海康的DS-4004HC,符合我们硬件的要求,而系统软件包括了文字,语音,状态信息和图像传输。图像传输最复杂,它涉及到图像采集,图像压缩,图像编码,图像传输等内容。在进行系统设计后,ICT远程诊断系统的测试,主要是从4个方面,文件传输,文字聊天,语音传输和视频传输。通过这个测试,该软件设计符合我们系统设计的要求。最后,对研究的课题进行了总结,并对今后的研究趋势进行了展望。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题提出的背景及必要性

- 1.2 课题的目的和意义

- 1.3 基于Internet 的ICT 远程诊断技术的国内外状况

- 1.4 课题研究重点：多媒体信息的集成和传输

- 1.4.1 基于Internet 的远程故障诊断特点和需要注意的问题

- 1.4.2 多媒体通信网络的带宽和服务质量要求

- 1.4.3 多媒体信息集成技术的同步控制策略

- 1.4.4 多媒体信息传输技术要求

- 1.5 论文章节安排

- 2 基于 INTERNET 的 ICT 远程诊断系统的需求分析

- 2.1 工作方式

- 2.2 系统的功能需求

- 2.2.1 系统管理

- 2.2.2 网络管理

- 2.2.3 视频图像传输

- 2.2.4 语音传输与控制

- 2.2.5 文字传输

- 2.2.6 状态信息传输与控制

- 2.2.7 文件传递

- 2.3 系统的性能需求

- 2.4 系统的指标

- 3 相关的协议和压缩技术

- 3.1 TCP/IP 协议简介

- 3.2 视频编码技术与多媒体传输协议

- 3.2.1 基本的数据压缩方法

- 3.2.2 视频编码标准的发展

- 3.3 MPEG 系列

- 3.4 H.26x 系列

- 3.5 H.264 视频编码技术研究

- 3.5.1 H.264 视频编码标准简介

- 3.5.2 H .264 的视频编解码器

- 3.5.3 H.264 的主要特点

- 3.6 语音编码技术

- 3.6.1 语音产生的模型及其特征参数

- 3.6.2 语音可进行压缩的理论依据

- 3.6.3 语音编码方法的分类

- 3.6.4 语音编码性能的评价标准

- 3.6.5 低速率语音编码技术

- 4 基于 INTERNET 的 ICT 远程诊断系统设计

- 4.1 系统结构

- 4.2 系统硬件

- 4.3 软件设计

- 4.3.1 文件和文字传输

- 4.3.2 语音

- 4.3.3 视频图像

- 5 基于 INTERNET 的 ICT 远程诊断系统的测试

- 5.1 语音测试

- 5.2 文件传送测试

- 5.3 文字通信测试部分

- 5.4 视频测试

- 6 总结

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].管理会计与ICT技术结合：企业价值管理探索与创新实践[J]. 中国管理会计 2019(02)

- [2].基于华为ICT学院的高职国际化高技能人才培养与实践[J]. 电脑知识与技术 2019(36)

- [3].ICT技术在灾害教育中的应用现状及发展趋势[J]. 中国应急救援 2019(06)

- [4].对比分析256层 iCT结肠仿真成像与电子结肠镜诊断结肠癌的效果[J]. 影像研究与医学应用 2020(03)

- [5].爱尔兰新增5000万欧元用于中小学ICT基础设施建设[J]. 世界教育信息 2020(03)

- [6].ICT领域专利发明人合作对中国专利质量的影响研究[J]. 情报杂志 2020(03)

- [7].飞利浦256层iCT在冠状动脉狭窄诊断中的应用及其临床价值[J]. 中国CT和MRI杂志 2020(06)

- [8].ICT领域涉及标准的专利许可谈判中标准必要专利认定的困境及其解决对策[J]. 企业科技与发展 2020(04)

- [9].基于ICT产教融合的“光传输技术”应用型课程改革与实践[J]. 科教导刊(下旬) 2020(04)

- [10].我国ICT产业数字化转型及治理策略研究[J]. 科技智囊 2020(01)

- [11].ICT供应链安全风险管理研究与实践[J]. 保密科学技术 2020(05)

- [12].云计算环境下ICT实验教学模式改革研究[J]. 电脑知识与技术 2020(17)

- [13].爱尔兰促进信息通信技术人才供应的最新举措及启示——基于《2022年技术技能：爱尔兰第三项ICT技能行动计划》的解读[J]. 世界教育信息 2020(08)

- [14].ICT在精细农业中的应用与展望[J]. 中国农业文摘-农业工程 2020(05)

- [15].中国ICT企业如何建立市场导向?——来自ICT企业的扎根证据[J]. 税务与经济 2017(01)

- [16].如何构建好ICT企业内部的知识产权文化[J]. 电信网技术 2017(01)

- [17].基于ICT背景的公共图书馆纸质图书借阅式微困境破解策略探析[J]. 出版广角 2017(03)

- [18].论ICT时代的地图学复兴[J]. 测绘学报 2017(10)

- [19].ICT在新加坡数字教育中的运用[J]. 出版参考 2016(03)

- [20].ICT助力节能减排的影响因素和途径研究[J]. 价值工程 2014(31)

- [21].多房囊性肾细胞癌的256层iCT诊断与病理对照[J]. CT理论与应用研究 2015(02)

- [22].爱尔兰：新增5000万欧元用于ICT基础设施建设[J]. 四川教育 2020(12)

- [23].新加坡ICT课程现状梳理与分析[J]. 中国信息技术教育 2020(11)

- [24].浅谈ICT与高职计算机专业英语教学的整合[J]. 中国信息技术教育 2011(20)

- [25].面向ICT专业留学生的学术汉语教育教学模式探索与研究[J]. 课程教育研究 2016(35)

- [26].面向互联网+的ICT专业留学生学术汉语教育教学研究——以重庆邮电大学为例[J]. 课程教育研究 2017(13)

- [27].大学英语翻译教学与学生ICT能力的培养[J]. 新校园(上旬) 2016(11)

- [28].2016-2017大学生ICT技能大赛决赛圆满闭幕[J]. 中国教育网络 2017(04)

- [29].华为ICT生态之行2017北京站:聚而生 共谱“京”彩[J]. 中国教育网络 2017(05)

- [30].ICT与人力资本在生产者服务业发展中具有协同作用吗?——基于新兴经济体和发达经济体面板数据的比较研究[J]. 南大商学评论 2015(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7cc141fea45bbbaf847e27ea.html