# 稻秆编织物覆盖对坡耕地红壤水土流失和理化性状的影响

### 论文摘要

本文通过人工模拟试验和两年田间径流小区试验,在10°、20°、30°坡度的坡耕地红壤上,对水稻秸秆编织成的编织物覆盖控制水土流失的效果进行了研究。研究结果表明:1.水稻秸秆编织物覆盖能减少坡耕地红壤地表径流量。裸地+100%稻秆覆盖与裸地比较,在10°、20°、30°坡度时2007年和2008年平均分别减少地表径流96.66%、82.24%、73.08%,10°坡耕地上采用100%覆盖处理控制径流效果最好。20°坡耕地上,裸地+50%稻秆覆盖和裸地+100%稻秆覆盖与裸地比较,两年平均分别减少61.71%和82.24%,在20°坡耕地上100%稻秆覆盖效果好于50%稻秆覆盖效果。田间径流小区试验,100%稻秆覆盖处理与裸地差异显著。2.水稻秸秆编织物覆盖能减少坡耕地红壤土壤侵蚀量。裸地+100%稻秆覆盖与裸地比较,在10°、20°、30°坡度时两年平均分别减少侵蚀量98.86%、95.94%、94.08%,10°坡耕地上采用100%覆盖处理控制土壤侵蚀效果最好。20°坡耕地上,裸地+50%稻秆覆盖和裸地+100%稻秆覆盖与裸地比较,两年平均分别减少85.79%、95.94%,在20°坡耕地上100%稻秆覆盖效果好于50%稻秆覆盖效果。3.坡耕地红壤的水土流失量受降雨影响,降雨量与地表径流量相关系数︱r︱为0.9999**,达极显著水平。降雨量与侵蚀量相关系数︱r︱为0.8621*,达显著水平。降雨强度与径流量和侵蚀量呈显著的正相关关系,随着最大30分钟降雨强度的增大而增大。4.无覆盖（裸土）小区和100%稻秆编织物覆盖小区,雨季后与雨季前相比土壤容重有降低趋势,分别减少5.50%、9.28%。100%稻秆编织物覆盖处理,相同坡位土壤容重在雨季后期差异显著。100%稻秆编织物覆盖上坡土壤容重有增加趋势。5.总体而言,沉积物pH值大于土壤的pH值,平均分别为6.82和5.89。稻秆编织物覆盖的径流小区土壤颗粒组成中,>0.02mm的颗粒（砂粒）占30.97%, 0.02mm～0.002mm的颗粒（粉粒）占24.18%、<0.002mm颗粒（粘粒）占44.85%,与无覆盖相比砂粒高22.93%,粉粒和粘粒分别平均低2.40%、10.36%。试验小区沉积物的颗粒组成为砂粒28.15%,粉粒29.58%,粘粒42.27%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 前言

- 1.1 水土流失现状

- 1.2 水土流失产生的原因

- 1.2.1 不利的自然条件

- 1.2.2 人类不合理的经济活动

- 1.2.3 陡坡耕地是水土流失的重点

- 1.3 水土流失的危害

- 1.3.1 破坏土地资源，降低土壤肥力

- 1.3.2 对水环境造成污染

- 1.3.3 严重影响我国建设事业的发展

- 1.3.4 制约粮食生产增长，导致贫困，影响社会经济可持续发展

- 1.4 农业上防治水土流失的措施

- 1.5 地表覆盖物控制水土流失的研究现状

- 1.6 研究目的和意义

- 2 材料与方法

- 2.1 模拟试验

- 2.1.1 冲刷槽及降雨装置

- 2.1.2 供试土壤和冲刷槽装土

- 2.1.3 试验设计

- 2.1.4 取样和样品分析

- 2.1.4.1 降雨量、径流量和侵蚀量的测定

- 2.1.4.2 土壤PH 值、容重的测定

- 2.2 田间径流小区试验

- 2.2.1 试验地基本情况

- 2.2.2 试验设计

- 2.2.3 取样和样品分析

- 2.2.3.1 径流量和土壤侵蚀量

- 2.2.3.2 土壤PH 值、容重、颗粒组成的测定

- 2.2.3.3 土壤养分和径流中养分的测定

- 2.2.3.4 测试项目和分析方法

- 2.2.4 气象资料

- 2.3 水稻秸杆编织物的制作

- 2.4 试验数据处理与分析

- 3 结果与分析

- 3.1 稻秆编织物覆盖对地表径流量的影响

- 3.2 稻秆编织物覆盖对侵蚀量的影响

- 3.3 降雨量对坡耕地土壤径流、侵蚀的影响

- 3.3.1 降雨分析

- 3.3.2 降雨量对土壤径流量、侵蚀量的影响

- 3.3.3 雨强对土壤径流、侵蚀的影响

- 3.4 稻秆编织物覆盖对土壤理化性状的影响

- 3.4.1 土壤容重

- 3.4.1.1 各坡度不同处理不同坡位土壤容重变化情况

- 3.4.1.2 各坡度不同处理雨季土壤容重变化情况

- 3.4.2 土壤机械组成

- 3.4.3 土壤pH 值

- 3.4.4 土壤养分

- 4 讨论

- 4.1 稻秆编织物对地表径流产生的控制作用

- 4.2 稻秆编织物对土壤侵蚀产生的控制作用

- 4.3 稻秆编织物对土壤理化性质的影响

- 4.4 稻秆编织物在水土保持上的应用前景

- 5 结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

- 附录

### 相关论文文献

- [1].稻秆叶鞘表面雾滴沉积特性试验[J]. 农机化研究 2018(02)

- [2].金色的稻浪[J]. 小学生优秀作文 2017(Z1)

- [3].永不停歇[J]. 时代报告(奔流) 2017(02)

- [4].稻田里的记忆[J]. 星星 2017(12)

- [5].空心稻秆为啥能负重[J]. 小学生导读 2016(05)

- [6].打绳[J]. 作文大王(中高年级) 2020(09)

- [7].稻秆[J]. 散文百家 2013(08)

- [8].卢志辉:化腐朽为神奇的稻秆画艺人[J]. 当代广西 2011(04)

- [9].利用“腐秆剂”促稻秆腐化的试验分析与体会[J]. 汕头科技 2008(01)

- [10].1株高产纤维素酶菌株的筛选鉴定及对稻秆降解的研究[J]. 华南农业大学学报 2019(01)

- [11].完整稻秆卷压过程应力松弛试验[J]. 农业工程学报 2015(08)

- [12].福建稻区连续3年稻秆还田腐熟的培肥增产效应[J]. 中国农学通报 2014(12)

- [13].稻秆全量还田减量施肥对土壤养分及莴苣产量的影响[J]. 福建农业科技 2013(10)

- [14].稻秆和稻秆灰的特性及其在粘土砖生产中的应用[J]. 砖瓦 2008(09)

- [15].白云石添加剂对稻秆灰熔融特性及固钾能力的影响[J]. 燃料化学学报 2020(07)

- [16].碱化稻秆吸附剂处理含铬电镀废水[J]. 电镀与精饰 2016(07)

- [17].稻秆还田深度对盆栽冬小麦结构和生理特性的影响[J]. 麦类作物学报 2012(04)

- [18].稻秆还田量对盆栽冬小麦生理特性的影响[J]. 麦类作物学报 2012(05)

- [19].水稻秆腐病的发生特点及防治措施[J]. 吉林农业 2011(07)

- [20].金黄的稻秆[J]. 参花(上) 2018(09)

- [21].腐熟剂处理稻秆还田在晚稻上的效果研究[J]. 中国农技推广 2013(12)

- [22].不同稻秆炭和竹炭施用水平对小青菜产量、品质以及土壤理化性质的影响[J]. 植物营养与肥料学报 2013(06)

- [23].小议稻秆的处理和利用[J]. 渔业致富指南 2019(21)

- [24].超临界下有机酸对稻秆水解糖化的影响[J]. 生物加工过程 2012(02)

- [25].高温液态水法水解稻秆制糖的工况研究[J]. 珠江现代建设 2010(03)

- [26].焚烧稻秆气体中PAHs污染豌豆萌发的研究[J]. 清远职业技术学院学报 2010(06)

- [27].稻秆浸提液对小麦根尖和胚乳结构及幼苗生长的影响[J]. 南方农业学报 2018(11)

- [28].稻秆纤维素的提取及成纤可行性研究[J]. 纺织科学与工程学报 2018(03)

- [29].磷酸法水稻秆活性炭的制备[J]. 生物质化学工程 2011(06)

- [30].稻秆的表面改性及其对水泥水化与硬化的影响[J]. 建筑材料学报 2010(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7cd82f76266bdf1d14a95f76.html