# 深层搅拌桩复合地基试验研究与变形分析

论文题目: 深层搅拌桩复合地基试验研究与变形分析

论文类型: 硕士论文

论文专业: 岩土工程

作者: 姚蔚

导师: 童小东

关键词: 深层搅拌桩,复合地基,水泥土,载荷试验,群桩效应,变形分析

文献来源: 东南大学

发表年度: 2005

论文摘要: 深层搅拌桩具有扰动小、施工迅速、造价低的优点。随着基础工程建设的增多,深层搅拌桩复合地基的应用也越来越广泛。然而,深层搅拌桩复合地基的理论和实践还不成熟,在很多方面还需要深入研究和完善。本文结合实际工程,在室内外试验的基础上,深入研究了施工工艺对水泥土性质的影响和水泥土的力学性能随龄期的变化规律,总结了单桩复合地基和多桩复合地基间的承载力及变形模量关系,探讨了加载过程中垫层底面处桩、土应力分布规律。提出了一种工程沉降计算方法。具体内容如下:1.通过室内试验对四翅和六翅两种不同工艺所得水泥土的物理力学特性进行分析。比较了四翅和六翅两种施工工艺所得水泥土的搅拌均匀程度。并得到了水泥土试样的压缩模量和无侧限抗压强度随着龄期增长的变化规律。2.根据室内试验结果,得到了现场搅拌和室内拌和水泥土样在相同龄期时的无侧限抗压强度间的关系。3.根据载荷试验结果,将单桩、两桩和四桩复合地基间的承载力和变形模量相比较后认为在多桩复合地基中存在“群桩效应”,并得出了承载力和变形模量折减系数。通过比较发现,承载力和变形模量折减系数并不相等。4.根据载荷试验中测得的数据,对垫层底面处的桩、土应力分布和桩土应力比进行了分析,得到了应力分布图和桩土应力比随荷载变化的规律。并对四桩复合地基垫层底面不同位置处的土压力分布进行比较,得到了内外区土压力随荷载变化的规律。5.结合Boussinesq解,在现有研究成果的基础上,提出采用变形模量指标的深层搅拌桩复合地基沉降计算方法。

论文目录:

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 深层搅拌法的发展现状

1.2 深层搅拌桩在地基加固中的作用

1.3 深层搅拌桩复合地基的研究现状

1.3.1 深层搅拌桩复合地基

1.3.2 深层搅拌桩复合地基的研究现状

1.4 存在的问题及本文所做的工作

1.4.1 存在的问题

1.4.2 本文所做的工作

第2章 水泥土物理力学特性的试验研究

2.1 水泥土形成的机理

2.1.1 水泥的水解和水化反应

2.1.2 土颗粒和水泥水化物的作用

2.1.3 水泥水化物的碳酸化反应

2.2 影响水泥土力学特性的因素

2.3 水泥土物理力学特性试验研究

2.3.1 搅拌桩施工和室内水泥土拌制

2.3.2 桩身取芯及室内土工试验

2.3.3 试验数据的比较和分析

2.4 本章小结

第3章 深层搅拌桩复合地基载荷试验研究

3.1 工程概况

3.2 工程地质条件

3.3 试验内容及试验仪器布置

3.4 现场载荷试验观测成果及分析

3.4.1 单桩复合地基q-s曲线及分析

3.4.2 复合地基桩、土压力数据结果及分析

3.5 本章小结

第4章 深层搅拌桩复合地基沉降计算方法研究

4.1 复合地基沉降计算方法的分析比较

4.1.1 加固区压缩量的计算方法

4.1.2 下卧层压缩量的计算方法

4.2 本文提出的深层搅拌桩复合地基的沉降计算方法

4.3 本章小结

第5章 全文总结与展望

5.1 全文总结

5.2 展望

参考文献

致谢

发布时间: 2007-06-11

参考文献

- [1].长短桩复合地基模型试验和布桩优化[D]. 宋志鹏.西北农林科技大学2015

- [2].带帽刚性疏桩复合地基数值分析和优化设计研究[D]. 朱筱嘉.河海大学2007

- [3].循环荷载下阶梯形变截面桩复合地基工作性状研究[D]. 仵永杰.湖南工业大学2016

- [4].长短桩复合地基应力变形特性的数值分析[D]. 梁飞飞.太原理工大学2015

- [5].长短桩复合地基作用性状的数值分析[D]. 任锐.长安大学2007

- [6].刚性基础下长短桩复合地基承载力试验研究[D]. 许红.郑州大学2007

- [7].静压刚性长短桩复合地基承载性状研究[D]. 李明宇.郑州大学2007

- [8].长短桩复合地基变形性状解析方法研究[D]. 陈华.武汉理工大学2007

- [9].长短桩复合地基承载特性的数值模拟研究[D]. 梁夏龙.浙江工业大学2015

- [10].桩体长短与刚度对长短桩复合地基性状影响的模型试验研究[D]. 李斌.太原理工大学2010

相关论文

- [1].深层搅拌桩复合地基承载特性的应用研究[D]. 向其林.中南大学2007

- [2].搅拌桩复合地基受力变形和沉降计算方法研究[D]. 陈东.南京水利科学研究院2006

- [3].深层搅拌桩复合地基沉降控制研究[D]. 卓志飞.暨南大学2006

- [4].水泥土搅拌桩复合地基的工程应用研究[D]. 王大川.郑州大学2006

- [5].搅拌桩复合地基沉降计算方法研究[D]. 亓乐.山东大学2005

- [6].水泥搅拌桩复合地基加固软基性状的试验研究[D]. 付全成.河海大学2006

- [7].水泥土搅拌桩复合地基计算与分析[D]. 吴晓荣.河海大学2006

- [8].水泥土搅拌桩沉降变形分析[D]. 郭建军.吉林大学2006

- [9].深层搅拌桩复合地基承载力及沉降特性研究[D]. 周浩.武汉理工大学2003

- [10].深层搅拌桩复合地基实用沉降计算方法研究及砂垫层作用机理理论分析[D]. 沈才华.河海大学2003

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7ce39aa8bf12330c1a72c613.html