# 造纸污泥的生物干化试验研究

### 论文摘要

近年来,我国的造纸行业发展迅速,造纸工业的发展带来了水体环境污染问题。随着我国制浆造纸工业废水的处理率和处理深度提高,造纸污泥产量急剧增加。造纸污泥是一种成分复杂的废弃物,处理利用难度大,与其它废物的处理一样,减量化、无害化、资源化是造纸污泥处理处置的发展趋势,因此其如何无害化处理已经成为亟(?)解决的环境问题。污泥生物干化是指在生物活动产生的较高温度条件下,对机械脱水污泥中的有机(?)进行生物降解,同时加快污泥中的水分散失,最终生成具有较低含水率的干化污泥。圣生物干化处理后的造纸污泥除了农用外,也可以用焚烧、填埋等方式进行处置。生(?)干化技术的微生物代谢过程与污泥好氧堆肥相似,主要区别在于：其工艺目标主要是降低污泥含水率,而堆肥处理则以有机物稳定与腐熟为主。从堆肥污泥中分离纯化得到四株嗜热菌：1#、2#、3#和4#菌,通过比较它们对污泥含水率降低量的影响,以及测定它们的生长曲线和最适宜生长温度,筛选得到2#菌作为造纸污泥生物干化的接种剂。2#菌鉴定结果为：2#菌的16SrDNA序列与(?)eobacillus thermodenitrificans(热反硝化芽孢杆菌)的同源性达100%,其形态特征及生里生化特性与Geobacillus thermodenitrificans(热反硝化芽孢杆菌)最相似。本研究采用自主设计的污泥生物干化实验装置,研究了造纸污泥生物干化特性及其影响因素。重点研究了物料配比和评价参数(温度、pH值、含水率、挥发性固体、(?)TP含量和淀粉分解菌数量等)的变化规律。选定锯末、淀粉、磷酸二氢钾和接种量勺影响因子,以污泥的含水率降低量为评价指标。正交实验和极差分析表明,各因素勺影响大小排序为：淀粉>锯末>接种量>磷酸二氢钾。造纸污泥生物干化最佳工艺参(?)为：淀粉(1.0kg/20kg)、锯末(1.6kg/20kg)、接种量(600mL/20kg)和磷酸二氢钾0.2kg/20kg),通风方式为连续通风,通风率设定为0.056m~3/(kg·h),翻堆操作频率为每2天1次。生物干化可以作为造纸污泥进一步脱水及减量处理的有效手段,经过(?)生物干化,物料的含水率和挥发性固体分别下降了11.9%和8.9%,减量化效果明显,勺后续处理或利用提供了更多选择。造纸污泥生物干化过程中,物料温度、pH值、含(?)率、挥发性固体、ATP含量和淀粉分解菌数量等指标变化规律性强,效果指示性明显,均可作为污泥干化效果的表征参数。在最优工艺条件下,污泥温度达到47.8℃,经过7d生物反应后,含水率降低到50.3%,挥发性固体降低到49.5%,生物干化效果显著。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- CONTENTS

- 第一章 绪论

- 1.1 造纸污泥的产生现状

- 1.1.1 造纸工业的发展

- 1.1.2 造纸污泥的产生及性质

- 1.2 国内外污泥处理处置技术的比较

- 1.2.1 污泥的安全填埋

- 1.2.2 有机污泥的焚烧

- 1.3 污泥处理处置的现状及存在问题

- 1.3.1 污泥处理处置的现状

- 1.3.2 污泥处理处置存在的问题

- 1.4 污泥生物干化技术

- 1.4.1 生物干化定义

- 1.4.2 生物干化原理

- 1.4.3 生物干化与好氧（?）

- 1.4.4 生物干化影响因素

- 1.4.5 嗜热微生物

- 1.5 研究的背景、思路及创新之处

- 1.5.1 研究背景

- 1.5.2 主要研究内容和基本思路

- 1.5.3 创新之处

- 第二章 实验材料、仪器和方法

- 2.1 实验材料

- 2.2 实验仪器

- 2.3 实验装置

- 2.4 实验方法

- 2.4.1 实验方法

- 2.4.2 分析项目和测定方法

- 第三章 嗜热菌的筛选与鉴定

- 3.1 嗜热菌的筛选

- 3.1.1 培养基

- 3.1.2 制备污泥稀释液

- 3.1.3 菌株的分离纯化

- 3.1.4 菌株的筛选

- 3.1.5 嗜热菌培养条件的确定

- 3.2 嗜热菌的鉴定

- 3.3 本章小结

- 第四章 正交实验

- 4.1 单因素实验

- 4.1.1 锯末添加量的确定

- 4.1.2 淀粉添加量的确定

- 4.1.3 磷酸二氢钾添加量的确定

- 4.1.4 接种剂接种量的确定

- 4.2 正交实验

- 4.3 本章小结

- 第五章 生物干化实验

- 5.1 温度的变化

- 5.2 PH值的变化

- 5.3 含水率的变化

- 5.4 挥发性固体的变化

- 5.5 ATP含量的变化

- 5.6 淀粉分解菌数量的变化

- 5.7 本章小结

- 结论与展望

- 结论

- 展望

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的论文及获得的成果

### 相关论文文献

- [1].城市生活垃圾生物干化的影响因素分析[J]. 环境与发展 2019(11)

- [2].污泥热干化技术应用综述[J]. 中国环保产业 2020(01)

- [3].薄层干化技术在污泥干化工程中的应用[J]. 广州化工 2020(05)

- [4].通风量对有机废弃物生物干化的影响[J]. 环境工程 2020(02)

- [5].“干化-焚烧”工艺在危废处置中的应用[J]. 化学工程与装备 2020(06)

- [6].含油污泥脱水-干化技术研究与应用[J]. 化工管理 2017(04)

- [7].桨叶式干燥机干化含油污泥工艺研究[J]. 工业安全与环保 2017(02)

- [8].城市污泥低温干化技术研究进展[J]. 环境工程 2017(03)

- [9].污泥生物干化工艺脱水过程及其能耗分析[J]. 中国给水排水 2016(23)

- [10].圆盘干化技术处理含油污泥的研究[J]. 建材与装饰 2017(14)

- [11].污泥低温真空脱水干化成套技术概述[J]. 能源研究与管理 2017(02)

- [12].干燥干化法处理炼油厂“三泥”的研究进展[J]. 环境研究与监测 2017(02)

- [13].污泥间接热干化项目环境影响分析[J]. 广东化工 2017(11)

- [14].厌氧消化污泥生物干化技术及其产物评价[J]. 净水技术 2017(06)

- [15].石油化工剩余活性污泥干化技术探讨[J]. 安全、健康和环境 2016(07)

- [16].脱水污泥热干化和微波干化过程及机理比较分析[J]. 环境科技 2014(06)

- [17].污泥热干化技术的研究进展[J]. 四川化工 2015(05)

- [18].集约化低温真空干化技术在嘉定某污水处理厂的应用[J]. 中国给水排水 2019(22)

- [19].含油铁泥真空红外干化研究[J]. 广东化工 2020(07)

- [20].极寒天气稻壳作为辅料对污泥生物干化的影响[J]. 环境保护与循环经济 2020(07)

- [21].连续深度脱水耦合低温干化工艺用于鹰潭污泥处理厂[J]. 中国给水排水 2020(16)

- [22].兰州石化泥油薄层干化特性及干化模型建构[J]. 科学技术与工程 2019(07)

- [23].致密储层束缚水干化反应及干化效应差异分析与评价[J]. 化学通报 2018(07)

- [24].碳氮比对垃圾干化及能源化利用的影响[J]. 环境工程学报 2017(06)

- [25].污泥单独干化焚烧与电厂掺烧的综合对比分析[J]. 城市道桥与防洪 2017(10)

- [26].市政污泥低温热干化特性及废气成分检测研究[J]. 建材与装饰 2015(51)

- [27].通风策略对污泥生物干化过程中含氮气体和甲烷排放的影响[J]. 环境科学 2016(01)

- [28].北京城市污泥大颗粒低温热干化效率研究[J]. 安全与环境学报 2015(06)

- [29].某城市污水处理厂污泥热干化工程工艺设计及运行[J]. 中国给水排水 2015(22)

- [30].城市污泥微波干化及污染物析出特性研究[J]. 工业安全与环保 2016(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7ce7320991d77f9c3af934fb.html