# 喷管羽流温度场测量系统的研制

### 论文摘要

对于最常用的火箭推进系统来说,推进剂的火焰温度、流场、速度场是表征火箭发动机燃烧状态的重要参数,它直接影响着武器发射平台的设计指标和达到这些指标的途径。在各种导弹武器的矢量控制技术中需要考虑火箭喷管羽焰的温度。根据河西化工机械公司41所要求,哈尔滨工业大学自动检测与过程系统研究所（D&CS）承担了“喷管羽流（温度）测量设备”的研制工作。开展固体火箭发动机喷管羽焰的温度参数测量技术研究,对促进火箭隐身技术发展,提高我国武器设计水平具有重要的现实意义。固体火箭发动机喷管羽流具有流速快,温度高,持续时间短等特点,本文采用多光谱辐射测温法来实现固体火箭喷管羽流的温度测量,该方法不需要辅助手段就可能获得目标的发射率和真温,具有其他发射率补偿技术无可比拟的优点。本课题的主要工作有硬件、软件系统的设计和调试,高温计的标定和现场的测试验收。硬件系统分为光路和电路两部分:被测目标发出的热辐射由光学瞄准头取样后,通过光纤将辐射能传到棱镜分光系统,分光后再由光电探测器转换成电信号;电信号经前置放大,采样保持,由数据采集卡NI PCI-6225采集到工控机内存储和进行数据处理。软件系统采用LabVIEW图形化编程工具,其特点是简单易学,开发速度快。设备的标定包括波长函数（PWF）标定和亮温标定。本系统区别于以往同类设备的不同之处有:使用六台独立的高温计,可以测量空间位置上任意六个目标点;光路采用近轴设计,棱镜分光,能量损耗小,且各光路之间相互独立,不存在混叠现象;数据采集系统采用高精度,高分辨率的NI PCI-6225数据采集卡,集成有16位ADC,工作稳定,抗干扰能力强,使得数据采集在速度和精度上都得到大大提高;应用LabVIEW软件编程,使得硬件驱动更加完善,数据处理功能更加强大。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 羽焰温度测量方法的发展状况

- 1.2.1 接触法

- 1.2.2 非接触测温法

- 1.3 课题主要研究内容

- 第2章 辐射测温理论研究

- 2.1 辐射测温学三大基本定律

- 2.1.1 普朗克定律

- 2.1.2 维恩位移定律

- 2.1.3 斯蒂芬-玻尔兹曼定律

- 2.2 多光谱辐射测温数学模型的建立

- 2.2.1 基于检定常数的数学模型

- 2.2.2 基于亮度温度的数学模型

- 2.2.3 基于参考温度的数学模型

- 2.3 辐射测温算法

- 2.3.1 单色光谱温度

- 2.3.2 比色温度

- 2.3.3 多光谱法求温度

- 2.4 本章小结

- 第3章 测量设备的研制

- 3.1 硬件系统

- 3.1.1 系统的总体设计

- 3.1.2 光学系统

- 3.1.3 探测器的选择

- 3.1.4 前置放大和采样保持电路

- 3.1.5 数据采集卡

- 3.1.6 存储介质的选择

- 3.1.7 全过程数据采集技术

- 3.2 软件系统

- 3.2.1 软件开发平台

- 3.2.2 软件设计

- 3.3 标定

- 3.3.1 仪器的标定

- 3.3.2 波长函数（PWF）标定

- 3.3.3 高温黑体炉亮温方程标定

- 3.4 本章小结

- 第4章 实验和不确定度分析

- 4.1 卤素灯测量实验

- 4.2 药盒模拟实验

- 4.3 不确定度分析

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录 1 亮温标定数据

- 附录 2 亮温拟合参数

- 附录 3 测量设备主体外观图

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于压敏漆的多羽流气动力效应试验研究[J]. 北京航空航天大学学报 2020(06)

- [2].层结环境中热液羽流物质输运范围的模拟计算[J]. 热带海洋学报 2016(05)

- [3].室内多股羽流混合运动机理模型研究进展分析[J]. 建筑热能通风空调 2013(03)

- [4].原木燃烧羽流的试验研究与数值模拟[J]. 消防科学与技术 2016(04)

- [5].航天器发动机羽流对敏感器热效应仿真研究[J]. 航天器工程 2009(03)

- [6].羽流污染试验验证能力取得重大突破[J]. 航天器环境工程 2009(01)

- [7].垂直竖井中烟囱效应诱导火羽流结构的简化模型研究[J]. 中国安全生产科学技术 2008(02)

- [8].经典羽流模型分析[J]. 消防科学与技术 2018(09)

- [9].舰船排气羽流红外辐射特性计算研究[J]. 红外与激光工程 2016(09)

- [10].不同海拔地区庚烷池火羽流特性模拟研究[J]. 中国科技信息 2013(04)

- [11].一种发动机羽流沉积污染的快速分析方法[J]. 强度与环境 2019(03)

- [12].几种火羽流模型的对比分析及计算讨论[J]. 科技风 2012(12)

- [13].姿控发动机羽流液相污染对航天器影响分析[J]. 载人航天 2011(04)

- [14].火箭发动机排气羽流特征信号预示技术研究综述[J]. 飞航导弹 2010(03)

- [15].航天器发动机羽流对太阳电池板力及热效应仿真[J]. 航天器环境工程 2008(06)

- [16].水下输气管道泄漏扩散特性模拟研究[J]. 化工学报 2020(04)

- [17].离子推力器羽流沉积对卫星热控影响研究[J]. 火箭推进 2017(02)

- [18].自由阳台型喷射羽流产烟量研究综述[J]. 消防科学与技术 2016(08)

- [19].火星环绕器羽流效应仿真研究[J]. 载人航天 2017(06)

- [20].水中化学羽流的建模和数值模拟分析[J]. 西北工业大学学报 2014(05)

- [21].火羽流轴向温度大涡模拟与实验比较[J]. 消防科学与技术 2014(08)

- [22].轴对称羽流模型与数值模拟的对比及评价[J]. 消防科学与技术 2009(08)

- [23].羽流导流综合验证试验技术[J]. 火箭推进 2018(01)

- [24].基于羽流效应分析的航天器发动机布局设计研究[J]. 航天器环境工程 2014(04)

- [25].高大空间池火羽流中心线轴向温度试验研究[J]. 消防科学与技术 2012(09)

- [26].地下环形隧道纵向通风下火羽流数值模型建立[J]. 工业安全与环保 2019(08)

- [27].基于大涡模拟的气体羽流分层特性数值模拟[J]. 后勤工程学院学报 2015(01)

- [28].西藏高原地区浮力羽流温升特性研究[J]. 火灾科学 2009(03)

- [29].空间发动机羽流场的试验研究[J]. 空气动力学学报 2008(04)

- [30].喷淋对大空间喷头上方羽流特性的影响[J]. 安全与环境学报 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7cf2bad8fff9ad6e7fc9a8bc.html