# 伽伐尼阳极保护论文-甘复兴,肖书虎,钟莲,胡捷,朱华

导读:本文包含了伽伐尼阳极保护论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:1Cr13不锈钢,伽伐尼阳极保护,聚苯胺,H2SO4

### 伽伐尼阳极保护论文文献综述

甘复兴,肖书虎,钟莲,胡捷,朱华[1]（2006）在《酸性介质中聚苯胺对不锈钢的伽伐尼阳极保护效应研究》一文中研究指出自制了独立的聚苯胺(PANI)粉末压片电极,并通过其与1Cr13不锈钢的耦合作用研究了PANI对1Cr13在1 mol/L和5 mol/L硫酸中的防腐蚀效应。结果表明,很小面积的PANI阴极即可以维持1Cr13不锈钢稳定钝化较长时间。PANI对1Cr13不锈钢具有的这种阳极保护作用(伽伐尼阳极保护)保护效率很高且有安全性,具有潜在应用前景。(本文来源于《材料保护》期刊2006年08期）

肖书虎[2]（2005）在《聚苯胺对铁基金属的伽伐尼阳极保护效应》一文中研究指出金属材料和它所处的环境介质之间发生化学或电化学作用,引起材料失效,称为金属腐蚀。金属腐蚀现象十分普遍,它给社会带来了巨大的经济损失,造成了许多灾难性的事故,耗竭了宝贵的资源与能源,严重地污染了环境,阻碍了高新技术的正常发展。寻求一种价廉、高效而又安全的腐蚀防护手段一直是腐蚀科学工作者的追求。自Deberry首次发现聚苯胺(polyaniline,简称PANI)的防腐性能后,聚苯胺作为一种优良的防腐材料逐渐引起重视,并且成为导电聚苯胺十分有前景的应用领域。目前,几乎所有的文献均是将聚苯胺直接电聚合、溶解涂覆或做成涂料涂覆在金属表面上进行腐蚀防护的。但这几种方法都具有严重的弱点,故应用受到了限制。 本文采用新的工艺制备了独立的聚苯胺压片电极,首次提出并实现了聚苯胺对铁基金属的伽伐尼阳极保护技术,讨论了其机理和可行性,得到如下结果:(1) 采用化学氧化法合成聚苯胺,分别考察了聚合介质中酸的种类、浓度、氧化剂与苯胺单体的摩尔比及反应时间、反应温度对聚合产物的影响,确定最佳的聚合条件为:0.5M苯胺单体+2M HClO_4,过硫酸铵与苯胺的摩尔比为1:1,反应温度为0℃左右,反应时间为6h。 (2) 采用简易的新工艺制备了独立的聚苯胺压片电极,具有一定的机械强度。通过动电位极化和恒电位极化实验证实了该电极具有良好的电化学性能,能提供较大的初始电流和稳态电流。 (3) 采用聚苯胺压片电极与1Cr13不锈钢相耦合的方法,分别改变PANI/1Cr13面积比、酸浓度、温度、酸种类等几个影响因素,研究了PANI对1Cr13不锈钢伽伐尼阳极保护效应。结果表明,PANI压片电极在诸多实验条件下都能对1Cr13不锈钢提供高效的伽伐尼阳极保护,其保护效率几乎达到100%。 (4) 除1Cr13不锈钢以外,PANI压片电极对其他铁基金属也能提供高效的伽伐尼阳极保护效应,如碳钢、304、316和321不锈钢等。聚苯胺伽伐尼阳极保护对可钝铁基金属均适用。 (5) 对聚苯胺伽伐尼阳极保护技术的可行性和安全性进行了讨论,分析表明该技(本文来源于《武汉大学》期刊2005-05-01）

肖书虎,田芳,钟莲,朱华,甘复兴[3]（2004）在《聚苯胺对1Cr13不锈钢在强酸介质中的伽伐尼阳极保护效应》一文中研究指出本文研究了自制聚苯胺电极与1Cr13不锈钢在2M和5M硫酸中的耦合作用,其具有类似于异金属的电偶效应:聚苯胺为阴极,1Cr13不锈钢为阳极。聚苯胺促进1Cr13不锈钢的钝化,同时自身被还原。结果表明,只要很小的阴阳极面积比就可以使1Cr13不锈钢稳定钝化。聚苯胺对1Cr13不锈钢具有的这种阳极保护作用也叫做伽伐尼阳极保护效应。(本文来源于《2004年腐蚀电化学及测试方法学术交流会论文集》期刊2004-06-30）

### 伽伐尼阳极保护论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

金属材料和它所处的环境介质之间发生化学或电化学作用,引起材料失效,称为金属腐蚀。金属腐蚀现象十分普遍,它给社会带来了巨大的经济损失,造成了许多灾难性的事故,耗竭了宝贵的资源与能源,严重地污染了环境,阻碍了高新技术的正常发展。寻求一种价廉、高效而又安全的腐蚀防护手段一直是腐蚀科学工作者的追求。自Deberry首次发现聚苯胺(polyaniline,简称PANI)的防腐性能后,聚苯胺作为一种优良的防腐材料逐渐引起重视,并且成为导电聚苯胺十分有前景的应用领域。目前,几乎所有的文献均是将聚苯胺直接电聚合、溶解涂覆或做成涂料涂覆在金属表面上进行腐蚀防护的。但这几种方法都具有严重的弱点,故应用受到了限制。 本文采用新的工艺制备了独立的聚苯胺压片电极,首次提出并实现了聚苯胺对铁基金属的伽伐尼阳极保护技术,讨论了其机理和可行性,得到如下结果:(1) 采用化学氧化法合成聚苯胺,分别考察了聚合介质中酸的种类、浓度、氧化剂与苯胺单体的摩尔比及反应时间、反应温度对聚合产物的影响,确定最佳的聚合条件为:0.5M苯胺单体+2M HClO_4,过硫酸铵与苯胺的摩尔比为1:1,反应温度为0℃左右,反应时间为6h。 (2) 采用简易的新工艺制备了独立的聚苯胺压片电极,具有一定的机械强度。通过动电位极化和恒电位极化实验证实了该电极具有良好的电化学性能,能提供较大的初始电流和稳态电流。 (3) 采用聚苯胺压片电极与1Cr13不锈钢相耦合的方法,分别改变PANI/1Cr13面积比、酸浓度、温度、酸种类等几个影响因素,研究了PANI对1Cr13不锈钢伽伐尼阳极保护效应。结果表明,PANI压片电极在诸多实验条件下都能对1Cr13不锈钢提供高效的伽伐尼阳极保护,其保护效率几乎达到100%。 (4) 除1Cr13不锈钢以外,PANI压片电极对其他铁基金属也能提供高效的伽伐尼阳极保护效应,如碳钢、304、316和321不锈钢等。聚苯胺伽伐尼阳极保护对可钝铁基金属均适用。 (5) 对聚苯胺伽伐尼阳极保护技术的可行性和安全性进行了讨论,分析表明该技

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 伽伐尼阳极保护论文参考文献

[1].甘复兴,肖书虎,钟莲,胡捷,朱华.酸性介质中聚苯胺对不锈钢的伽伐尼阳极保护效应研究[J].材料保护.2006

[2].肖书虎.聚苯胺对铁基金属的伽伐尼阳极保护效应[D].武汉大学.2005

[3].肖书虎,田芳,钟莲,朱华,甘复兴.聚苯胺对1Cr13不锈钢在强酸介质中的伽伐尼阳极保护效应[C].2004年腐蚀电化学及测试方法学术交流会论文集.2004

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7cfcd77ce9ea270edbe583ca.html