# 纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料应用基础研究

### 论文摘要

纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料具有低导热系数、良好力学性能、低密度、易加工等优点,在航天飞行器热防护系统、军用热电池以及热力、化工、冶金、消防等领域都具有广阔的应用前景。采用正硅酸乙酯（TEOS）、去离子水（H2O）为原料,乙醇（EtOH）为溶剂,硝酸（HNO3）、氨水（NH3·H2O）为催化剂,无机纤维为增强相,通过溶胶-凝胶工艺、超临界流体干燥工艺制备出纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料。利用FT-IR、FE-SEM、BET、隔热效果测试装置、平板导热仪等研究其组成、微观结构和性能,探讨了纤维增强气凝胶的隔热机理和力学机制,测试了材料的各种应用性能和加工性能,并制备了隔热构件进行实际考核。研究了酸/碱两步法催化下的溶胶-凝胶工艺:重点研究了溶剂含量、酸-碱催化间隔时间、酸催化时水含量对凝胶时间的影响。溶剂含量越低,酸-碱催化间隔时间越长,酸催化时水含量越多,凝胶时间越短。确定了溶剂含量较多的A和溶剂含量较少的B两种胶体成分,以研究纤维增强气凝胶的性能及影响因素。研究了胶体成分、增强纤维种类及纤维表观体积密度对纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料隔热性能的影响。网络结构更完整的胶B复合材料比胶A复合材料隔热性能稍好,玄武岩棉增强气凝胶复合材料的隔热效果比所选其他增强纤维好。纤维表观体积密度在0.25-0.30g/cm3范围内的玄武岩棉增强胶B复合材料隔热性能最佳。纤维表观体积密度约0.15g/cm3的玄武岩棉增强胶A复合材料在常温、200、300、400、500、650℃下的导热系数分别为0.018、0.017、0.019、0.020、0.019、0.022W/m·K。研究了胶体成分、增强纤维种类及纤维表观体积密度对纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料力学性能的影响。胶B复合材料比胶A复合材料力学性能稍好,高硅氧毡增强气凝胶力学性能比所选其他纤维的增强效果好。存在最佳纤维表观体积密度,使得纤维增强气凝胶复合材料的力学性能达到最大值。常温下,纤维表观体积密度约0.20g/cm3时的高硅氧毡增强胶B复合材料的抗拉强度、抗弯强度和抗压强度（10%ε和50%ε）最好,分别为:2.8MPa、3.4MPa、1.4MPa（10%ε）和9.9MPa（50%ε）。纤维表观体积密度约0.15g/cm3时玄武岩棉增强胶A复合材料的抗拉强度、抗弯强度和抗压强度（10%ε和50%ε）分别为:1.2MPa、1.1MPa、0.15MPa（10%ε）和1.1MPa（50%ε）。表征和测试了纳米多孔SiO2气凝胶复合材料的微观结构、孔径大小、比表面积、比热容、热膨胀系数和耐温性能。纤维表观体积密度约0.15g/cm3的玄武岩棉增强胶A复合材料平均孔径约为80.4nm,比表面积为192.2m2/g;在200、400、600、800℃下的比热容分别为0.528、0.453、0.346、0.106J/g·K;在200、400、600、700℃下的热膨胀系数分别为3.64×10-6、2.03×10-6、-3.85×10-6、-8.81×10-6/℃;纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料在700℃环境下可长期使用。测试了纳米多孔SiO2气凝胶复合材料的应用性能和加工性能,制备平板件进行模拟热环境试验,试验结果良好;制备了各种隔热构件在×××××导弹和××导弹上进行试用,均能满足设计要求。纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料可以采用机械加工、手工加工和激光加工等各种手段进行切边、钻孔、挖槽等后期加工成形。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 传统隔热材料

- 1.2.1 隔热材料的分类

- 1.2.2 隔热材料的发展趋势

- 2 气凝胶隔热复合材料的研究进展'>1.3 纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料的研究进展

- 1.3.1 超级隔热材料的定义及特征

- 2 气凝胶定义、制备方法和性质'>1.3.2 SiO2气凝胶定义、制备方法和性质

- 2 气凝胶隔热复合材料的研究进展'>1.3.3 纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料的研究进展

- 1.4 导弹及航天飞行器防热结构对隔热材料的需求

- 1.5 选题依据和研究内容

- 1.5.1 选题依据

- 1.5.2 研究内容

- 2气凝胶隔热复合材料制备过程及性能、结构表征方法'>第二章 纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料制备过程及性能、结构表征方法

- 2.1 实验药品和仪器

- 2.2 研究过程

- 2.2.1 研究过程方案

- 2.2.2 研究目标

- 2.2.3 设计思想

- 2.3 样品制备

- 2.3.1 溶胶制备

- 2.3.2 溶胶与纤维复合

- 2.3.3 老化处理

- 2.3.4 超临界流体干燥（SCFD）工艺

- 2 气凝胶隔热复合材料性能、结构表征'>2.4 纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料性能、结构表征

- 2.4.1 密度及孔隙率

- 2.4.2 纤维表观体积密度

- 2.4.3 力学性能

- 2.4.4 隔热效果对比测试

- 2.3.5 导热系数

- 2.3.6 微观表面形貌

- 2.3.7 孔径分布和比表面积

- 2.3.8 红外（FE-IR）分析

- 2.3.9 热重分析和比热的测定

- 2.3.10 热膨胀系数

- 2.3.11 耐温性能

- 2气凝胶隔热复合材料制备工艺、结构和性能研究'>第三章 纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料制备工艺、结构和性能研究

- 3.1 溶胶-凝胶工艺研究

- 2 溶胶-凝胶反应机理分析'>3.1.1 SiO2溶胶-凝胶反应机理分析

- 3.1.2 凝胶时间的影响因素

- 3.1.3 老化工艺

- 2 气凝胶隔热复合材料隔热性能分析'>3.2 纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料隔热性能分析

- 3.2.1 传热原理分析

- 2 气凝胶隔热复合材料隔热性能的影响因素'>3.2.2 纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料隔热性能的影响因素

- 2 气凝胶隔热复合材料力学性能分析'>3.3 纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料力学性能分析

- 3.3.1 机理讨论

- 3.3.2 纤维种类对材料强度的影响

- 3.3.3 胶体成分对材料强度的影响

- 3.3.4 纤维表观体积密度对材料强度的影响

- 3.3.5 使用温度对材料强度的影响

- 3.4 其他性能测试分析

- 3.4.1 热处理工艺

- 3.4.2 导热系数

- 3.4.3 耐火性能

- 3.4.4 热膨胀系数

- 3.4.5 比热容

- 3.4.6 BET和孔径分布

- 2气凝胶隔热复合材料应用研究'>第四章 纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料应用研究

- 4.1 引言

- 4.1.1 ×××巡航导弹防隔热背景

- 4.1.2 ××导弹隔热应用背景

- 4.1.3 军用热电池隔热应用背景

- 2 气凝胶隔热复合材料在×××××导弹防隔热应用'>4.2 纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料在×××××导弹防隔热应用

- 2 气凝胶隔热复合材料平板件考核'>4.2.1 纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料平板件考核

- 2 气凝胶隔热复合材料×××××导弹隔热构件的加工'>4.2.2 纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料×××××导弹隔热构件的加工

- 2 气凝胶隔热复合材料在××导弹防隔热应用'>4.3 纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料在××导弹防隔热应用

- 2 气凝胶隔热复合材料平板件考核'>4.3.1 纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料平板件考核

- 2 气凝胶隔热复合材料××导弹隔热构件的加工'>4.3.2 纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料××导弹隔热构件的加工

- 2 气凝胶隔热复合材料军用热电池套的制备与考核'>4.4 纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料军用热电池套的制备与考核

- 2 气凝胶隔热复合材料的加工性能研究'>4.5 纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料的加工性能研究

- 2 气凝胶隔热复合材料的机械加工'>4.5.1 纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料的机械加工

- 2 气凝胶隔热复合材料的手工加工'>4.5.2 纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料的手工加工

- 2 气凝胶隔热复合材料的激光加工'>4.5.3 纳米多孔SiO2气凝胶隔热复合材料的激光加工

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录：阶段性成果

### 相关论文文献

- [1].基于溶-凝胶制备工艺的SiO_2基复合相变材料研究综述[J]. 中国材料进展 2019(11)

- [2].SiO_2-乙醇纳米流体重力热管传热性能的试验研究[J]. 当代化工 2019(12)

- [3].巢状多层中空多孔SiO_2材料的模板法合成及其吸附活性的研究[J]. 广东化工 2019(24)

- [4].SiO_2/海泡石复合材料表征及其对天然橡胶的增强[J]. 非金属矿 2020(01)

- [5].超低密度SiO_2气凝胶的制备研究[J]. 强激光与粒子束 2020(03)

- [6].介孔SiO_2孔道结构对聚酰胺反渗透复合膜性能的影响[J]. 化工新型材料 2020(03)

- [7].石墨烯量子点/介孔SiO_2复合材料的研究进展[J]. 激光杂志 2020(01)

- [8].建筑用6063铝合金板表面静电喷涂改性SiO_2涂层的性能表征[J]. 材料保护 2020(04)

- [9].SiO_2气凝胶疏水改性的研究进展[J]. 有机硅材料 2020(03)

- [10].甲基橙在聚吡咯/纳米SiO_2复合材料上的氧化性能[J]. 浙江师范大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [11].油基SiO_2纳米流体的导热系数及黏度研究[J]. 郑州师范教育 2016(04)

- [12].X射线衍射K值法测定氧化铁皮中游离α-SiO_2的含量[J]. 岩矿测试 2015(05)

- [13].层层自组装SiO_2阻燃棉织物的制备及其性能[J]. 材料科学与工程学报 2020(05)

- [14].纳米SiO_2-砂浆受半浸泡硫酸盐侵蚀后的微观分析[J]. 非金属矿 2020(01)

- [15].SiO_2掺杂磷钨酸催化合成水杨酸酯的研究[J]. 现代化工 2020(04)

- [16].纳米SiO_2在水泥基材料中的应用研究进展[J]. 硅酸盐通报 2020(04)

- [17].超疏水聚丙烯纤维/SiO_2气凝胶复合材料的制备及吸油性能[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [18].SiO_2气凝胶/膨胀珍珠岩粉煤灰泡沫保温材料研究[J]. 新型建筑材料 2020(07)

- [19].SiO_2掺杂对四通道氧化铝中空纤维结构与性能的影响[J]. 膜科学与技术 2017(01)

- [20].改性纳米SiO_2/聚氨酯弹性体复合材料的合成及其性能表征[J]. 弹性体 2017(01)

- [21].膨胀珍珠岩/SiO_2气凝胶复合保温材料制备研究[J]. 新型建筑材料 2017(01)

- [22].铈基复合氧化物催化剂在SiO_2表面的失活机制[J]. 物理化学学报 2017(07)

- [23].石墨烯复合SiO_2材料的制备及其性能研究[J]. 陶瓷学报 2017(01)

- [24].纳米SiO_2改性再生混凝土试验研究[J]. 混凝土 2017(07)

- [25].基于纳米SiO_2颗粒的硅酸盐玻璃表面疏水改性的研究[J]. 化工新型材料 2017(10)

- [26].SiO_2固体酸微球制备及催化性能研究[J]. 化工新型材料 2017(10)

- [27].SiO_2-导热油纳米流体的黏度研究[J]. 工程热物理学报 2016(01)

- [28].SiO_2基复合相变材料的制备及性能研究[J]. 化工新型材料 2015(02)

- [29].竹纤维/SiO_2杂化材料的制备、结构与性能[J]. 应用化工 2015(11)

- [30].不同粒径SiO_2粒子对磁流变液性能的影响[J]. 功能材料 2014(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7d25bfe0c8abc875f4f85bb1.html