# 厌氧氨氧化生物滤池脱氮特性研究

### 论文摘要

课题将厌氧氨氧化技术与生物滤池有机地结合起来,形成厌氧氨氧化生物滤池新型污水处理工艺。试验以某生活小区污水经二级生物处理后出水为研究对象,研究了系统对低浓度城市生活污水的脱氮处理效果、厌氧氨氧化生物滤池的影响因素以及厌氧氨氧化生物滤池的作用机理和工作性能。试验主要得到以下成果:厌氧氨氧化生物滤池工艺用于生活污水的深度处理,具有良好的脱氮效果。在进水NH4+-N浓度25～40mg/L,NO2--N浓度34～55mg/L条件下,NH4+-N出水浓度0.15～2.85mg/L,NO2--N出水浓度0.96～2.86mg/L;平均去除率分别为97.67%、95.73%。试验研究了基质浓度以及温度对厌氧氨氧化生物滤池脱氮效果的影响。NO2--N浓度在一定程度上的提高有利于加快厌氧氨氧化反应进程,但浓度过高会引起抑制效应。通过对厌氧氨氧化生物滤池中NH4+-N和NO2--N以及TN的去除效果的考察,确定进水适宜的NO2--N:NH4+-N值为1.34:1。在常温范围（15.5℃增加到27.8℃）内,温度越高对NH4+-N和NO2--N去除效果越好;NH4+-N和NO2--N去除速率随反应温度升高而增大;随着处理水温的不同,氨氮容积负荷率也有所变化,t=27.8℃时为116.88mg-N/（L·h）;t=15.5℃时为78.11mg-N/（L·h）。试验考察了厌氧氨氧化生物滤池进出水pH值变化情况。反应器出水pH值高于进水pH值,这与许多报道相一致;同时,pH值的变化幅度与TN去除率呈现正相关性,因此可以根据滤池中pH值的变化幅度来大致判断TN的去除效果。对厌氧氨氧化生物膜的作用机理进行了初步探讨,并在宏观上对其变化观察。成熟的厌氧氨氧化污泥呈现红棕色,随着滤池深度加深,生物膜越来越不明显,红色越来越淡。对厌氧氨氧化生物滤池脱氮性能进行简要评估,得出生物滤池脱氮高效段,但滤池有效深度的确定还需要进一步的试验得出。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 绪论

- 1.1 水体中氮素污染及其危害

- 1.1.1 氮素循环

- 1.1.2 水体中氮素的来源

- 1.1.3 水体中氮素污染的危害

- 1.2 课题的提出与主要内容

- 1.2.1 课题的提出及研究意义

- 1.2.2 主要内容

- 2 水体氮素污染控制理论及技术

- 2.1 传统废水生物脱氮技术

- 2.1.1 生物脱氮技术原理

- 2.1.2 生物脱氮工艺

- 2.2 新型生物脱氮技术

- 2.2.1 生物脱氮理论的新突破

- 2.2.2 生物脱氮工艺的创新

- 2.3 厌氧氨氧化原理

- 2.3.1 厌氧氨氧化反应机理

- 2.3.2 厌氧氨氧化菌特性

- 2.3.3 厌氧氨氧化反应影响因素

- 2.3.4 厌氧氨氧化工艺的特点

- 2.3.5 国内外研究现状

- 2.3.6 厌氧氨氧化工艺的应用情况

- 3 试验设计与试验概况

- 3.1 试验目的与研究方案

- 3.1.1 试验目的

- 3.1.2 试验方案

- 3.2 试验原理

- 3.2.1 厌氧氨氧化反应器设计

- 3.2.2 试验装置及主要仪器设备

- 3.3 试验检测项目及分析方法

- 3.4 试验用水水质

- 3.5 试验关键问题与论文创新点

- 3.5.1 试验的关键问题

- 3.5.2 论文创新点

- 4 厌氧氨氧化生物滤池脱氮性能试验研究

- 4.1 厌氧氨氧化生物滤池的启动

- 4.2 厌氧氨氧化生物滤池脱氮效果试验

- 4.2.1 厌氧氨氧化生物滤池对基质去除效果

- 4.2.2 厌氧氨氧化生物滤池氮素转化情况

- 4.3 厌氧氨氧化生物滤池内PH 值变化

- 4.3.1 进出水pH 值的变化

- 4.3.2 pH 值随TN 的变化

- 2--N 浓度对厌氧氨氧化过程的影响'>4.4 NO2--N 浓度对厌氧氨氧化过程的影响

- 2--N 浓度对基质去除的影响'>4.4.1 NO2--N 浓度对基质去除的影响

- 2--N 浓度对脱氮速率的影响'>4.4.2 NO2--N 浓度对脱氮速率的影响

- 2--N：NH4+-N 值δ对厌氧氨氧化生物滤池脱氮效果的影响'>4.5 NO2--N：NH4+-N 值δ对厌氧氨氧化生物滤池脱氮效果的影响

- 2--N：NH4+-N 值δ对基质去除的影响'>4.5.1 NO2--N：NH4+-N 值δ对基质去除的影响

- 2--N：NH4+-N 值δ对TN 去除的影响'>4.5.2 NO2--N：NH4+-N 值δ对TN 去除的影响

- 4.5.3 试验结果及讨论

- 4.6 温度对厌氧氨氧化生物滤池脱氮效果的影响

- 4.6.1 温度对基质去除效果的影响

- 4.6.2 温度对脱氮速率的影响

- 4.6.3 温度对氨氮容积负荷率的影响

- 4.7 厌氧氨氧化生物膜作用机理及性状变化研究

- 4.7.1 厌氧氨氧化生物膜作用机理

- 4.7.2 厌氧氨氧化生物膜性状变化

- 4.8 厌氧氨氧化生物滤池工作性能的研究

- 4.9 厌氧氨氧化生物滤池脱氮性能评估

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 导师简介

- 作者简介

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].污水处理脱氮除磷新工艺研究现状[J]. 建材与装饰 2017(48)

- [2].载铝活性炭纤维的制备及其脱氮除磷性能[J]. 工业水处理 2020(11)

- [3].脱氮除磷新工艺在污水处理中的应用研究[J]. 环境与发展 2020(09)

- [4].水处理中脱氮除磷的理论与技术研究[J]. 内蒙古科技与经济 2019(17)

- [5].膜生物反应器强化脱氮除磷组合工艺研究进展[J]. 污染防治技术 2013(05)

- [6].利用微藻在养殖污水中脱氮除磷的方法研究[J]. 山东工业技术 2017(09)

- [7].大港焦化蜡油络合脱氮-催化裂化组合工艺[J]. 广州化工 2015(17)

- [8].强化低温域人工湿地脱氮除磷进展研究[J]. 工业安全与环保 2013(09)

- [9].焦化柴油络合脱氮剂的脱氮性能评价[J]. 应用科技 2011(07)

- [10].膜生物反应器强化脱氮除磷的研究进展[J]. 化工进展 2009(06)

- [11].氧化沟工艺脱氮除磷特征影响因素分析[J]. 科学技术与工程 2020(22)

- [12].一株反硝化聚磷菌的筛选及其脱氮除磷性能研究[J]. 青岛大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [13].焦化蜡油络合脱氮剂通用性能考察[J]. 化工中间体 2014(01)

- [14].焦化柴油络合脱氮剂的开发和性能评价[J]. 石油炼制与化工 2011(06)

- [15].污水处理厂生化系统的脱氮除磷运行分析[J]. 三峡环境与生态 2009(05)

- [16].一体化脱氮除磷反应器研究进展[J]. 水处理技术 2014(08)

- [17].焦化蜡油络合脱氮-催化裂化优化加工工艺技术[J]. 石油化工应用 2014(08)

- [18].同步硝化反硝化脱氮机理及影响因素研究[J]. 东北电力大学学报 2013(04)

- [19].投药方式对鸟粪石法脱氮除磷的影响[J]. 环境工程学报 2011(01)

- [20].移动床生物膜反应器脱氮除磷研究进展[J]. 广东化工 2011(04)

- [21].天然沸石的脱氮除磷研究[J]. 工业用水与废水 2011(03)

- [22].同步脱氮除磷好氧颗粒污泥的特性及其反应过程[J]. 浙江万里学院学报 2009(02)

- [23].城市污水处理厂脱氮除磷调控参数的研究[J]. 给水排水 2008(03)

- [24].低温吸附技术在脱氮油精制中的应用[J]. 润滑油 2008(05)

- [25].原位生物修复脱氮墙去除地下水硝酸盐的进展[J]. 安徽农业科学 2008(29)

- [26].农业氮污染治理技术中脱氮菌的研究进展[J]. 广东农业科学 2020(02)

- [27].基于铁碳内电解的物化—生物耦合深度脱氮[J]. 水处理技术 2016(10)

- [28].有机碳源下废水厌氧氨氧化同步脱氮除碳[J]. 生物工程学报 2014(12)

- [29].焦化蜡油络合脱氮剂的研究[J]. 炼油与化工 2012(05)

- [30].序批式活性污泥法单级自养脱氮特性试验研究[J]. 水处理技术 2011(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7d4524addadfce70aece5e29.html