# 蜂窝夹芯减振板结构参数优化设计

### 论文摘要

复合材料以其优良的材料性能很早以来就广泛应用于航空、航天等领域。蜂窝夹层结构作为一种特殊的复合材料结构,由于具有较高的比强度和比刚度,一经问世就广泛地应用于卫星结构中,随着蜂窝夹层结构在各个领域的广泛应用,其结构的各种性能表现得越来越突出,其性能结构参数也要求得越来越精确。至此,本文以正六边形胞元蜂窝夹层结构为研究对象,系统地分析了蜂窝夹芯结构的国内外研究现状和发展趋势,从蜂窝夹芯的线性等效弹性模量入手,对蜂窝夹芯板的固有频率和临界载荷进行初步的研究,即分析了蜂窝夹芯板的固有频率和临界载荷的变化趋势,为蜂窝夹芯减振板结构参数优化设计提供了重要的依据。本文主要研究内容如下：（1）结合国内外的研究现状和研究成果,综述蜂窝夹芯减振板的结构特点,对蜂窝夹芯板采用高阶剪切理论进行分析；（2）从蜂窝夹芯的力学性能入手,推导了蜂窝夹芯的等效弹性模量,由于三阶剪切理论（TSDPT）的剪切力沿板厚的分布是不连续的,本文用有限元数据对三阶剪切理论的剪切模量进行修正,用修正后的三阶剪切理论对蜂窝夹芯板的弯曲振动进行了分析；（3）根据蜂窝夹芯板结构的优化设计准则,分析了蜂窝夹芯的剪切强度、抗弯刚度、弯曲强度、质量、蜂窝孔个数、一阶固有频率和临界载荷七个优化设计目标函数;（4）确定优化设计的决策变量和约束条件,构造评价函数；（5）运用Visual C++语言实现蜂窝夹芯减振板优化设计的功能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 蜂窝复合材料及发展

- 1.2.1 蜂窝复合材料

- 1.2.1.1 蜂窝夹层结构的构造和特点

- 1.2.1.2 蜂窝夹芯的性能

- 1.2.2 蜂窝复合材料发展及研究现状

- 1.3 多目标最优化问题

- 1.4 本文的主要工作

- 第2章 蜂窝夹芯结构自由振动及稳定性计算

- 2.1 蜂窝夹芯的力学性能

- 1方向上加载'>2.1.1 在x1方向上加载

- 2方向上加载'>2.1.2 在x2方向上加载

- 1-x2面上的剪切加载'>2.1.3 在x1-x2面上的剪切加载

- 2.2 蜂窝夹层板振动、弯曲分析

- 2.2.1 Reddy三阶剪切理论

- 2.2.2 算例

- 2.2.3 剪切系数的修正

- 2.2.3.1 剪切系数的修正过程

- 2.2.3.2 算例

- 2.2.4 夹层板的临界载荷计算

- 2.2.4.1 算例

- 第3章 蜂窝夹芯减振板的结构设计

- 3.1 蜂窝夹芯结构设计变量的选取

- 3.2 蜂窝夹芯结构设计目标函数的确定

- 3.2.1 抗弯刚度

- 3.2.2 弯曲强度

- 3.2.3 剪切强度

- 3.2.4 质量

- 3.2.4.1 蜂窝芯容重

- 3.2.4.2 蜂窝夹芯板的等效密度

- 3.2.5 蜂窝夹芯结构中的蜂窝孔的个数

- 第4章 多目标优化理论及在蜂窝夹芯结构设计中的应用

- 4.1 多目标优化理论

- 4.1.1 多目标最优化问题的数学模型

- 4.1.2 多目标最优化问题的解法

- 4.1.2.1 分目标最优法

- 4.1.2.2 评价函数法

- 4.1.3 多目标优化问题的解

- 4.2 蜂窝夹芯结构设计约束条件的确定

- 4.2.1 约束条件一

- 4.2.2 约束条件二

- 4.2.3 约束条件三

- 4.2.4 约束条件四

- 4.2.5 约束条件五

- 4.3 蜂窝夹层结构设计评价函数的构造

- 4.4 蜂窝夹芯结构设计寻优方法的选取

- 第5章 蜂窝夹芯结构多目标优化程序设计

- 5.1 程序设计语言介绍及程序流程图

- 5.1.1 蜂窝夹芯减振板的计算程序界面

- 5.1.2 蜂窝夹芯减振板优化程序设计界面

- 5.2 优化程序功能的实现

- 5.2.1 蜂窝夹芯结构优化计算功能

- 5.2.2 算例验证

- 5.2.2.1 在SSSS边界条件下的结构参数优化设计计算

- 5.2.2.2 在SCSC边界条件下的结构参数优化设计计算

- 5.2.2.3 在SFSF边界条件下的结构参数优化设计计算

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7d6ffce1b1e62ab1ffd8e341.html