# 几种热轧钢板氧化动力学及热处理过程研究

### 论文摘要

热轧带钢表面的氧化皮结构强烈地受卷曲温度和钢卷冷却条件影响,因此,研究氧化皮的结构及其相变规律,对于工业生产无疑具有重要意义。本文通过对宝钢生产的SS400、DC01、QstE500TM、SPHC四种型号热轧钢板在550℃、600℃、650℃、700℃、800℃、900℃、950℃下,于空气气氛中进行30min氧化实验,获得了四种型号热轧钢板的恒温氧化动力学曲线,通过对氧化动力学曲线拟合,发现四种钢板的氧化动力学遵循抛物线规律,即氧化膜增重（或氧化膜厚度）的平方与时间成正比。在600～700℃以上,四种钢板的抛物线氧化速率常数按如下顺序变化：SPHC>QstE500TM>DCO1>SS400。对SS400热轧钢板分别在800℃、700℃、630℃下于空气中进行氧化实验,并对氧化样品在真空或者N2气氛中进行热处理,发现当氧化温度与后续热处理温度相同时,氧化膜中的Fe304和Fe203能够转化为FeO,且FeO含量的增加趋势符合抛物线规律,由此证明相转变过程的控制步骤是离子的扩散；氧化层中三种氧化物相转变速率在N2气氛中要高于真空中；相转变温度越低,初始氧化膜FeO层越厚,相转变速率越慢。对带氧化皮的热轧钢板SS400及QstE500TM进行不同条件的热处理实验,获得了对应的还原快冷氧化层、还原缓冷氧化层、先共析反应充分氧化层+Seam（夹层结构）层充分成长氧化层、迟滞共析反应充分氧化层。发现原始氧化皮的硬度和结合力都较高。热处理后,氧化皮的硬度和结合力均下降,但不同热处理制度对表面氧化膜的硬度和结合力影响不明显。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 纯铁的氧化

- 1.2 碳钢的氧化

- 1.2.1 碳钢的氧化动力学

- 1.2.2 碳钢的氧化层结构

- 1.2.3 碳钢氧化行为的影响因素

- 1.3 热轧带钢的氧化

- 1.3.1 热轧带钢氧化层相组成

- 1.3.2 热轧带钢氧化层生长机理

- 1.4 热轧带钢表面除鳞方法

- 1.5 本研究工作的意义和内容

- 第2章 热轧钢板的氧化动力学研究

- 2.1 实验方法

- 2.1.1 实验样品及规格

- 2.1.2 仪器及试剂

- 2.1.3 实验步骤

- 2.2 四种热轧钢板的恒温氧化动力学研究

- 2.2.1 SS400恒温氧化动力学

- 2.2.2 DC01恒温氧化动力学

- 2.2.3 QstE500TM恒温氧化动力学

- 2.2.4 SPHC恒温氧化动力学

- 2.3 热轧钢板氧化机制讨论

- 2.4 本章小结

- 第3章 热轧钢板SS400氧化层相转变规律研究

- 3.1 实验方法

- 3.1.1 实验样品、仪器及试剂

- 3.1.2 氧化物相XRD定量分析原理

- 3.1.3 氧化物相表面形貌观察与成份测量原理及依据

- 3.1.4 实验步骤

- 3.2 SS400氧化层相转变热处理结果

- 3.2.1 SS400于不同温度下氧化后氧化层相组成分析

- 3.2.2 SS400于800℃空气中氧化,800℃热处理后氧化层相组成分析

- 3.2.3 SS400于800℃空气中氧化,700℃热处理后氧化层相组成分析

- 3.2.4 SS400于800℃空气中氧化,630℃热处理后氧化层相组成分析

- 3.2.5 SS400于700℃空气中氧化,700℃热处理后氧化层相组成分析

- 3.2.6 SS400于630℃空气中氧化,630℃热处理后氧化层相组成分析

- 3.3 SS400氧化层形貌观察

- 3.4 SS400氧化物相转变机制讨论

- 3.5 本章小结

- 第4章 热轧钢板氧化膜力学性能测试

- 4.1 实验方法

- 4.1.1 实验样品、仪器及试剂

- 4.1.2 显微硬度测试仪测试原理

- 4.1.3 微观力学及摩擦学测试仪测试原理

- 4.1.4 拉脱实验仪测试原理

- 4.1.5 实验步骤

- 4.2 SS400、QSTE500TM氧化膜力学性能测试结果与讨论

- 4.3 本章小结

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种屈服强度900MPa级热轧钢板及其生产[J]. 涟钢科技与管理 2019(06)

- [2].轧制工艺对热轧钢板表面氧化铁皮的影响[J]. 宽厚板 2016(06)

- [3].攀钢跻身研究生产高强高耐候热轧钢板企业行列[J]. 现代冶金 2014(01)

- [4].热轧钢板、热轧钢板的生产装置和热轧钢板的生产方法[J]. 柳钢科技 2014(02)

- [5].热轧钢板表面粗糙度对阴极电泳涂层耐腐蚀性的影响[J]. 汽车工艺与材料 2009(09)

- [6].热轧钢板表面氧化层对基体耐蚀性的影响[J]. 腐蚀与防护 2018(03)

- [7].热轧钢板表面疤状缺陷分析[J]. 南钢科技与管理 2016(03)

- [8].基于ANSYS热轧钢板快速冷却温度场研究和应用[J]. 重工与起重技术 2016(04)

- [9].热轧钢板表面翘皮缺陷研究[J]. 信息记录材料 2018(10)

- [10].汽车大梁用热轧钢板的检测分析[J]. 中国质量技术监督 2013(12)

- [11].Q235热轧钢板轧裂卡钢原因分析[J]. 鞍钢技术 2008(05)

- [12].攀钢新型汽车结构用热轧钢板达国际先进水平[J]. 攀枝花科技与信息 2010(02)

- [13].终轧温度对钒氮微合金化热轧钢板组织与性能的影响[J]. 新技术新工艺 2010(01)

- [14].热轧钢板表面翘皮缺陷分析[J]. 物理测试 2009(01)

- [15].珠钢薄规格热轧钢板生产的最新进展[J]. 冶金丛刊 2011(02)

- [16].屈服准则用于高强度热轧钢板的适用性分析[J]. 材料科学与工艺 2009(05)

- [17].热轧钢板生产过程中能源消耗情况监测系统的设计[J]. 现代计算机(专业版) 2011(22)

- [18].金属与粉末冶金[J]. 新材料产业 2010(04)

- [19].“武钢牌”热轧钢板及钢带获国家出口免验资格[J]. 炼钢 2008(04)

- [20].X射线测厚技术在热轧钢板生产中的应用[J]. 无损检测 2008(05)

- [21].“武钢牌”热轧钢板及钢带获国家出口免验资格[J]. 钢铁研究 2008(04)

- [22].Q345B热轧钢板加工开裂的原因分析[J]. 金属材料与冶金工程 2015(01)

- [23].CSP工艺生产热轧钢板显微组织混晶的产生和消除[J]. 热加工工艺 2013(11)

- [24].热轧钢板矫直工艺的有限元分析[J]. 宝钢技术 2008(01)

- [25].热轧钢板表面氧化铁皮缺陷观察及分析[J]. 铸造技术 2015(11)

- [26].热成型工艺对Q345R热轧钢板力学性能的影响[J]. 热处理技术与装备 2016(01)

- [27].表面氧化膜对B510L热轧钢板腐蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报 2008(04)

- [28].工程机械用新型热轧钢板(P600)焊接性研究[J]. 现代焊接 2009(01)

- [29].Q235D热轧钢板低温冲击性能不合原因分析及改进措施[J]. 轧钢 2020(04)

- [30].FB780MP热轧钢板平面弯曲疲劳性能[J]. 理化检验(物理分册) 2019(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7d717cc36d8405f93c3243f4.html