# IC验证方法学研究及AVS视频解码芯片的验证实现

### 论文摘要

随着集成电路设计规模和复杂度的不断增大,验证工作越来越重要,往往占到整个开发周期的70%,验证也越来越困难,成了现代数字开发周期的瓶颈。如何快速地搭建一个强大、高效的验证平台是工程师们关注的重点。本文对IC验证方法学进行了研究,并对AVS视频解码芯片进行了高效的验证。本论文研究了业内常用的高级验证方法学RVM（Reference Verification Methodology）、VMM （Verification Methodology Manual）、AVM （Advanced Verification Methodology）和OVM （Open Verification Methodology）,并介绍了常用的验证语言。之后,基于RVM验证方法学,本文利用Vera验证语言搭建了一个层次化验证平台,对AVS视频编解码芯片进行验证。Vera验证完成后,采用Xilinx公司的Virtex-5系列的FPGA芯片xc5vlx220作为目标芯片,对AVS解码器进行FPGA验证。本设计中,AVS视频解码芯片的Vera验证一共开发测试用例2400多条,覆盖率也已达到项目要求,其中行覆盖率为99.2%,条件覆盖率为95%,状态机覆盖率是98.1%,跳转覆盖达95.2%,且平台可重用性较好。验证结果表明,经FPGA验证处理后的图像数据用matlab’恢复出正确解码图像,且PSNR为27.2dB,图像质量较高,说明本解码芯片解码效果较好。同时测试结果也证明,采用Vera与FPGA可以准确高效地对芯片进行验证。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 选题来源

- 1.3 论文的章节安排

- 第二章 验证方法学及验证语言

- 2.1 传统的验证方法学

- 2.2 高级验证方法学

- 2.3 验证语言

- 2.4 本章小结

- 第三章 AVS视频解码芯片的VERA验证方案设计

- 3.1 AVS视频解码器结构

- 3.2 系统架构的设计

- 3.3 本章小结

- 第四章 VERA验证的具体实现

- 4.1 AVS视频解码芯片的VERA验证流程

- 4.2 主要验证组件的设计

- 4.3 验证结果

- 4.4 可重用性分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 AVS视频解码芯片的FPGA验证

- 5.1 FPGA验证流程

- 5.2 AVS解码器的FPGA验证方案

- 5.3 综合及验证结果

- 5.4 本章小结

- 第六章 结束语

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 硕士期间发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].新一代多模视频解码芯片的硬件结构设计[J]. 微计算机信息 2008(29)

- [2].基于FPGA的视频解码芯片I2C总线配置[J]. 微计算机信息 2009(35)

- [3].SAA7115视频解码芯片寄存器的配置与应用[J]. 电子设计工程 2012(06)

- [4].基于FPGA和视频解码芯片的实时图像采集系统设计[J]. 电子元器件应用 2008(05)

- [5].基于RVM的AVS视频解码芯片的验证[J]. 科学技术与工程 2012(23)

- [6].基于FPGA的AVS视频解码芯片验证平台设计[J]. 电子技术应用 2012(01)

- [7].基于FPGA的视频解码芯片验证平台设计[J]. 微计算机信息 2008(17)

- [8].基于双核DSP的视频解码芯片驱动研究与实现[J]. 计算机工程与科学 2009(04)

- [9].视频处理器中电荷泵锁相环设计[J]. 半导体技术 2012(10)

- [10].一秒变智能电视 Android mini PC[J]. 电脑迷 2012(19)

- [11].基于FPGA的I~2C控制器的实现[J]. 计算机技术与发展 2013(03)

- [12].半导体行业发展不平衡整合成难点[J]. 中国防伪报道 2009(02)

- [13].市场快讯[J]. 数码先锋 2008(04)

- [14].EDN CHINA网站目录[J]. 电子设计技术 2008(12)

- [15].TVP5150和i.MX27的模拟视频采集系统设计[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2016(02)

- [16].基于FPGA的视频图像采集系统的设计[J]. 计算机工程与设计 2008(17)

- [17].LCoS微显的视频解码芯片配置方法设计[J]. 光电子技术 2010(03)

- [18].视频图像采集平台的研制[J]. 湖南工程学院学报(自然科学版) 2010(03)

- [19].基于FPGA与TW2867的实时图像采集系统设计[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2016(01)

- [20].基于ADV7183A视频采集系统的设计[J]. 电子科技 2011(11)

- [21].基于图像识别的带式输送机监护系统(硬件设计)[J]. 中国高新技术企业 2011(33)

- [22].“视”如破竹 2款RMVB直播视频手机测试[J]. 移动信息 2009(01)

- [23].基于SOPC的视频数据采集系统的设计[J]. 通信与信息技术 2011(05)

- [24].基于μClinux的嵌入式导盲系统[J]. 计算机工程 2008(24)

- [25].基于FPGA的数据采集系统[J]. 电子科技 2012(07)

- [26].面向S3C2440的视频监控设计与实现[J]. 中国水运(下半月) 2010(02)

- [27].利用I~2C总线实现DSP对SAA7113H的配置[J]. 仪器仪表用户 2009(02)

- [28].基于FPGA的视频图像采集系统的设计[J]. 九江学院学报 2009(06)

- [29].基于FPGA的视频图像采集与显示系统设计[J]. 计算机工程与设计 2013(06)

- [30].基于FPGA的视频采集与显示系统设计[J]. 电视技术 2011(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7d8b664ef8e704885e980019.html