# 地级市有线数字电视平台设计

### 论文摘要

数字电视是数字化信息技术革命的产物,不仅表现为广播电视为观众提供更高质量的广播电视节目和更多的信息服务,更好满足人民群众精神文化生活需要,而且表现为能带动电子制造、影视制作、软件服务等相关产业的快速发展,产生巨大的经济效益,在促进经济发展和社会进步方面扮演重要角色。我国政府已经开出了发展数字电视的时间表,可以说,数字电视时代已经来临。我国拥有世界上最大的有线电视用户群,现有有线电视用户1.2亿多户,模拟电视机4.7亿台,但目前全国主要是省级城市有线电视网在开展有线数字电视业务,约有1200万用户,地级市及以下的地方有线电网大都还在做模拟业务。随着时间的推移,地级市及以下有线电视传输网络公司建设数字电视平台的需求会越来越来强烈。由于特殊的国情,地方有线网无法效仿国外大而全的平台建设模式,必须从实际出发,低成本启动,先实现基本功能,然后逐步升级扩展,先硬件后软件,立足当前,着眼未来,走出自己的道路。所以如何符合模拟电视转换到数字电视的初期需要,经济有效地规划、设计、建设有线数字电视平台,已成为有线电视网络运营者必须面对的重要课题。本文主要针对地级市有线电视网络的实际,从有线电视技术原理出发,介绍了有线数字电视信号的信源编码和信道QAM调制传输技术、节目复用和解复用技术、信号加扰加密原理,分析研究了平台运行的传输网络环境、功能需求和系统结构,阐释了平台设计思想、原则,分析研究了过渡时期模拟电视和数字电视混合传输带来的新问题,提出了解决方案,在调研总结其他工程实践的经验基础上,进行了本人就职单位的有线数字电视平台项目设计,描述了设计中遵循的技术标准规范、实际采取的步骤、选择的技术方案,系统技术指标设计、节目与频道配置规划、节目包设计、数字节目采集系统集成设计和设备选型,对电子节目指南系统(EPG)、用户管理系统(SMS)和条件接收系统(CA)等核心管理软件及用户接收系统的基本功能需求和扩展进行了探讨,提出了一个具体可操作的、模数并存的过渡期的有线数字电视平台总体设计方案,并就平台的网络适应性进行了测试,同时对设计中若干关键问题及解决办法进行了讨论。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 数字电视是必然的发展趋势

- 1.2 国内外数字电视的发展现状

- 1.3 本课题研究的目的和意义

- 1.4 主要研究内容

- 第二章 有线数字电视传输原理概述

- 2.1 DVB-C与《有线数字电视广播信道编码和调制规范》

- 2.2 有线数字电视广播传输系统组成

- 2.3 基带接口和帧结构

- 2.3.1 TS的形成

- 2.3.2 TS包帧结构

- 2.3.3 TS流信号接口

- 2.4 信道编码与调制

- 2.5 QAM调制的频谱利用率

- 2.6 TS复用和节目特有信息/业务信息（PSI/SI）

- 2.6.1 PSI信息简介

- 2.6.2 SI 信息简介

- 2.7 条件接收

- 2.7.1 加扰与解扰

- 2.7.2 加密与解密

- 2.7.3 授权密钥的加密

- 2.7.4 解扰和解密

- 2.7.5 同密和多密

- 2.8 有线数字电视接收原理

- 第三章 涪城有线数字电视系统平台分析

- 3.1 平台环境分析

- 3.1.1 涪城有线电视网络现状

- 3.1.2 HFC网络模拟技术指标分析

- 3.2 涪城 HFC网传输数字电视信号的可行性分析

- 3.2.1 数字电视电视信号传输的指标要求

- 3.2.2 有线数字电视信号传输指标分析

- 3.2.3 数字信号与模拟信号混合传输的相互影响

- 3.2.4 降低数字和模拟信号相互影响的办法

- 3.2.5 涪城有线电视模拟业务占用频率情况

- 3.3 设计需求

- 3.4 平台构成分析

- 3.4.1 数字节目采集系统

- 3.4.2 EPG系统

- 3.4.3 视频存储服务系统

- 3.4.4 CA系统

- 3.4.5 复用与加扰系统

- 3.4.6 调制系统

- 3.4.7 其他辅助系统

- 3.4.8 用户接收终端系统

- 3.5 设计原则

- 3.6 设计标准

- 第四章 涪城有线数字电视平台总体设计

- 4.1 系统技术指标

- 4.1.1 前端系统主要技术指标

- 4.1.2 传输系统（下行）主要技术指标

- 4.1.3 接收系统主要技术指标

- 4.2 节目与频道规划设计

- 4.2.1 节目规划

- 4.2.2 频道配置设计

- 4.2.3 节目包设计

- 4.3 数字节目采集系统集成设计和设备选型

- 4.3.1 数字卫星接收机

- 4.3.2 DS3-ASI适配器

- 4.3.3 专业综合解码器

- 4.3.4 MPEG-2编码器

- 4.4 复用与加扰系统

- 4.4.1 数字多路复用器

- 4.4.2 加扰器

- 4.5 QAM调制器

- 4.6 电子节目指南（EPG）系统设计考虑

- 4.6.1 EPG系统功能要求

- 4.6.2 EPG系统的选用

- 4.7 用户管理系统（SMS）设计考虑

- 4.8 有条件接收系统（CA）设计考虑

- 4.9 LOADER下载升级系统设计

- 4.10 NVOD子系统

- 4.11 机顶盒的选择定位

- 4.12 系统总体设计图

- 4.13 系统设备配置清单

- 4.14 平台信道试验性测试

- 第五章 设计中若干关键问题及解决方法的讨论

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 附件一 涪城区有线数字电视系统前端设备配接图

- 附件二 涪城区有线数字电视系统前端机柜布置图

- 附件三 涪城区有线数字电视系统前端机房布置图

### 相关论文文献

- [1].数字电视平台构建及前端安全播出检测系统的思考与实现[J]. 电视指南 2017(10)

- [2].县级有线数字电视平台建设方法[J]. 新闻文化建设 2020(09)

- [3].有线数字电视平台安全播出策略探讨[J]. 电视技术 2009(03)

- [4].县级数字电视平台建设探讨[J]. 中国有线电视 2012(06)

- [5].探究数字电视平台安全播出[J]. 西部广播电视 2013(12)

- [6].数字电视平台备份之思路[J]. 中国有线电视 2010(04)

- [7].基于加扰流的数字电视平台建设方案[J]. 有线电视技术 2011(03)

- [8].新加坡StarHub采用草谷技术升级数字电视平台[J]. 现代电视技术 2010(06)

- [9].数字电视平台IP化设计方案[J]. 有线电视技术 2015(11)

- [10].摩托罗拉：助力陕西广电统一数字电视平台[J]. 中国数字电视 2008(12)

- [11].地级市广电网络数字电视平台建设[J]. 电子世界 2014(11)

- [12].泰州数字电视平台简介及常见故障分析[J]. 中国数字电视 2011(05)

- [13].数字电视平台改造:从传统模式走向IP化[J]. 中国数字电视 2012(08)

- [14].县级地面数字电视平台发射系统建设的实践[J]. 电视技术 2012(24)

- [15].基于数字电视平台EPON技术的实现[J]. 科学之友 2010(09)

- [16].泰州市县有线数字电视平台建设方案[J]. 视听界(广播电视技术) 2010(05)

- [17].日照数字电视平台高清双向升级[J]. 中国有线电视 2013(12)

- [18].统一数字电视平台后市县级分前端建设的几点体会[J]. 有线电视技术 2011(11)

- [19].数码视讯中标福建南平数字电视平台项目[J]. 有线电视技术 2010(03)

- [20].县级有线数字电视平台建设探讨[J]. 科技与创新 2016(15)

- [21].地面数字电视平台建设方案的探索[J]. 有线电视技术 2014(11)

- [22].IP集成数字电视平台过渡方案和组网建设[J]. 中国有线电视 2013(08)

- [23].谈数字电视平台系统IP化之利[J]. 有线电视技术 2017(05)

- [24].互动数字电视平台本地节目1+1 IP改造[J]. 有线电视技术 2012(08)

- [25].数字电视平台故障排查几例[J]. 中国有线电视 2010(05)

- [26].基于IP架构的省级广电网络数字电视平台组建研究[J]. 电视技术 2017(Z2)

- [27].湛江数字电视平台IP化设计[J]. 西部广播电视 2018(18)

- [28].定西市广电网络全IP架构集成式数字电视平台建设[J]. 广播电视信息 2013(03)

- [29].泰鼎与业内先锋合作,在其数字电视平台上推出最受欢迎的互联服务[J]. 电子设计工程 2011(02)

- [30].基于ATMux数字电视平台系统三方CA同密的实现[J]. 有线电视技术 2010(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7d98e361d0b47a9a2224bd49.html