# 数据中介系统应用程序接口技术研究

### 论文摘要

随着网络技术的迅速发展,人们面临着如何快捷、方便、高效地整合来自不同数据源的数据信息,特别是目前占主流的关系型数据库中存放着海量的数据,如何有效的将这些数据进行提取和整合以供决策分析使用是摆在研究人员面前的一个难题,也是目前数据库研究领域的热点问题。基于中介器/包装器体系架构的虚拟数据库集成是目前信息集成研究领域的热点方向,在相关理论基础上,本文对课题所研究的数据中介系统应用程序接口技术进行探讨与实现:1、为使前端应用程序可以无缝透明地访问数据中介系统,通过深入分析JDBC驱动原理,提出仿照商用数据库JDBC驱动的方式提供适合本信息集成系统的JDBC驱动程序,使终端用户可以使用标准JDBC API访问数据中介系统;2、使用非阻塞I/O通信服务模式设计JDBC驱动通信协议,建立数据中介系统与JDBC驱动之间的通信连接;3、使用线程池等技术优化通信处理模块,允许前端应用程序通过应用程序接口多线程并发查询数据中介系统。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文主要工作及创新点

- 1.4 论文安排

- 第二章 数据中介系统及应用程序接口相关技术

- 2.1 数据中介系统概述

- 2.2 JDBC驱动原理

- 2.3 线程池技术

- 2.4 非阻塞通信技术

- 2.5 本章小结

- 第三章 数据中介系统JDBC驱动模块研究

- 3.1 驱动模块研究目的

- 3.2 数据中介系统JDBC驱动模块设计思路

- 3.3 数据中介系统JDBC驱动模块图及流程

- 3.4 本章小结

- 第四章 数据中介系统JDBC驱动模块实现

- 4.1 数据中介系统JDBC驱动服务器实现

- 4.2 数据中介系统JDBC驱动器实现

- 4.3 数据中介系统JDBC驱动实验演示

- 4.4 本章小结

- 第五章 总结和展望

- 5.1 论文总结

- 5.2 论文展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于安卓系统应用程序安全视角对拓展框架进行测试和分析[J]. 价值工程 2017(01)

- [2].基于PAM保护Linux系统应用程序的安全性研究[J]. 计算机安全 2010(03)

- [3].扫描[J]. 保密工作 2013(02)

- [4].基于PCI总线的DSP系统应用程序的更新[J]. 现代电子技术 2013(06)

- [5].基于IAP和USB技术的嵌入式系统应用程序升级新方法[J]. 计算机光盘软件与应用 2012(22)

- [6].基于语义网的智慧城市信息智能汇聚研究[J]. 信息与电脑(理论版) 2017(16)

- [7].探讨TMR三重化冗余TRICON紧急停车系统应用程序转化和移植问题[J]. 数字石油和化工 2008(08)

- [8].对系统应用程序管理的探讨[J]. 甘肃科技 2009(22)

- [9].使用Datasnap技术开发安卓系统应用程序[J]. 科技资讯 2013(08)

- [10].MAC系统频遭木马攻击[J]. 微电脑世界 2011(12)

- [11].大型低速柴油机装配工艺专家系统的设计[J]. 计算机与数字工程 2010(05)

- [12].基于PXA270的嵌入式系统应用程序移植[J]. 国外电子元器件 2008(11)

- [13].虚拟化服务器[J]. 网络安全和信息化 2017(12)

- [14].证券交易模拟系统的设计[J]. 微型机与应用 2010(04)

- [15].大数据技术必须了解这些[J]. 计算机与网络 2019(13)

- [16].如何学好计算机C语言[J]. 计算机光盘软件与应用 2012(08)

- [17].基于SOPC的嵌入式导航计算机设计[J]. 制造业自动化 2010(01)

- [18].Geotest——高性价比的PXI解决方案[J]. 计算机测量与控制 2008(05)

- [19].可穿戴医学监测系统应用程序的设计与实现[J]. 中国医疗设备 2018(01)

- [20].浅谈C语言中预处理[J]. 艺术科技 2016(09)

- [21].浅谈IT业务系统应用程序监控的实现[J]. 电脑知识与技术 2009(20)

- [22].煤矿作业规程管理系统的设计[J]. 机械管理开发 2020(03)

- [23].煤矿作业规程管理系统的设计[J]. 机械管理开发 2020(04)

- [24].图形系统的多核优化方法[J]. 煤矿机械 2010(05)

- [25].基于中间件的数据交换解决方案[J]. 农业网络信息 2009(04)

- [26].MVC设计模式在手机系统SymbianOS中的应用[J]. 科技信息(科学教研) 2008(21)

- [27].Android系统应用程序DEX文件保护方法研究[J]. 信息网络安全 2020(07)

- [28].议Linux系统下的计算机C语言编程技巧[J]. 环球市场信息导报 2017(47)

- [29].基于ARM&WinCE的单泵分配控制系统的设计[J]. 苏州大学学报(工科版) 2012(01)

- [30].土工试验数据处理系统应用程序介绍[J]. 科技资讯 2011(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7da835fda7cafd71a7002266.html