# 地震监测中的光纤加速度传感器研究

### 论文摘要

能够及时、准确的对地震进行预报，就可以挽救成千上万的生命和数以千亿的财产。光纤加速度传感器作为用于地震监测的重要仪器之一，具有较高的灵敏度、较宽的频率范围、体积小、结构简单、抗外界干扰能力强等优点。本论文的研究重点就是基于光纤布拉格光栅的地震光纤加速度传感器。本论文阐述了光纤布拉格光栅的传感原理，包括其理论模型的描述，应变传感模型和温度传感模型的分析，介绍了光纤光栅在光纤通信系统中的应用，对光纤布拉格光栅的制作工艺进行了说明，详细分析了一般的地震加速度传感器的原理，在此基础之上，设计了一种基于光纤布拉格光栅的纵向光纤加速度传感器，整个结构由光纤布拉格光栅、铜质质量块、金属弹簧、铝合金圆筒和底座组成。对其原理和特性进行了分析，对光纤光栅传感信号的解调原理也进行了阐述，提出了一种与纵向传感器类似的横向光纤加速度传感器结构，实现了对三维加速度的测量。对纵向和横向地震光纤加速度传感器的灵敏度进行了实验测试。结果表明，基于光纤布拉格光栅的纵向光纤加速度传感器的灵敏度是652pm/g，相对误差是7.27%，横向光纤加速度传感器的灵敏度为2.386×105pm/g，比一般传感器的灵敏度好2个量级，满足对地震监测的需求。并且对实验中的误差进行了分析，给出了改进措施。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.2 光纤加速度传感器的国内外研究进展

- 1.3 本论文的主要研究内容

- 2 地震光纤加速度传感器的基础

- 2.1 引言

- 2.2 光纤布拉格光栅的传感基础

- 2.3 光纤布拉格光栅的制作工艺

- 2.4 本章小结

- 3 地震光纤加速度传感器结构的方案设计

- 3.1 引言

- 3.2 地震加速度传感器的一般研究方法

- 3.3 基于光纤布拉格光栅的纵向光纤加速度传感器传感头的结构设计

- 3.4 基于光纤布拉格光栅的纵向光纤加速度传感器的解调方法

- 3.5 基于光纤布拉格光栅的纵向光纤加速度传感器特性分析

- 3.6 横向光纤加速度传感器的结构与分析

- 3.7 本章小结

- 4 地震光纤加速度传感器的实验测试

- 4.1 引言

- 4.2 光纤加速度传感器的实物制作

- 4.3 光纤布拉格光栅的应力测试

- 4.4 纵向光纤加速度传感器的灵敏度测试

- 4.5 横向光纤加速度传感器的灵敏度测试

- 4.6 实验误差分析和改进的措施

- 4.7 本章小结

- 5 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 1 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].长飞少模光纤分析[J]. 电信技术 2017(04)

- [2].基于长距离光纤传输的关键技术研究[J]. 中国新通信 2019(24)

- [3].详解光纤实用基础知识[J]. 电脑知识与技术(经验技巧) 2017(11)

- [4].光纤的切割[J]. 信息通信 2017(03)

- [5].基于光纤CDMA技术的全光网实现研究[J]. 黑龙江科技信息 2017(15)

- [6].Fiberguide公司推出抗负感光纤 光纤的涂层可以在深紫外线照射时保护光纤不受负感效应影响[J]. 工业设计 2009(08)

- [7].Fiberguide公司推出抗负感光纤[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2009(04)

- [8].微纳光纤制备方法及高精度直径控制技术[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2020(08)

- [9].传能光纤拉丝涂覆工艺的研究[J]. 卫星电视与宽带多媒体 2019(18)

- [10].针对光纤弯曲法的光纤反窃听技术研究[J]. 舰船电子工程 2016(11)

- [11].光纤有线电视工程的设计、施工和维护研究[J]. 西部广播电视 2017(09)

- [12].光纤熔融拉锥后抗拉强度增强研究[J]. 光学学报 2020(20)

- [13].光纤发送系统设计与分析[J]. 中国有线电视 2020(03)

- [14].多芯光纤性能的研究现状与发展分析[J]. 光通信技术 2017(01)

- [15].光纤腔衰荡技术概述[J]. 光纤与电缆及其应用技术 2020(03)

- [16].侧面发光光纤及其发光织物的研究进展[J]. 毛纺科技 2019(07)

- [17].4芯2×2阵列光纤光镊器件的研制[J]. 光学与光电技术 2019(06)

- [18].七芯光纤的制备和传输特性的研究[J]. 光电子·激光 2017(03)

- [19].基于背向瑞利散射的少模光纤模式耦合测量[J]. 中国激光 2017(08)

- [20].关于有线电视光纤熔接人员的基本技能分析[J]. 科技风 2015(23)

- [21].广电工程中日常维护和光纤熔接技巧[J]. 黑龙江科技信息 2016(32)

- [22].电力光纤熔接损耗研究[J]. 数字通信 2014(06)

- [23].广电工程中日常维护和光纤熔接技巧[J]. 中国新通信 2015(09)

- [24].现有光纤传输网络优化的探讨[J]. 科技创新与应用 2014(31)

- [25].让我们更好的完成高质量高标准的光纤熔接工作[J]. 黑龙江科技信息 2013(23)

- [26].带状光纤熔接技术研究[J]. 安徽电子信息职业技术学院学报 2011(01)

- [27].光纤拉远在TD-SCDMA网络建设中应注意的问题[J]. 中国新技术新产品 2010(05)

- [28].光纤秤[J]. 精细化工原料及中间体 2010(08)

- [29].提高光纤部署质量应注意的几个事项[J]. 黑龙江科技信息 2010(33)

- [30].石墨烯光纤制备及应用研究进展[J]. 燕山大学学报 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7dbe1196fc3b30509cdaad97.html