# 漏电火灾报警系统及其远程控制的研究

### 论文摘要

随着经济的发展,我国人均用电量大幅增加,电气火灾数量也随之剧增,给人民的生命财产造成了巨大损失。在我国的低压配电系统中,电气线路的漏电和短路是导致电气火灾发生的重要原因之一,应引起大家高度的警惕和重视。因此,对电气火灾监控系统的研究与实际应用的需要就显得十分的迫切了。本文以漏电火灾报警技术和远程控制技术为研究对象,在下位机探测器完成对漏电电流和负载电流、电压的采集,并进行故障判断后,系统在故障时能及时实现报警,脱扣等功能,使其能更好的实现对电气火灾进行监控和探测。利用PICA6F877单片机为核心搭建硬件,完成上、下位机硬件部分的设计工作,并在硬件和软件部分进行抗干扰设计。利用C语言编程实现相应的软件部分的功能。利用RS-485通讯技术进行上位机和下位机之间的连接,完成漏电火灾监控器对上位机的各项信息的传递和接受上位机的控制命令等功能,进而完成漏电火灾报警系统及其远程控制的研制工作。作为上位机的短信息集控器能对下位机的火灾探测器进行远程控制,即实现远传远控功能,短信息发送部分采用西门子公司的TC35i功能模块,能及时以短信息形式将故障信息发送给安全监控人员,及时消除火灾隐患。课题研究的漏电火灾报警系统远程控制将增强火灾报警系统的智能化水平,提高产品的性能,对于缩小我国漏电火灾报警系统与国外同类产品的差距将会起到一定的作用,同时也可提高市场竞争力。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1-1 课题背景及意义

- 1-2 国内外漏电保护技术的发展及应用现状

- 1-2-1 国内漏电保护技术的发展及应用现状

- 1-2-2 国外漏电保护技术的发展及应用现状

- 1-3 漏电火灾报警系统的介绍和未来发展趋势

- 1-3-1 漏电火灾报警系统的介绍

- 1-3-2 漏电火灾报警系统的发展前景和趋势

- 1-4 漏电火灾报警系统安装的必要性

- 1-5 本课题主要研究内容

- 第二章 漏电火灾报警系统及其远程控制的总体设计

- 2-1 漏电火灾报警系统的技术介绍

- 2-1-1 漏电保护装置的组成

- 2-1-2 漏电保护动作装置的工作原理

- 2-1-3 漏电保护器的分类及安装使用

- 2-1-4 漏电保护装置的主要技术参数

- 2-2 系统功能总体设计

- 2-2-1 多机通信系统的实现方式

- 2-2-2 基于PIC单片机的上位机与下位机的相互通信

- 2-2-3 EIA RS-485标准

- 2-2-4 串行通信

- 2-2-5 GSM网络及短信息服务介绍

- 第三章 漏电火灾报警系统及其远程控制的硬件设计

- 3-1 硬件设计总体思想

- 3-2 微控制芯片的选型

- 3-3 系统通信芯片的选型

- 3-4 功能模块电路设计

- 3-4-1 电源电路

- 3-4-2 时钟电路

- 3-4-3 数据存储电路

- 3-4-4 液晶显示模块

- 3-4-5 键盘控制电路

- 3-5 通信接口电路设计

- 3-6 短信息发送模块部分设计

- 3-6-1 模块介绍

- 3-6-2 模块原理

- 3-6-3 硬件设计

- 3-7 系统硬件抗干扰设计

- 第四章 漏电火灾报警系统及其远程控制的软件设计

- 4-1 软件设计总体思想

- 4-2 系统主程序设计

- 4-2-1 系统上位机软件设计

- 4-2-2 系统下位机软件设计

- 4-3 系统初始化

- 4-4 中断服务程序设计

- 4-5 数据处理程序

- 4-5-1 数据接收处理程序

- 4-5-2 数据发送处理程序

- 4-6 RS-485通信协议

- 4-7 按键扫描处理程序

- 4-8 外围功能芯片程序设计

- 4-8-1 存储器FM24C64程序设计

- 4-8-2 液晶显示程序设计

- 4-9 短信息发送模块程序设计

- 4-9-1 短消息收发控制协议

- 4-9-2 短消息发送程序

- 4-10 系统软件抗干扰设计

- 第五章 实验结果分析与结论

- 5-1 上位机与下位机数据通信实验结果分析

- 5-2 短信息发送模块工作实验结果分析

- 5-3 结论及展望

- 参考文献

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].漏电火灾报警系统设计浅谈[J]. 中国新通信 2015(18)

- [2].漏电火灾报警系统的功能及应用浅析[J]. 智能建筑电气技术 2013(03)

- [3].建筑漏电火灾报警系统设计探讨[J]. 山西建筑 2012(05)

- [4].简议漏电火灾报警系统[J]. 科技资讯 2009(04)

- [5].漏电火灾原因分析与防范[J]. 安防科技 2008(01)

- [6].浅谈漏电火灾报警系统[J]. 建材与装饰(下旬刊) 2008(03)

- [7].由民用建筑火灾讨论智能漏电火灾报警系统的应用[J]. 黑龙江科技信息 2009(20)

- [8].漏电火灾报警系统设计及设备选型[J]. 海峡科学 2008(12)

- [9].关于漏电火灾报警系统设计的几点探讨[J]. 科技信息(学术研究) 2008(15)

- [10].浅析漏电火灾报警系统的设计与安装[J]. 科技致富向导 2011(18)

- [11].基于RS-485的智能漏电火灾报警器的设计[J]. 湘潭师范学院学报(自然科学版) 2008(04)

- [12].关于漏电火灾报警系统的探讨[J]. 山东商业职业技术学院学报 2010(02)

- [13].新型漏电火灾报警系统研制方案[J]. 仲恺农业工程学院学报 2014(03)

- [14].漏电火灾特性分析及对策[J]. 武警学院学报 2012(08)

- [15].浅谈漏电火灾报警系统总体设计[J]. 中国住宅设施 2009(10)

- [16].浅析漏电火灾报警系统的设计与安装[J]. 科技致富向导 2012(35)

- [17].关于漏电火灾报警系统的设计[J]. 今日财富(金融发展与监管) 2011(09)

- [18].山西成功开发出古建筑漏电火灾报警系统[J]. 消防技术与产品信息 2009(03)

- [19].关于漏电火灾报警系统应用的探讨[J]. 智能建筑电气技术 2008(03)

- [20].漏电火灾报警系统的设计与安装[J]. 法制与经济(中旬刊) 2011(09)

- [21].建筑漏电火灾报警系统安装与调试分析[J]. 中国新技术新产品 2010(14)

- [22].高层建筑漏电火灾报警系统的安装工艺与系统调试[J]. 广东水利电力职业技术学院学报 2009(03)

- [23].高层建筑漏电火灾报警系统的设计探讨[J]. 科技信息(科学教研) 2008(22)

- [24].漏电火灾报警系统设计浅谈[J]. 新疆石油科技 2013(03)

- [25].高层建筑漏电火灾报警系统的设计探讨[J]. 中国科技信息 2011(10)

- [26].浅议漏电火灾报警系统[J]. 科技资讯 2011(16)

- [27].浅谈漏电火灾报警系统[J]. 福建建筑 2010(11)

- [28].高层建筑漏电火灾报警系统的设计与安装[J]. 中国新技术新产品 2010(20)

- [29].一种漏电火灾报警系统的设计与应用[J]. 微计算机信息 2009(02)

- [30].漏电火灾报警系统的设计及在部分奥运场馆的应用[J]. 智能建筑电气技术 2009(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7dc2595c71214a03772b912a.html